ÚZEMNÍ  PLÁN

Zbůch

projektant:Ing.arch.A. Kasková  		datum: duben 2010

## I.Textová část

Záznam o účinnosti

Územní plán Zbůch

Správní orgán, který ÚP vydal:

# Zastupitelstvo obce Zbůch

Číslo jednací : OÚP - Ple/17828/2009-2

Datum vydání: 24. 3. 2010

Datum účinnosti: 10. 4. 2010

Oprávněná úřední osoba pořizovatele:

Ing. Stanislav Plešmíd,

vedoucí odboru územního plánování,

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň

Razítko a podpis :

Název:			   Územní plán Zbůch

Obec:                                    Obec Zbůch

Zastoupená panem starostou Ing. Jiřím Hájkem

IČ: 00258555

Obecní úřad:                         OÚ Zbůch

Náměstí 205, 330 22 Zbůch

Pořizovatel:                          MÚ Nýřany - pracoviště Plzeň, Americká tř. 39, 304 66

Plzeň - odbor územního plánování

Obec s rozšířenou působností: Město Nýřany

Projektant:                            autorizovaný architekt

Ing.arch.Alexandra Kasková

projekční kancelář, Sokolovská 54

360 05 Karlovy Vary

IČ: 1669 8665

DIČ: CZ5654211992

č. autorizace ČKA: 00767

Seznam spolupracovníků:	    Ing. Krásný  - ÚSES

Mgr. M. Boudová - práce v GIS

M. Kollárová - administrativní práce

##### Datum:                                  duben 2010

Obec Zbůch

________________________________________________________________________________________________________________

Č.j. : OÚP - Ple/17828/2009-2                     Ve Zbůchu dne 24.3. 2010

Územní plán Zbůch

Zastupitelstvo obce Zbůch, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 7. vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

vydává

Územní plán Zbůch

I. Textová část Územního plánu Zbůch:

a) Vymezení zastavěného území ...................................................................................................str.č.6

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot.....................................................str.č.6

c) Urbanistická koncepce, včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně .........................................................................................................................................................str.č.6

d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování ....................................................................................................................................str.č.10

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod...............................................................................str.č.13

f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu ...............................................................................str.č.19

g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit .........................................................................................................................str.č.47

h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo ............................................................................................................................str.č.49

ch) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření ........................................................................................................str.č.63

i) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti........................................................................str.č.63

j) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu ...............................................str.č.64

k) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) ............................................................................str.č.64

l) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ..................................str.č.64

m) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1 stavebního zákona...........................................................................................................................................str.č.64

n) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části ............str.č.65

a) Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území Zbůch (dále jen ZÚ) je vymezena ke dni 15.12. 2009. Tato hranice ZÚ je zakreslena na všech výkresech grafické části vlastního Územního plánu Zbůch (dále jen ÚP) a na všech výkresech i schématech grafické části odůvodnění ÚP kromě v.č.2 Širší vztahy, M 1 : 50.000.

b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany rozvoje jeho hodnot

Stávající urbanistická struktura na území obce Zbůch se výrazně změní:

- obec Zbůch a dnes izolované sídlo v krajině Červený Újezd budou podél pravého břehu Zálužského potoka vzájemně propojeny obytnou zónou

- podél západního okraje Zbůchu budou v souběhu vedeny dva dopravní koridory pro drážní a silniční dopravu

- podél východního okraje Červeného Újezdu bude veden další koridor pro silniční dopravu

- bývalé vojenské letiště Líně s areálem bude přestavěno a rozšířeno na mezinárodní komerční letiště s obslužnou a výrobně logistickou zónou

- odval dolu Týnec i odval Dolu obránců míru ve Zbůchu jsou určeny k sanaci a rekultivaci

c) Urbanistická koncepce, včetně zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

c) 1. Návrh urbanistické koncepce

V souladu se stávajícím trendem (v souvislosti s ukončením těžby černého uhlí v dolu Týnec v roce 1965 a v dolu Zbůch v roce 1977) ÚP ještě více posiluje probíhající transformaci obce Zbůch z průmyslového centra na obytně obslužnou příměstskou obec:

- ve Zbůchu jsou významně rozšiřovány plochy bydlení a veřejného prostranství s veřejnou zelení a doplněny plochy občanského vybavení

- průjezdná doprava po silnici I/26 je odkloněna západním směrem mimo zastavěné a zastavitelné území obce do nové trasy přeložky silnice I/26

- železniční trať č. 180 Plzeň - Česká Kubice je odsunuta západním směrem do nové trasy v souběhu s přeložkou silnice I/26. Tím se uvolní další území na západním okraji obce pro klidovou obytnou zástavbu se sportovním zázemím

- výrobní plochy jsou na území obce rozšiřovány pouze na sever od obce mimo kontakt s obytnou zástavbou

Sídlo Červený Újezd je stabilizováno jako obytná zóna, která je však z východu prostorově limitována přeložkou silnice II/180.

c) 2. Návrh plošného a prostorového uspořádání území

Návrh plošného a prostorového uspořádání území vychází ze struktury jednotlivých sídel na území obce Zbůch:

Obec Zbůch

-  se bude rozvíjet jako polyfunkční obytně obslužná obec s výrazným podílem výrobních ploch a s dostatečným zázemím vybavenosti a služeb. Historické centrum městského charakteru je stabilizováno jako smíšené obytné plochy městského charakteru. Údolní niva Zálužského potoka bude využita jako centrální park částečně propojující Zbůch s Červeným Újezdem.

Rozvoj obce Zbůch je výrazně zaměřený na bydlení. Zastavitelné plochy čistého bydlení postupně vyplní proluky ZÚ ve Zbůchu a ve vazbě na stávající komunikační systém obce obalí ZÚ ze všech světových stran kromě údolní nivy Zálužského potoka na východě. Výrobní plochy v lokalitě Týnec budou stabilizovány, výrobní plochy na severním okraji Zbůchu budou dále rozšiřovány a to včetně specifického areálu pro fotovoltaickou elektrárnu na severovýchodním okraji zástavby Zbůchu situovaného oboustranně podél plánované přeložky silnice II/181. Do doby realizace přeložky bude možno oba oddělené areály FVE vzájemně propojit v jeden oplocený areál a umístit fotovoltaické panely i na část dopravního koridoru určeného pro přeložku silnice. Plochy bydlení budou odděleny od výrobních ploch pásy izolační zeleně. Sportovní areál ve Zbůchu bude rozšířen západním směrem za stávající těleso železniční tratě, které bude sanováno a přestavěno na místní komunikaci.Sportovní areál bude dále doplněn navazujícím parkem.

Odvalová halda Dolu Týnec bude odtěžena a rekultivována na podstatně sníženém horizontu. Ve výhledu bude snížená halda zapojena do výrobních ploch.

Odvalová halda Dolu Obránců míru ve Zbůchu bude odtěžena do podoby kopce terasovitého tvaru, který bude rekultivován výsadbou mimolesní zeleně. Tento umělý kopec převezme úlohu nové dominanty kulturní krajiny.

Červený Újezd

- se bude rozvíjet jako klidové obytné sídlo se sportovním areálem na západě.

Obec Zbůch a sídlo Červený Újezd budou propojeny zónou čistého bydlení řešenou lineárně na pravém břehu Zálužského potoka mimo jeho údolní nivu. Plochy rekreace nebudou na území obce již rozšiřovány a to ani v Červeném Újezdu.

Zástavba ve Zbůchu si zachová městský charakter a to zejména ve stávajících objemech zástavby centra Zbůchu, v areálech občanského vybavení a ve výrobních závodech. Rovněž komerční a logistická zóna ve vazbě na rozšířené letiště Líně bude mít městský charakter s možností výstavby objektů až s 4.N.P., včetně uplatnění lokální výškové i hmotové dominanty území. Naproti tomu kobercová výstavba na plochách čistého bydlení ve Zbůchu i v Červeném Újezdu bude příměstského charakteru. Zástavba bude realizována zejména jako izolované RD v zahradách do 1.N.P. s podkrovím (maximálně do 2.N.P.) bez nároku na vytvoření souvisle obestavěné ulice s kompaktní řadovou zástavbou. Na těchto plochách bydlení nebudou vytvářeny výškové dominanty.

c) 3. Zastavitelné plochy

V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné plochy na v.č.1 Výkres základního členění území, M 1 : 5.000 a na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000.

Na území obce jsou navrženy zastavitelné plochy v obci Zbůch i v sídle Červený Újezd.

ÚP navrhuje na území obce tyto zastavitelné plochy a to jako dostavbu proluk v ZÚ nebo jako plochy za hranicí ZÚ na úkor kulturní krajiny:

OBEC ZBŮCH

Plochy bydlení

Z/Z-B1 - lokalita Na Vršku na jižním okraji obce - BČ

Z/Z-B2 - lokalita bydlení Olšinky na jihovýchodním okraji obce jako propojení zástavby  Zbůchu a Červeného Újezdu - BČ

Z/Z-B3 -  dostavba ZÚ U Školky - BČ

Z/Z-B4 - lokalita Višňovka - BČ

Z/Z-B5 - lokalita Nad Dráhou - BČ

Z/Z-B6 - lokalita U Vlečky oboustranně podél místní komunikace - BČ

Z/Z-B7 - dostavba ZÚ na severozápadním okraji obce - BČ

Z/Z-B8 - lokalita U Školy - BČ

Plochy občanského vybavení

Z/Z-O1 - rozšíření sportovního areálu na západě za stávající železniční tratí - OS

Plochy veřejných prostranství

Z/Z-P1 - park u sportovního areálu mezi stávající železniční tratí a Zálužským potokem -  PVz1

Z/Z-P2 - rozšíření parku na náměstí - PVz1

Z/Z-P3 - izolační zeleň podél severního okraje lokality bydlení U Školy -PVz3

Z/Z-P4 - park oboustranně podél Zálužského potoka mezi silnicemi I/26 a II/180 - PVz1

Z/Z-P5- veřejná zeleň oboustranně podél Zálužského potoka východně za silnicí I/26 - PVz

Z/Z-P6 - veřejná zeleň podél bezejmenného pravostranného přítoku Zálužského potoka – PVz

Z/Z-P7 - místní komunikace ve výrobní zóně severně nad školou - PVk

Z/Z-P8 - izolační zeleň mezi navrženou obytnou lokalitou u Vlečky a silnicí II/180 - PVz3

Plochy dopravní infrastruktury

Z/Z-D1 - koridor pro přeložku železniční tratě č. 180 - DD

Z/Z-D2 - koridor pro napojení stávající tratě č. 180 na její přeložku - DD

Z/Z-D3 - koridor pro přeložku silnice I/26 - DS

Z/Z-D4 - koridor pro přeložku silnice II/180 severně od Plzeňské ulice - DS

Z/Z-D5 - parkoviště u OÚ

Z/Z-D6 - komunikace k nové železniční stanici Zbůch, bažantnici a stávajícímu objektu bydlení v k.ú. Zbůch k - DS

Plochy výroby a skladování

Z/Z-V1 - rozšíření areálu Prefy - VT

Z/Z-V2 - dostavba proluky při jižním okraji areálu Prefy - VL

Z/Z-V3 - výrobní plocha východně za haldou - VL

Z/Z-V4 - areál fotovoltaické elektrárny severně od Plzeňské ulice na východním okraji obce - VF

SÍDLO ČERVENÝ ÚJEZD

Plochy bydlení

Č/Z-B1 - plocha na východním okraji sídla - BČ

Č/Z-B2 - plocha Pod Lesem Červený Újezd  - BČ

Plochy dopravní infrastruktury

Č/Z-D1 - koridor pro přeložku silnice II/180  jižně od Plzeňské ulice - DS

Plochy výroby a skladování

Č/Z-V1 - areál logistiky u letiště Líně - VLL

c) 4. Plochy přestavby

V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny plochy přestavby na v.č.1 Výkres základního členění území, M 1 : 5.000 a na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000.

Na území obce jsou navrženy přestavbové plochy v obci Zbůch a v k.ú. Červený Újezd mimo sídlo Červený Újezd a to jako přestavba uvolněných dopravních koridorů, nefunkční technické infrastruktury a bývalého areálu vojenské letiště Líně spojené často s asanací území.

OBEC ZBŮCH

Plochy veřejných prostranství

Z/P-P1 - místní komunikace v trase stávající železniční tratě č. 180 - PVk

Z/P-P2 - asanace starého vodojemu - PVz

Sídlo ČERVENÝ ÚJEZD

Plochy dopravní infrastruktury

Č/P-D1 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně na koridor silnice č. II/180 - DS

Č/P-D2 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně - DL

Plochy výroby a skladování

Č/P-V1 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně na plochy logistiky - VLL

Č/P-V2 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně na plochy výroby - VL

c) 5. Návrh systému sídelní zeleně

V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazena veřejná prostranství, jejichž součástí je veřejná zeleň, na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000.

ÚP vymezuje veřejně přístupnou sídelní zeleň v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách vymezených k zastavění jako součást ploch veřejných prostranství. Jsou rozlišována veřejná prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí (Pvz3), veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku (Pvz1), jejichž součástí mohou být i víceúčelová hřiště, a veřejné prostranství s veřejnou zelení (Pvz).

ÚP respektuje stávající plochy veřejných prostranství s veřejnou zelení ve Zbůchu na návsi, v zástavbě na křižovatkách komunikací, v místě sanovaných silážních žlabů západně za stávající železniční tratí,  v Červeném Újezdu na návsi. ÚP navrhuje nový park u sportovního areálu ve Zbůchu, rozšíření parku na návsi, park oboustranně podél Zálužského potoka mezi návsí se silnicí II/180 a silnicí I/26. Veřejná zeleň pokračuje v údolní nivě Zálužského potoka i východně za silnicí I/26.

d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umísťování

d) 1. Dopravní infrastruktura

V ÚP je řešena doprava drážní, silniční a letecká.

V grafické části vlastního ÚP jsou zobrazeny zastavitelné a přestavbové plochy dopravní infrastruktury na v.č.2.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M  1 : 5.000.

Na tomto v.č.2.3. jsou zobrazeny koridory drážní a silniční dopravy v úrovni stávajícího terénu:

- přeložka železniční tratě č. 180 včetně odbočení na Nýřany - na terénu

- přeložka silnice I/26 v zářezu podchází odbočení tratě na Nýřany

- místní komunikace od nádraží k bažantnici a dalším nemovitostem překoná novou železnici č. 180 přemostěním a napojí se úrovňovou křižovatkou na přeložku silnice I/26

- přeložka silnice II/180 - na terénu

d) 1.1. Drážní doprava

ÚP mění stávající koncepci drážní dopravy na území obce Zbůch:

- podél západního okraje obce je v nové trase veden koridor modernizace železniční tratě č. 180 Plzeň - Česká Kubice v úseku Plzeň - Stod včetně posunutí železniční stanice Zbůch severním směrem k Plzni

- po regionální příměstskou železniční dopravu bude zachována trať Stod - Zbůch - Nýřany –Plzeň a ve výhledu pak Stod – Zbůch – Líně - Plzeň

- uvolněné těleso stávající železnice č. 180 v západní části obce bude sanováno a využito pro místní obslužnou komunikaci

- předsunutá nástupiště železniční stanice Zbůch budou přístupná novou místní komunikací, která přemostěním navržené přeložky železniční tratě č. 180 propojí stávající nemovitosti na západním okraji území obce s komunikacemi Zbůchu

- do severního cípu území obce mimo zástavbu zasahuje územní rezerva pro trasu vysokorychlostní tratě VR1.

- součástí nových koridorů železničních tratí jsou i protihluková opatření na ochranu stávajících staveb

d) 1.2. Silniční doprava

ÚP výrazně mění stávající koncepci silniční dopravy na území obce Zbůch:

-  obě silnice I/26 a II/180, které vedou napříč Zbůchem, jsou přeloženy mimo zastavěné a zastavitelné území:

( silnice I/26 je řešena v nové trase v souběhu s přeložkou železniční tratě č. 180 podél její

západní strany a mimoúrovňově kříží trať Nýřany - Zbůch

( silnice II/180 je řešena v nové trase severním obchvatem Červeného Újezdu a napříč areálem

bývalého vojenského letiště Líně. Stávající silnice I/26, která bude převedena do III. třídy,

vykříží přeložku silnice II/180 úrovňovou křižovatkou. V Červeném Újezdu bude součástí

přeložky i protihluková stěna v místě obytné zastavitelné plochy Č/Z-B1.

-  stávající silnice II/180 bude převedena do III. třídy, silnice III/0267 bude převedena pouze do místních komunikací

-   v obci u OÚ je doplněno obslužné parkoviště

-   součástí nových koridorů silniční dopravy jsou i protihluková opatření na ochranu stávajících staveb

d) 1.3. Letecká doprava

ÚP mění koncepci letecké dopravy na území obce Zbůch:

Bývalé vojenské letiště Líně je navrženo k výraznému rozvoji na mezinárodní neveřejné letiště. Stávající vzletová a přistávací dráha letiště Líně bude prodloužena. Areál letiště bude rozšířen o obslužné a technické zázemí. Zbývající území vojenského areálu bude postupně přestaveno na komerční a logistickou zónu, přičemž bude rezervováno území pro vybudování druhé vzletové a přistávací dráhy ve výhledu v souběhu se stávající dráhou.

d) 2. Technická infrastruktura

V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce rozvoje vodního hospodářství, elektrorozvodů i plynovodů na v.č.2.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1 : 5.000.

d) 2.1. Vodní hospodářství

ÚP zachovává stávající koncepci zásobení území pitnou vodou ze skupinového vodovodu Plzeň - Nýřany - Líně. Nová zástavba v obou sídlech bude napojena na veřejný vodovod.

ÚP navazuje na stávající koncepci převedení splaškových vod obou sídel mimo území obce a jejich centrální likvidaci v ČOV Líně v sousední obci. Veškeré odpadní vody z nové zástavby v obou sídlech budou gravitačně nebo přečerpáním výtlačnými řady odvedeny do ČOV Líně.

d) 2.2. Zásobování elektrickou energií

ÚP navazuje na stávající koncepci zásobování území obce elektrickou energií systémem trafostanic a venkovního vedení VN 22kV. ÚP navrhuje osadit stávající trafostanice na plný výkon. Na území obce jsou navrženy nové trafostanice a to ve vazbě na rozvojové plochy.

d) 2.3. Zásobování plynem

ÚP naváže na stávající koncepci zásobování území plynem středotlakým plynovodním rozvodem z regulačních stanic plynu v obci Zbůch. Nová zástavba v obou sídlech bude napojena na stávající středotlakou plynovodní síť. Trasy VLT plynovodů jsou respektovány.

d) 2.4. Zásobování teplem

ÚP nemění stávající koncepci zásobování území teplem. ÚP nenavrhuje žádnou centrální soustavu zásobování teplem na území obce. Nová zástavba v obou sídlech bude vytápěna individuálně domovními kotelnami nebo jednotlivými kotli v bytech a to i v bytových domech. Zdrojem tepla bude zejména plyn a další topná média s důrazem na jejich ekologické vlastnosti: sluneční kolektory, tepelná čerpadla, dřevní odpad, dřevo, elektrický proud.

d) 2.5. Sdělovací rozvody

Na území obce jsou respektovány beze změny stávající dálkové sdělovací kabely, radioreleové trasy i objekt na RR síti

d) 2.6. Nakládání s odpadem

ÚP řeší likvidaci odpadu z území obce v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou obce centrálním svozem mimo území obce.  Rozvojové plochy pro bydlení, smíšené bydlení i občanskou vybavenost budou napojeny na stávající systém likvidace směsného komunálního odpadu v obci.

ÚP stabilizuje ve Zbůchu provoz na recyklaci odpadu s výhledovým rozšířením. ÚP stabilizuje v Červeném Újezdu stávající sběrný dvůr, nenavrhuje žádnou skládku směsného komunálního odpadu na území obce.

d) 3. Občanské vybavení CHARAKTERU veřejné infrastruktury

- ÚP respektuje stávající plochy a stavby občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury (ozn.OI) na území obce Zbůch beze změny

d) 3.1. Ostatní občanské vybavení

Na území obce Zbůch se vyskytují další plochy občanského vybavení, které však nepředstavují veřejnou infrastrukturu. ÚP respektuje ostatní stávající plochy a stavby občanského vybavení. ÚP navrhuje na území obce Zbůch zastavitelné plochy občanského vybavení pouze pro rozvoj sportu. V centru Zbůchu je stabilizována obchodní síť na smíšených obytných plochách městského typu.

d) 4. Veřejná prostranství

ÚP navrhuje 2 zcela odlišné druhy veřejných prostranství na území obce:

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S KOMUNIKAČNÍM KORIDOREM A VEŘEJNOU SHROMAŽĎOVACÍ PLOCHOU OZN. PVk

ÚP navrhuje v zastavěném území a v zastavitelných i přestavbových plochách sídel na území obce Zbůch místní komunikace, obslužné i pěší zóny jako součásti veřejných prostranství s komunikačním koridorem a shromažďovací plochou. Tato navržená veřejná prostranství mají vazbu na stávající systémy komunikací v sídlech. Rozvojové plochy jsou řešeny pouze se základní dopravní kostrou místních komunikací, které navíc vycházejí ze stávající cestní sítě krajiny.

ÚP navrhuje veřejná prostranství s místními komunikacemi jako zastavitelné nebo přestavbové plochy, které jsou zobrazeny v grafické části vlastního návrhu ÚP na v.č.2.3. Hlavní výkres - koncepce veřejné infrastruktury, M 1 : 5.000.

- VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S VEŘEJNOU ZELENÍ OZN. PVz, která představují jak veřejná prostranství s veřejnou zelení charakteru parku, veřejná prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí i veřejné prostranství s veřejnou zelení.

Viz blíže kap.c) 5. návrh systému sídelní zeleně.

e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, propustnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod.

e) 1. návrh uspořádání krajiny

V grafické části vlastního ÚP je zobrazena koncepce uspořádání krajiny na v.č.2.2 Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny, M 1 : 5.000.

e) 2. návrh systému úses

Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je rovněž vymezen v samostatném schématu v grafické části odůvodnění ozn. A1. Krajina - ÚSES, M 1:5000.

Na území obce nevymezuje ZÚR PK žádný prvek nadregionálního ani regionálního ÚSES.

ÚP navrhuje prvky místního systému ekologické stability do podrobnosti katastrální mapy. Funkční využití všech ploch biocenter a biokoridorů ÚSES na území obce Zbůch musí být v souladu s navrženými charakteristikami v popisu jednotlivých skladebních částí ÚSES:

LOKÁLNÍ BIOKCENTRA

Pořadové číslo:		14

Popis:		biocentrum na stávající vodní ploše s přilehlou vegetací mokřadních

dřevin i nízkého patra

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření :		zachovat v původním stavu s možností další dosadby vlhkomilných

dřevin

Katastrální území, ppč.	Zbůch, p.p.č.: 703/1, 989/1

Pořadové číslo:		27

Popis:	lesní porost mírném svahu k přilehlému vodnímu toku na JZ okraji Zbůchu

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření :			v mýtním věku porostu skupinová umělá resp. kombinovaná clonná

obnova s využitím stávajících listnáčů v podrostu (DB,BR,JR) s podsadbou cílový dřevin přirozené skladby dle příslušné STG tak, aby docházelo vedle rekonstrukce dřevinné skladby k věkové diferenciaci porostu.

Katastrální území, ppč.	Zbůch, p.p.č.: 824/1, 822, 898/1, 824/8, 34, 1341 ,893/1, 894, 898/2, 823

Pořadové číslo:		28

Popis:	lesní porost s vysokými stromy listnáčů vysokého stáří, v mokřadu lesní tůňky

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření :			zachovat charakter starého lesa

Katastrální území, ppč.	Zbůch, p.p.č.:775, 785, 781, 182/2, 782, 784, 780, 783, 1187, 1188, 1189/2, 1190, 1189/1

Pořadové číslo:		31

Popis:				údolní niva Zálužského potoka s přechodem do mokřadů

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření :	území ponechat volné sukcesi s vynecháním všech hospodářských zásahů, možno přistoupit k doplnění vyšších jedinců dřevin s místním původem (autochtonní)

Katastrální území, ppč.	Červený Újezd u Zbůchu, p.p.č.:1226, 1224, 1234, 1071/1, 1218, 1209, 1232, 1213/2, 1231, 1230, 1207, 1210, 1225, 1200/2, 1211, 1212 , 1239/1

Pořadové číslo:		32

Popis:				lesní porost na svahu SV od sídla Červený Újezd

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření :	cílem opatření v lokalitě je vznik věkově diferenciovaného porostu dřevinné skladby, blízké přirozené a přírodě uzpůsobenými způsoby hospodaření, docílit pestřejších partií okrajových lemů

Katastrální území, ppč.	Červený Újezd u Zbůchu, p.p.č.: 1239/1

LOKÁLNÍ BIOKORIDORY

Pořadové číslo:		10-11

Průběh:			trasa otevřené vodoteče s přilehlou vzrostlou zelení

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření:  		potok v otevřeném korytě ponechat i s jeho doprovodnou vegetací

chránit, případně dále doplnit o další druhovou diverzitu

Katastrální území, ppč.	Zbůch, p.p.č.: 956, 957, 522/1

Pořadové číslo:		11-14

Průběh:			polní cesta v bloku orné půdy bez dřevinné vegetace

Úroveň a funkčnost:		lokální, nefunkční

Opatření:  		založení travních porostů v šířce 20 m, založit

vhodnou výsadbu dřevin, skupinovou či solitérních, ošetření travních

porostů 1x ročně kosit po odkvětu květin

Katastrální území, ppč.	Zbůch, p.p.č.: 958/1, 958/2, 1340/2, 1340/3, 958/2, 966/1, 35, 966/2, 1340/2, 1340/3, 1340/1

Pořadové číslo:		14-31

Průběh:			nepoužívaná polní cesta s přilehlou ornou půdou bez vrostlé

zeleně

Úroveň a funkčnost:		lokální, nefunkční

Opatření:  		ornou půdu v trase BK zatravnit a dále ponechat volné sukcesi,

pravidelná údržba travních porostů(1x ročně kosit)

Katastrální území, ppč.	Červený Újezd u Zbůchu, p.p.č.: 703/1, 989/1, 1237/1, 1024, 990/2, 991, 990/1, 1206, 1237/1, 1209, 1024, 1213/2, 1205, 1213/1, 1208, 990/2, 1043, 1204/1, 1213/3, 1064, 1207

Pořadové číslo:		27-28

Průběh:			menší vodoteč s přilehlou loukou a s malou vodní nádrží

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření:  		biokoridor ve funkční části zachovat, ponechat proces přirozené

sukcese, na orné půdě podél lesa zatravnit v šířce 20 m a extenzivní

hospodaření, bez hnojení a kosit 1x ročně, průběžně podle možnosti doplňovat výsadbu dřevin kde výrazně chybí

Katastrální území, ppč.	Zbůch, p.p.č.: 794/1, 824/1, 788/2, 791, 98/1, 806, 785, 797/1, 799/6, 815/2, 182/2, 799/1, 805, 802, 815/3, 795, 815/4, 789, 799/4, 817/2, 799/5, 815/5, 798, 814/1, 815/1, 796/1, 796/6, 820, 796/4, 799/2, 803/6, 799/3, 796/2, 816, 796/7, 796/3, 797/3, 764/2

Pořadové číslo:		27-31 „ Zálužský potok“

Průběh:	Zálužský potok částečně zatrubněný při přechodu obcí, za obcí zastavěná údolní niva

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření:  	v upravovaném úseku u sportovního areálu a v parku před OÚ iniciovat revitalizaci koryta, využití přirozeného materiálu (kamenný zához), odtrubnění, chybějící dřeviny doplňovat, kulturní traviny 1x ročně kosit (po odkvětu) vytvořit podmínky pro vhodnou biodiverzitu

Katastrální území, ppč.	Zbůch, p.p.č.: 894, 821, 277, 35, 331, 983, 323, 324, 985, 325/8, 616/2, 616/1, 98/1, 982/1, 762/1, 984/1, 764/6, 764/3, 764/1, 764/2, 984/3, 983, 763, 984/4, 984/5, 984/7, 984/6, 982/23, 982/17, 762/2, 982/38, 982/15, 764/5, 982/18, 982/36, 982/14, 982/37, 982/35, 982/16, 1071/1, 1200/1, 1199, 1213/2, 1215/6, 1215/1, 11215/5, 1200/2, 1065, 1215/3, 1043, 1212, 1215/4, 1215/2, 1201, 1193, 1214

Pořadové číslo:		27 - katastrální území Týnec

Průběh:			otevřené koryto Zálužského potoka s břehovým porostem

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření:  			ve funkční části vodní tok i s jeho doprovodnou vegetací chránit a dále

ponechat přirozené sukcesi, na okolních plochách vyloučit porušení ES, omezit povolování stavby dalších plotů zahrad

Katastrální území, ppč.	Zbůch, p.p.č.: 824/1, 522/1, 824/6, 824/8, 824/3, 1341, 824/7

Pořadové číslo:		28-31

Průběh:			vodní koryto podél lesa s přechodem do zemědělské

krajiny

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření:  			postupná výsadba chybějících dřevin s cílem zajištění plného

zapojení autochtonních dřevin OL, BŘ, OS, TR, KAL a další. Na přlehlých pozemcích min, šíře 10m po obou stranách vodoteče extenzivní hospodaření, bez hojení, 1 x ročně kosit po odkvětu

Katastrální území, ppč.	Zbůch, p.p.č.: 764/3, 764/2, 780

Červený Újezd u Zbůchu, p.p.č.: 764/4, 1191, 1197, 1195, 1190, 1141/2, 1193

Pořadové číslo:		28-32

Průběh:			smrkový les

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření:  			hospodaření dle LHO zachovat, omezit těžbu dřeva, mýtný věk

maximálně prodloužit

Katastrální území, ppč.	Červený Újezd u Zbůchu, p.p.č.: 1186/1, 1168/1, 1242/1, 1241/1, 1251/1, 1163/2, 1251/2, 1229/2, 1186/4, 1242/3

Pořadové číslo:		31-32

Průběh:			současně TTP a přilehlá údolní niva - mokřady

Úroveň a funkčnost:		lokální, nefunkční

Opatření:  	porost travin kosit 1x ročně, extenzivní hospodaření na pozemcích v šíři min. 20 m, zachovat místní mokřiny, případně vytvořit malé tůňky (retenční opatření) v údolní nivě, přeložit a revitalizovat tok ve vazbě na přeložku silnice II/180

Katastrální území, ppč.	Červený Újezd u Zbůchu, p.p.č.: 1221/1, 1224, 1218, 1125/2, 1211, 1223

Pořadové číslo:		31 - katastrální území Líně

Průběh:			mírné údolí Zálužského potoka bez doprovodné zeleně

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření:  			Vymezit prostor pro revitalizaci vodního toku (meandry, tůňky) s

výsadbou doprovodné zeleně (olše lepkavá, vrba bílá atd.)

Katastrální území, ppč.	Červený Újezd u Zbůchu, p.p.č.:1234, 1232, 1233/1, 1200/2, 1233/2, 1231

Pořadové číslo:		32 - katastrální území Líně

Průběh:			nepoužívaná zarostlá polní cesta

Úroveň a funkčnost:		lokální, funkční

Opatření:  			není nutné volit zásah, chránit a ponechat přirozené sukcesi,

pokračování BK do k.ú. Líně, zajistit návaznost.

Katastrální území, ppč.	Červený Újezd u Zbůchu, p.p.č.: 1204/2, 1131/4, 1239/1, 1221/1, 1219/1, 1131/2, 1220, 1131/3, 1239/7

e) 3. proSTUPnost krajiny

ÚP řeší napříč územím obce 3 nové dopravní koridory pro přeložky silnic I/26 a II/180 a železnice č. 180. ÚP navrhuje prodloužení stávající vzletové a přistávací dráhy letiště Líně a ve výhledu další druhou dráhu. Do severního cípu území zasahuje koridor rezervy pro VRT. Tyto dopravní koridory nadmístního významu významně omezí prostupnost krajiny. ÚP nenavrhuje k obnově žádnou historickou cestu v kulturní krajině. ÚP ruší ve vazbě na přeložky železnice č. 180 a silnice I/26 části vybraných polních cest na západním okraji obce, zejména cesty k bažantnici a cesty v místě zrušené vlečky do Dolu Obránců míru.

e) 4. opatření  KE SNIŽOVÁNÍ OHROŽENÍ ÚZEMÍ

ÚP navrhuje v kulturní krajině tato opatření nestavební povahy ke snižování ohrožení v území:

- X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami:

- X1.A.1. - protierozní opatření - zalesnění orné půdy

X1.A.1.1. - u bývalé prachárny

- X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění orné půdy

X1.A.2.1. - na východ od bývalého Dolu obránců míru ve Zbůchu

X1.A.2.2. - jižně od Plzeňské ulice sběrného dvora

X1.A.2.3. - podél lesa na jižním okraji území obce mezi zahrádkářskou kolonií a bývalou

prachárnou

- X1.A.3. - protierozní opatření – zatravnění orné půdy výsadba mimolesní skupinové zeleně

X1.A.3.1. - v severním cípu území obce Zbůch

- X1.A.4. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace toku včetně jeho odtrubnění

X1.A.4.1. - na náměstí sídla Zbůch

X1.A.4.2. - u fotbalového hřiště na jihozápadě sídla Zbůch

X1.A.4.3. - jižně od fotbalového hřiště na jihozápadě obce Zbůch

- X1.A.5. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace toku s možností vytvoření

tůněk

X1.A.5.1. - Zálužský potok východně od přeložky silnice II/180 při hranicích území obce

- X1.A.6.- zvyšování retenčních schopností území - přeložka toku, revitalizace toku s možností

- vytvoření tůněk

X1.A.6.1. - východně od sídla Červený Újezd

X1.A.6.2. - severovýchodně od sídla Červený Újezd

  - X1.B Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy:

- X1.B.1. - sanace a revitalizace výsypky dle POPD a Plánu sanace a rekultivace

X1.B.1.1. - výsadba mimolesní zeleně jako vymezení prvků ÚSES na sanovaném odvalu

X1.B.1.1.1. - na severu odvalu bývalého Dolu Obránců míru ve Zbůchu

X1.B.1.2. - sanace a rekultivace odvalu bez dalších přírodních funkcí dle POPD  a Plánu

sanace a rekultivace

X1.B.1.2.1. - na severu obce Zbůch

X1.B.1.2.2. - na jihozápadě obce

- X1.B.2. - protihluková stěna - součást rozvl pl. Č/Z-D1

e) 5. opatření proti povodním

ÚP nenavrhuje žádná další protipovodňová opatření v krajině kromě výše uvedených, která výrazně zvýší retenční schopnosti krajiny.

e) 6. opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny

ÚP navrhuje zpřesnění vymezení lokální úrovně prvků ÚSES na území obce Zbůch do podrobnosti katastrální mapy a zároveň navrhuje úpravy krajiny pro založení vybraných dnes nefunkčních prvků ÚSES:

- X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

(     X2.1.  - vymezení prvků ÚSES

(     X2.2.  - založení vymezených prvků ÚSES

ÚP navrhuje založení těchto prvků ÚSES v rozsahu: část BC č. 27, BK č.14-31, část BK č. 11-14, část BK č. 27-31, BK č. 31-32, BK č. 31 - k.ú. Líně, část BK č. 27-28.

e) 7. OPATŘENÍ K OCHRANĚ NEBO ROZVOJI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ÚP nenavrhuje na území obce žádná opatření v krajině k ochraně nebo rozvoji kulturního dědictví.

e) 8. koncpece rekreačního využívání krajiny

Zvýšení rekreačního potenciálu území je řešeno návrhem rozsáhlých ploch veřejně zeleně (Pvz1, Pvz) v údolní nivě Zálužského potoka a u rozšířeného sportovního areálu ve Zbůchu.

e) 9. vymezení ploch pro dobývání nerostů

ÚP zapracovává sanaci a rekultivaci odvalu Dolu Obránců míru ve Zbůchu i odvalu Dolu Týnec po odtěžení kameniva a lupku hornickým způsobem.

f) stanovení podmínek pro využití ploch s  rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího využití (hlavní využití) pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněného přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek krajinného rázu

Území obce Zbůch je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto navržené plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území obce Zbůch.

Navržené plochy s rozdílným způsobem využití vymezuje grafická část vlastního ÚP na v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000:

ÚP vymezuje tyto druhy ploch s rozdílným způsobem využití:

* Plochy bydlení

- bydlení hromadné - BH

- bydlení individuálního městského a příměstského typu - BI

- bydlení individuální venkovského typu – BV

- bydlení čisté individuální - BČ

* Plochy rekreace

- rekreace individuální pobytová - RI

- rekreace - zahrádkářské osady - RZ

* Plochy občanského vybavení

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI

- občanské vybavení - ostatní služby - OV

- občanské vybavení - sport - OS

* Plochy veřejných prostranství

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3

* Plochy smíšené obytné

- smíšené obytné městského typu - SM

- smíšené obytné venkovského typu - SV

* Plochy dopravní infrastruktury

- doprava silniční - DS

- doprava drážní - DD

- doprava letecká - DL

* Plochy technické infrastruktury

- technická infrastruktura - TI

* Plochy výroby a skladování

- výroba - těžkého průmyslu a energetiky - VT

- výroba - lehký průmysl - VL

- plochy logistiky - VLL

- výroba drobná - VD

- areál fotovoltaické elektrárny - VF

* Plochy smíšené výrobní

- smíšené výrobní plochy  - VS

* Plochy vodní a vodohospodářské

- plochy vodní a vodohospodářské - W

* Plochy zemědělské

- plochy zemědělské - NZ

* Plochy lesní

- plochy lesní - NL

* Plochy přírodní

- plochy přírodní - NP

* Plochy smíšené nezastavěného území

- plochy smíšené nezastavěného území určené k sanaci a přirozené rekultivaci – NSsa

- plochy smíšené nezastavěného území - sportovně rekreační - NSs

- plochy smíšené nezastavěného území - NSx

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:

p - přírodní

z - zemědělská

l - lesnická

o - ochranná

Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje ÚP hlavní, přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového uspořádání území.

f) 1. PLOCHY BYDLENÍ

* Bydlení hromadné - BH

A. Hlavní využití

1. - bydlení v bytových domech

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

5. - dětská vybavená hřiště

B. Přípustné využití

1. - bydlení v polyfunkčních bytových domech s podílem činností zajišťujících potřeby obyvatel se zázemím obytné zeleně

2. - bydlení v nízkopodlažních bytových domech se  zázemím obytné zeleně

3. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m2

4. - veřejné stravování do 20 míst

5. - vestavěná zařízení kulturní, služby církevní, zdravotnická a zařízené školská

6. -  vestavěná sportovní zařízení

7. - garáže sloužící pro obsluhu území

8. - provozy nerušících služeb v bytovém domě pro uspokojení potřeb obyvatel v území vymezeném danou funkcí

C. Podmínečně přípustné využití

1. - ubytovací zařízení pouze do 50 lůžek

2. - víceúčelová hřiště pouze travnatá

3. - zahrádky obyvatel bytových domů pouze bez staveb a v těsné blízkosti domů

4. - samostatně stojící řadové garáže do počtu 20 včetně manipulační plochy

D. Nepřípustné využití

1. - jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí

2. - čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 60

2. - maximální podlažnost 4 NP + podkroví

3. - minimální % ozelenění 35

* Bydlení čisté individuální - BČ

A. Hlavní využití

1. - bydlení v rodinných domech

2. - stavby plnící doplňkovou funkci bydlení :

- samostatné garáže a krytá parkovací stání

- garáže integrované do objektů

- drobné zahradní stavby ( malé skleníky do 25 m2, zahradní altány apod. )

- drobná vodní díla ( bazény, rybníčky )

B. Přípustné využití

1. - nízkopodlažní rodinné domy městského a předměstského charakteru

2. – viladomy a bytové domy do 4 NP se zázemím obytné zeleně

3. - řadové rodinné domy do 2 NP s podkrovím bez předzahrádky s vybavením v I. N.P. na hlavních

ulicích sídel

4. - izolované domy a dvojdomy do 2 NP s podkrovím v zahradách

5. - pozemky související dopravní infrastruktury

6. - pozemky související technické infrastruktury

C. Nepřípustné využití

1. - jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru přípustnou právními předpisy

2. - výroba všeho druhu

3. - stavby pro rodinnou rekreaci jako novostavby

4. - čerpací stanice pohonných hmot

D. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 40

2. - maximální podlažnost 3 NP + podkroví

3. - minimální % ozelenění 40

* Bydlení individuální městského a příměstského typu- BI

A. Hlavní využití

1. - bydlení  rodinných domech

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení

5. - dětská vybavená hřiště

B. Přípustné využití

1. - nízkopodlažní rodinné domy městského a předměstského charakteru

2. - nízkopodlažní bytové domy do 4 NP se zázemím obytné zeleně

3. - řadové rodinné domy do 2 NP s podkrovím bez předzahrádky s vybavením v I. N.P. na hlavních ulicích sídel

4. - izolované domy a dvojdomy do 2 NP s podkrovím v zahradách

5. - veřejné stravování a ostatní služby pro obsluhu tohoto území

6. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m2

7. - samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě

C. Podmínečně přípustné využití

1. - ubytování pouze do kapacity 20 lůžek v 1 objektu

2. - vestavěné řemeslné provozovny pouze do 40% podlahové plochy objektu

3. - objekty k individuální rekreaci pouze jako změna užívání dřívějších zemědělských usedlostí a rodinných domů

4. - víceúčelová hřiště

D. Nepřípustné využití

1. - jakékoliv provozy s negativním účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí nad míru přípustnou právními předpisy

2. - výroba všeho druhu

3. - stavby pro rodinnou rekreaci jako novostavby

4. - čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 40

2. - maximální podlažnost 3 NP + podkroví

3. - minimální % ozelenění 40

* Bydlení individuální venkovského typu - BV

A. Hlavní využití

1. -bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení, s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

5. - dětská vybavená hřiště

B. Přípustné využití

1. - rodinné a rekreační bydlení s odpovídajícím zázemím hospodářských objektů pro chov drobného hospodářského zvířectva a zázemím užitkových zahrad

2. - rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad

3. - veřejné stravování a nerušící řemeslné provozy sloužící pro obsluhu tohoto území

4. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.000m2

5. - stavby pro rodinnou rekreaci

6. - vestavěná zařízení kulturní, sociální, školské, zdravotnická a sportovní

7. - zařízení výrobních a nevýrobních služeb

8. - samostatné nezastavěné produkční i rekreační zahrady v zástavbě

C. Podmínečně přípustné využití

1. - ubytování pouze do kapacity 50 lůžek v 1 objektu

2. - víceúčelová hřiště

3. - samostatně stojící řadové garáže do 10 kusů včetně manipulační plochy

D. Nepřípustné využití

1. - jakékoliv provozy s negativní účinkem na své okolí zhoršující životní prostředí

2. - čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 20

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. - minimální % ozelenění 60

f) 2. Plochy rekreace

* Rekreace individuální pobytová - RI

A. Hlavní využití

1. - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

5. - dětská vybavená hřiště

B. Přípustné využití

1. - stavby pro rodinnou rekreaci v zahradách

2. - rodinné domy venkovského typu s užitkovými zahradami a chovem domácího zvířectva

3. - rodinné domy se zázemím okrasných nebo rekreačně pobytových zahrad

4. - objekty stravování a maloobchodu sloužící dané lokalitě

5. - zahrádkářské kolonie s možností výstavby zahrádkářských chatek

6. - produkční a rekreační zahrady

7. - byty v nebytových domech

8. - objekty a plochy sportu sloužící dané lokalitě

C. Podmínečně přípustné využití

1. - objekty ubytování do kapacity 20 lůžek

D. Nepřípustné využití

1. - objekty řemeslných služeb a garáží

2. -  výroba všeho druhu a sklady

3. -  bytové domy

4. - čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 15

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. - minimální % ozelenění 70

* Rekreace - zahrádkářské osady – RZ

A. Hlavní využití

1. - plochy staveb pro rodinnou rekreaci sdružené do zahrádkových osad

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení

B. Přípustné využití

- - zahrádkářská osada s možností výstavby zahrádkářských chat do 60m2  zastavěné plochy

- - sady, zahrady sloužící k samozásobitelské produkci zemědělských plodin

- - objekty společného sociálního, kulturního a technického zázemí zahrádkářské osady

- - nezbytně nutné objekty technické obsluhy

- - plochy parkovišť sloužící pro potřebu zahrádkářské osady

- - nevybavená víceúčelová hřiště

- - bazény do 40 m2 zastavěné plochy

C. Podmínečně přípustné využití

1. - jakékoliv trvalé stavby mimo výše uvedených

D. Nepřípustné využití

1. - koeficient míry využití území KZP = 10

2. - maximální podlažnost 1 NP

3. - minimální % ozelenění 70

f) 3. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

* Občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI

A. Hlavní využití

1. - plochy občanského vybavení veřejného prospěšného charakteru spadající do veřejné infrastruktury

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

B. Přípustné využití

1. - stavby, plochy a zařízení sloužící pro:

a) vzdělávání a výchovu

b) sociální služby a péče o rodinu

c) zdravotní služby

d) kulturu

e) veřejnou správu

f) ochranu obyvatelstva

g) lázeňství

2. - součástí areálů jsou garáže, zařízení technické infrastruktury a údržby provozů

C. Podmínečně přípustné využití

1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy

2. - bytové domy a rodinné domy pouze se sociálním typem bydlení v chráněných bytech

D. Nepřípustné využití

1. - bytové domy

2. - rodinné domy

3. - provozy výroby všeho druhu

4. - stavby pro rodinnou rekreaci

5. - čerpací stanice pohonných hmot

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 60

2. - maximální podlažnost 4 NP

3. - minimální % ozelenění 25

* Občanské vybavení - ostatní služby - OV

A. Hlavní využití

1. - plochy občanského vybavení obslužného charakteru místního významu

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

B. Přípustné využití

1. - areály maloprodeje do 300m2 prodejní  plochy

2. - zařízení pro ubytování, stravování

3. - zařízení pro nevýrobní služby

4. - zařízení pro vědu a výzkum

5. - zařízení cestovního ruchu

6. - nízkopodlažní bytové domy s podílem 30% vestavěných nevýrobních služeb

7. - kynologické areály

8. - zařízení zábavy

C. Podmínečně přípustné využití

1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy

2. - bytové domy pouze jako přestavba stávajících nevyužitých objektů

D. Nepřístupné využití

1. - provozy výroby všeho druhu

2. - rodinné domy

3. - stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 60

2. - maximální podlažnost 4 NP

3. - minimální % ozelenění 25

* Občanské vybavení - sport - OS

A. Hlavní využití

1. - plochy pro tělovýchovu a sport

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

B. Přípustné využití

1. - sportovní areály

2. - sportovní haly

3 - nezastřešená sportovní hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí

4. - zastavěné pozemky jízdáren, jezdeckých areálů a jejich kluboven

5. - zastavěné pozemky zázemí golfových hřišť

6. - ostatní sportoviště v samostatných objektech

7. - doprovodná zařízení pro ubytování a stravování pro potřeby dané lokality

C. Podmínečně přípustné využití

1. - byty v nebytovém domě do 30% podlažní plochy

D. Nepřípustné využití

1. - rodinné domy, bytové domy

2. - stavby pro rodinnou rekreaci

3. - provozy výroby všeho druhu

4. - čerpací stanice pohonných hmot

5. - areály střelnic s technickým a sociálním vybavením, s možností ubytovacího a stravovacího zařízení

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 50

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. - minimální % ozelenění 30

f) 4. PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

* Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk

A. Hlavní využití

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce s obslužnou místní komunikací a s obytnou zónou a se sjezdy k nemovitostem

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy

B. Přípustné využití

1. - náměstí, náves

2. - tržiště

3. - nábřeží

4. - pěší a obchodní ulice

5. - místní komunikace sběrné a obslužné v sídlech

6. - součástí veřejných prostranství je:

a) vybavení drobným mobiliářem

b) doprovodná zeleň, trávníky

c) mimolesní zeleň

d) květinové záhony

e) vodní toky a plochy, odvodňovací otevřené strouhy

f) chodníky

7. součástí tržišť jsou prodejní stánky jako dočasné stavby nebo mobilní zařízení

C. Podmínečně přípustné využití

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu

2. - parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území

D. Nepřípustné využití

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz

A. Hlavní využití

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce s veřejnou zelení

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem

B. Přípustné využití

1. - souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem) s ochrannou funkcí

2. - udržovaná doprovodná zeleň podél komunikací

3. - udržovaná doprovodná zeleň charakteru trávníků

4. - součástí veřejných prostranství je:

- a) mimolesní zeleň

- b) vodní toky a plochy

- c) odvodňovací otevřené strouhy

- d) pěší chodníky, cyklostezky

5. travnatá víceúčelová hřiště bez vybavení

C. Podmínečně přípustné využití

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu

2. - parkoviště pouze podél komunikací při zajištění bezpečnosti silničního provozu

3. - vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež

D. Nepřípustné využití

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1

A. Hlavní využití

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a na zastavitelných a přestavbových plochách obce s veřejnou zelení charakteru parku

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem plochy

B. Přípustné využití

1. - součástí parku jsou:

a) vybavení drobným mobiliářem

b) nevybavená travnatá víceúčelová hřiště, pobytové loučky

c) altány

d) vodní toky a plochy

e) udržovaný trávník

f) květinové záhony

g) mimolesní zeleň solitérní a skupinová

h) pěší chodník, cyklostezky, in-line dráhy, hipostezky

i) odvodňovací otevřené strouhy

j) souvislé porosty keřů s funkcí živých plotů

k) solitéry jednotlivých stromů

C. Podmínečně přípustné využití

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu

2. - místní komunikace pouze obytné zóny se smíšeným provozem

3. - vybavená a zpevněná dětská víceúčelová hřiště pouze pro předškolní a školní mládež

D. Nepřípustné využití

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby

2. - parkoviště

* Veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3

A. Hlavní využití

1. - veřejně přístupné plochy v zastavěném území a zastavitelných a přestavbových plochách sídel s veřejnou zelení s ochrannou funkcí

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - občanské vybavení slučitelné s účelem

B. Přípustné využití

1. - souvislé plochy mimolesní autochtonní zeleně (stromy s keřovým podrostem)

2. - individuální cílená skladba druhů mimolesní zeleně dle charakteru její ochranné funkce

C. Podmínečně přípustné využití

1. - trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu

D. Nepřípustné využití

1. - jakékoliv jiné trvalé stavby

f) 5. PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

* Smíšené obytné městského typu - SM

A. Hlavní využití

1. - bydlení v bytových domech ve městech a příměstských oblastech, obslužná sféra a nerušící výrobní činnost místního významu

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení

B. Přípustné využití

1.- bydlení v bytových nízkopodlažních domech

2.- administrativa, stravování

3.- nevýrobní služby

4.- zázemí turistického ruchu

5. - rodinné bydlení s užitkovými zahradami

6. - rodinné bydlení se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad

7. - řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením

8. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m2

9. - kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení

10. - zařízení místní správy a církve

11. - nerušící zařícení drobné výroby

C. Podmínečně přípustné využití

1. - pozemky pro budovy obchodního prodeje nad 1.500m2   pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území

2. - objekty ubytování do 150 lůžek

3. - nerušící zařízení dopravy , čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území

D. Nepřípustné využití

1. - provozy těžké výroby a skladů

2. - zábavní střediska

3. - stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 50

2. - maximální podlažnost 3 NP + podkroví

3. - minimální % ozelenění 40

* Smíšené obytné venkovského typu - SV

A. Hlavní využití

1. - bydlení v rodinných domech ve venkovských sídlech a v příměstských oblastech s hospodářským zázemím, obslužná sféra a nerušící výrobní činnosti

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

B. Přípustné využití

1. - řemeslné provozy rodinného charakteru s bydlením

2. - bydlení ve spojení s  podstatně nerušícím zařízením drobné výroby a služeb

3. - zařízení pro zásobování řemeslných provozů obyvatel

4. - zemědělská a lesnická zařízení včetně k nim náležejících bytů

5. - rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně záhumenkového hospodářství

6. - bytové domy

7. - rodinné domy se zázemím okrasných a rekreačně pobytových zahrad

8. - nerušící zařízení drobné výroby

9. - zařízení místní správy a církve

10. - kulturní, sociální, zdravotnická a sportovní zařízení

11. - areály a provozy výrobních a nevýrobních služeb

C. Podmínečně přípustné využití

1. - pozemky pro budovy obchodního prodeje do 1.500m2

2. - objekty ubytování do 100 lůžek

3. - nerušící zařízení dopravy,

4. - čerpací stanice pohonných hmot pouze v případě, že nezvýší výrazně dopravní zátěž území

D. Nepřípustné využití

1. - provozy těžké výroby a skladů

2. - zábavní střediska

3. - stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 60

2. - maximální podlažnost 3 NP + podkroví

3. - minimální % ozelenění 25

f) 6. PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

* Doprava silniční - DS

A. Hlavní využití

1. - plochy pozemních komunikací a pozemky staveb dopravního vybavení

B. Přípustné využití

1. - pozemky rychlostních komunikací, dálnic

2. - pozemky silnic I., II. a III.třídy, pozemky místních komunikací rychlostních a sběrných

3. - pozemky místních komunikací obslužných v krajině, polní účelové cesty v krajině (Pozn. lesní cesty do 3m součást LPF)

4. - pozemky náspů, zářezů, dopravní a izolační zeleně podél komunikací

5. - pozemky mostů a opěrných zdí komunikací

6. - plochy automobilové dopravy (autobusová nádraží, zařízení MHD, terminály)

7. - parkoviště, odstavná stání

8. - hromadné a řadové garáže

9. - mycí rampy, čerpací stanice pohonných hmot

10. - areály údržby pozemních komunikací

11. doprovodná zařízení čerpací stanice pohonných hmot - stravování, ubytování

12. - cyklostezky, in-line stezky, hipostezky v krajině

13. - hraniční přechod silniční, pěší, cyklistický

14. - protihlukové stěny

C. Podmínečně přípustné využití

1. - byty v nebytových domech do 20% podlažní plochy

2. - polní a lesní cesty širší než 3 m

D. Nepřípustné využití

1. - bytové domy

2. - rodinné domy

3. - stavby pro rodinnou rekreaci

* Doprava drážní - DD

A. Hlavní využití

1. - plochy drah a pozemky zařízení sloužící drážní dopravě

B. Přípustné využití

1. - plochy drah a staveb na dráze včetně náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů kolejišť, doprovodné zeleně a protihlukových zdí

2. - nádraží, stanice, železniční zastávky, nástupiště a přístupové cesty

3. - drážní telekomunikační zařízení

4. - sklady a výrobní objekty pro potřeby provozu dráhy

5. - správní budovy

6. - vestavěná zařízení stravování, obchodu v provozních budovách nádraží

C. Podmínečně přípustné využití

1. - ostatní liniová technická infrastruktura

2. - byty pouze v nebytovém domě do 20 % podlažní plochy

3. - ostatní stavby pouze se souhlasem obecně správního úřadu

4. - překladiště a jiná doprovodná zařízení související s provozem dráhy

5. - zařízení drážních dep, opraven, vozoven

D. Nepřípustné využití

1. - rodinné domy, bytové domy

2. - objekty k individuální rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 10%

2. - maximální podlažnost 1 NP + podkroví

* Doprava letecká - DL

A. Hlavní využití

1. - pozemky letišť a zařízení sloužící letecké dopravě

B. Přípustné využití

1. - pozemky letišť

2. - vzletové a přistávací dráhy

3. - obslužné komunikace, garáže

4. - parkoviště a odstavná stání

5. - vestavěná zařízení stravování, ubytování a služeb v provozních budovách letiště

6. - hangáry pro letadla

7. - nerušící drobná výroba, sklady

8. - řemeslné objekty pro obsluhu daného území (letiště provozuje hospodářskou činnost za účelem získání fin. prostředků pro svou činnost)

C. Podmínečně přípustné využití

1. - bydlení v obslužných domech do 30% podlahové plochy

D. Nepřípustné využití

1. - bytové domy

2. - rodinné domy

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 30%

2. - maximální podlažnost 3NP + podkroví

f) 7. PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

* Technická infrastruktura - TI

A. Hlavní využití

1. - pozemky vedení, staveb a s nimi související zařízení technického vybavení

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

B. Přípustné využití

1. - zařízení pro zásobování elektrickou energií

2. - zařízení pro zásobování plynem

3. - zařízení pro zásobování teplem

4. - zařízení ostatních produktovodů

5. - zařízení spojová

6. - zařízení pro zásobování vodou

7. - zařízení pro čištění odpadních vod

8. - zařízení pro zpracování třídění a likvidaci odpadu

9. - manipulační plochy

10. - přístupové komunikace

C. Nepřípustné využití

1. - objekty pro bydlení a rodinnou rekreaci

2. - byty v nebytových domech

D. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 60

2. - maximální podlažnost 2 NP + podkroví

3. - minimální % ozelenění 25

f) 8.PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

* Výroba - těžkého průmyslu a energetiky- VT

A. Hlavní využití

1. - zařízení pro úpravu a prvotní zpracování surovin a jejich skladování, které mají podstatně rušivé účinky na okolí

2. - zařízení pro výrobu elektrické a tepelné energie

3. - pozemky související dopravní infrastruktury

4. - pozemky související technické infrastruktury

5. - veřejná prostranství

B. Přípustné využití

1. - hutnictví, těžké strojírenství, chemický, gumárenský a plastikářský průmysl

2. - stavební výroba, výroba skla, keramiky a porcelánu, energetika

3. - vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu

4. - správní budovy jako součást areálu

5. - zařízení stravování v areálu

6. - samostatné skladové areály

7. - čerpací stanice pohonných hmot

8. - drážní vlečka

9. - požární nádrž

C. Nepřípustné využití

1. - byty v nebytových domech

2. - rodinné domy

3. - bytové domy

4. - objekty k individuální rekreaci

5. - zařízení zemědělské výroby

D. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 80

2. - maximální podloženost 2NP

3. - minimální ozelenění 10%

* Výroba - lehký průmysl - VL

A. Hlavní využití

1. - zařízení pro výrobu, třídění a skladování předmětů, která mají podstatně rušivé účinky na okolí

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení

B. Přípustné využití

1. - zpracovatelský průmysl - strojírenská výroba, která má podstatně rušivé účinky na okolí

2. - opravárenská a údržbářská zařízení

3. - strojírenská výroba, výroba dopravních prostředků, elektrotechnická výroba, dřevozpracující a papírenská výroba, výroba textilní, potravinářská výroba a tabáková výroba

4. - vědecká a výzkumná pracoviště jako součást areálu

5. - správní budovy jako součást areálu

6. - zařízení stravování v areálu

7. - čerpací stanice pohonných hmot

8. ubytování jako součást areálu

9. - drážní vlečka

10. - požární nádrž

C. Podmínečně přípustné využití

1. - byty v nebytovém domě do 20% podlahové plochy

D. Nepřípustné využití

1. - rodinné domy

2. - bytové domy

3. - stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 70

2. - maximální podlažnost 2 NP

3. - minimální % ozelenění 10%

* plochy logistiky - VLL

A. Hlavní využití

1. - zařízení pro skladování a přepravu zboží

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení

B. Přípustné využití

1. - sklady

2. - správní budovy jako součást areálu

3. - zařízení stravování v areálu

4. - čerpací stanice pohonných hmot

5. - garáže nákladních i osobních automobilů

6. - požární nádrž

7. - drážní vlečka

C. Podmínečně přípustné využití

1. - ubytování pouze do 20% podlahové plochy domu v areálu

D. Nepřípustné využití

1 - rodinné domy

2. - bytové domy

3. - objekty pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 70

2. - maximální podlažnost 2 NP

3. - minimální % ozelenění 10%

* Výroba drobná - VD

A. Hlavní využití

1. - zařízení drobné výroby všeho druhu

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i veřejná prostranství s komunikačním koridorem

B. Přípustné využití

1. - sklady v areálech, veřejné provozy

2. - obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení

3. - čerpací stanice pohonných hmot

4. - řemeslné provozy všeho druhu

5. - stavební dvory

6. - vědecká a výzkumná pracoviště

7. - zařízení zemědělské výroby s výjimkou staveb pro zvířectvo

8. - výrobní a nevýrobní služby všeho druhu

9. - areály fotovoltaických elektráren

10. - požární nádrž

11. - drážní vlečka

C. Podmínečně přípustné využití

1. - byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy

2. - nákupní centra do 2.000m2 prodejní plochy

D. Nepřípustné využití

1. - rodinné domy

2. - bytové domy

3. - stavby pro rodinnou rekreaci

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 60

2. - maximální podlažnost 2 NP

3. - minimální % ozelenění 20

* Areál fotovoltaické elektrárny - VF

# A. Hlavní využití

1. - areály fotovoltaických elektráren jako dočasné stavby

# B. Přípustné využití

1. - zpevněné cesty

2. - nezbytná zařízení technické infrastruktury

3. - dřevěné hospodářské objekty pro ustájení dobytka spásajícího zemědělskou půdu v areálu

4. - vodní toky a plochy

# C. Nepřípustné využití

1. - trvalé stavby všeho druhu

# D. Podmínky prostorového uspořádání

1. - maximální výška horní hrany panelu 3,5 m

f) 9. PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

* Smíšené výrobní plochy - VS

A. Hlavní využití

1. - zařízení pro drobnou výrobu, sklady, výrobu lehkou a výrobu zemědělskou, která nemají vliv na své okolí

2. - pozemky související dopravní infrastruktury

3. - pozemky související technické infrastruktury

4. - veřejná prostranství s veřejnou zelení i s komunikačními koridory

B. Přípustné využití

1. - zařízení drobné výroby všeho druhu

2. - areály skladů a dopravní areály

3. - obchodní, administrativní a správní budovy a zařízení jako součást výrobního areálu

4. - čerpací stanice pohonných hmot

5. - řemeslné provozy všeho druhu

6. - stavební dvory

7. - vědecká a výzkumná pracoviště

8. - zařízení zemědělské výroby

9. - sádky

10. - zařízení zemědělské prvovýroby, převážně těch, která nemohou být umístěna v jiných územích

11. - sklady rostlinné výroby, odchovny dobytka

12. - skleníky

13. - provozní zázemí zemědělských areálů – dílny, mechanizační areály, sociální a správní zázemí

14. - provozy lehké výroby

15. - výrobní a nevýrobní služby všeho druhu

16. - areály fotovoltaických elektráren

17. - drážní vlečky

18. - požární nádrž

C. Podmínečně přípustné využití

1. - byty pouze v nebytových domech do 20% podlahové plochy

2. - nákupní centra do 2.000m2 prodejní plochy

D. Nepřípustné využití

1. - rodinné domy

2. - obytné domy

3. - stavby pro rodinnou rekreaci

4. - provozy těžké zpracovatelské výroby

E. Podmínky prostorového uspořádání

1. - koeficient míry využití území KZP = 70

2. - maximální podlažnost 2 NP

f) 10. PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

* Plochy vodní a vodohospodářské - W

A. Hlavní využití

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou

2. - pozemky vodních ploch, koryt vodních toků v území

3. - útvary povrchové vody přirozené, ovlivněné a umělé, tzn.:

4. - řeky a potoky

5. - mokřady a mokřiny

6. -dočasné vodní plochy

7. - plavební kanály a stoky

8. - jezera

9. - rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivním chovů ryb a vodní drůbeže)

10. - přehrady

11. - jiné prohlubeniny naplněné vodou

12. - otevřené meliorační kanály

13. - ochranná pásma podzemních a povrchových zdrojů vod I.stupně

B. Přípustné využití

1. - obecné užívání vodních útvarů k funkcím, ke kterým jsou podle vodního zákona určeny

2. - výstavby vodních děl

3. - zakládání a údržba břehových porostů

4. - odstraňování překážek plynulého odtoku

5. - ochrana nadzemních a podzemních zdrojů vod

6. - výstavba zařízení pro umožnění migrace ryb o ostatních vodních organismů

7. - umisťovat hydrogeologické vrty

C. Podmínečně přípustné využití

1. - odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou v rozporu s ostatními funkcemi v území

2. - těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí vrstvy podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato činnost povolena vodoprávním úřadem

3. - odstranění jednotlivých stromů nebo části břehového porostu, který může v blízké budoucnosti vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku

4. - zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze se souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody

5. - zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů

D. Nepřípustné využití

1. - umisťování dálkových produktovodů

2. - vytváření bariér

3. - zakládání skládek

4. - snižování kvality a kvantity vod

5. - změna charakteru ploch v ochranném pásmu I.stupně

6. - umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním úřadem

7. - odstraňování dřevin z břehových porostů, které stabilizují koryto vodního toku či vodní plochy

f) 11. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

* Plochy zemědělské - NZ

A. Hlavní využití

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zemědělské produkce

2. - zemědělská půda obhospodařovaná

3. - vodní plochy určené pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže

4. - pozemky staveb a zařízení pro zemědělství

5. - pozemky související dopravní infrastruktury

6. - pozemky související technické infrastruktury

B. Přípustné využití

1. - zemědělská půda dočasně zemědělsky neobdělávaná

2. - nezemědělská půda, která je nezbytná k zajišťování zemědělské produkce

3. - zemědělské hospodaření, kterým se rozumí využívání zemědělských pozemků dle stanoveného druhu pozemku a způsobu využití pozemku

4. - hospodaření na rybnících s chovem ryb a vodní drůbeže

5. - plochy zemědělské účelové výstavby (areály živočišné a rostlinné výroby), pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (stohy, seníky, meliorace, zemědělské komunikace, přístřešky pro dobytek, silážní žlaby atd.)

6. - výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací, vodních toků a otevřených odvodňovacích kanálů

7. - pěstování bylin a dřevin k energetickému využití

8. - jednoduché stavby potřebné k vykonávání práva myslivosti

9. - vedení turistický, cyklistických a lyžařských tras včetně informačních tabulí a rozcestníků po stávajících komunikací

10. - zakládání technických a přírodních prvků ke snižování ohroženosti území a opatření ke zvyšování ekologické stability krajiny

C. Podmínečně přípustné využití

1. - zařízení technické a dopravní infrastruktury umisťované tak,aby umožňovaly racionální zemědělské obhospodařování území

2. - nová výstavba pouze a výhradně objektů zemědělské prvovýroby určených pro racionální obhospodařování zemědělských pozemků jejich vlastníkem či uživatelem

3. - obnova výstavby sídelního typu pouze na historických stavebních parcelách stavbami pro bydlení a rekreaci

4. - změna kultury zemědělské půdy z důvodu ochrany životního prostředí

D. Nepřípustné využití

1. - využívání území k zastavění mimo historické stavební parcely jinou funkcí než zemědělskou, nebo rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem

2. - trvalá změna trvalých travních porostů na ornou půdu

3. - scelování ploch orné půdy

4. - rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území

f) 12.PLOCHY LESNÍ

* Plochy lesní - NL

A. Hlavní využití

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce

2. - plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů (obnovní porosty), lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa – zpevněné a nezpevněné lesní cesty, drobné vodní toky a ostatní plochy, které přímo souvisí nebo slouží lesnímu hospodářství

B. Přípustné využití

1. - hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánu, nebo lesních hospodářských osnov

2. - výstavba a údržba lesní dopravní sítě

3. - půdoochraná a vodohospodářská biologická či technická opatření

4. - vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících

5. - jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti

6. – vymezení ploch místního ÚSES

C. Podmínečně přípustné využití

1. - umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky . . . ) a to pouze na plochách, které jsou přirozeně bez dřevinné vegetace

2. - umisťování staveb nebo rozšiřování stávajících výstavby pouze přímo související s lesní výrobou

3. - vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo k nelogickému dělení lesních pozemků

4. - umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru lesních pozemků

5. – stavby pro rodinou rekreaci pouze na historických stavebních parcelách

D. Nepřípustné využití

1. - využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem

2. - odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou vymezeny tímto územním plánem

f) 13. PLOCHY PŘÍRODNÍ

* Plochy přírodní - NP

A. Hlavní využití

1. – nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny

B. Přípustné využití

1. - plochy, na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatnímy, produkční funkce je potlačena

2. - zvláště chráněná maloplošná území

3. - zvláště chráněná území velkoplošná – pouze I. a II.zóna

4. - památné stromy s ochranným pásmem

5. - biocentra nadregionálního, regionálního a lokálního významu

6. - biokoridory nadregionálního, regionálního a lokálního  významu pokud se vyskytují na ostatních plochách

7. - registrované významné krajinné prvky

8. - rozptýlená zeleň s rozlohou větší jak 100m2 na ostatních plochách

9. - plochy se smluvní ochranou

10. - plochy evropsky významných lokalit

11. - hospodaření dle zpracovaných plánů péče o zvláště chráněná území, dle projektů a opatření v procesu ÚSES, činností uvedených v podmínkách předběžné ochrany území

12. - vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikací

13. - změna kultury v prvcích ÚSES

14. - výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin

15. - likvidace invazních a nemocných druhů

16. - stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

C. Podmínečně přípustné využití

1. - rekreační využití kulturní krajiny pouze v případě, že nedojde k poškození stávajících přírodních hodnot v území

2. - výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu pro zajištění dopravní prostupnosti krajiny za podmínek upřesněných orgány ochrany přírody

3. - výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu s ochranou přírody

4. - výstavba zařízení technické infrastruktury pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto stavbách se upřednostňují ekologické formy

5. - oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin

D. Nepřípustné využití

1. - hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy

2. - zakládání skládek

3. - rozšiřování geograficky nepůvodních druhů

4. - umisťování nových staveb

5. - těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku

6. - provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů

7. - odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního povrchu

f) 14. PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

* Plochy smíšené nezastavěného území - NSx

A. Hlavní využití

Plochy smíšené jsou nezastavěná území kulturní krajiny vymezená za účelem polyfunkčního využívání krajiny

Plochy smíšené nezastavěného území se rozlišují na:

a) plochy smíšené nezastavěného území určené k sanaci a přirozené - NSsa

b) plochy smíšené nezastavěného území - sportovně rekreační - NSs

c) plochy smíšené přírodní - NSp

d) plochy smíšené zemědělské - NSz

e) plochy smíšené lesní -  NSl

f) plochy smíšené ochranné - Nso

A. Přípustné využití

1.- extenzivní způsoby zemědělského a lesního hospodaření dle plánů péče o zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, podmínek předběžné ochrany území, podmínek vodoprávních úřadů, akčních programů a podmínek ochrany krajinného rázu

2.- Jednotlivé funkce a činnosti zastoupené ve smíšené zóně jsou ve vzájemně rovnocenném, kompromisním postavení.

3.- Přírodní ekosystémy, které se v území vyskytují, jsou(a z hlediska kritérií vyplývajících z ochrany přírody a krajiny mohou být) využívány kompromisně.

B. Nepřípustné využití

1.- Umisťovat stavby mimo historické stavební parcely, které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou prvovýrobou vázanou na daný půdní fond.

2.- Hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie.

3.- Měnit vodní režim pozemků, rozšiřovat rozsah melioračních prací.

4.- Provádět terénní úpravy značného rozsahu.

* Plochy smíšené nezastavěného území určené k sanaci a přirozené rekultivaci – NSsa

A. Hlavní využití

1. – plochy vytěžených lomů

2. – plochy výsypek vnějších a vnitřních

3. – manipulační plochy lomů

B. Přípustné využití

1. – likvidace lomu a jejich sanace a rekultivace dle schváleného plánu sanace a rekultivace

2. – sanace a rekultivace vnější výsypky dle schváleného plánu sanace a rekultivace

3. – technická rekultivace, biologická rekultivace, hydrická rekultivace, ostatní rekultivace

4. – účelové cesty

C. Podmínečně přípustné využití

1. – možný pohyb rekreačně sportovní obyvatelstva bez jakékoliv zázemí

2. – víceúčelová hřiště kromě golfu

3. – cyklostezky, hipostezky, pěší turistické cesty, naučné stezky

4. – dočasné stavby pouze jako informační tabule, směrovníky

5. – zpevněné nástupní plochy jako parkoviště, hlavní cesty

D. Nepřípustné využití

1. – jakékoliv trvalé stavby

2. – golfová hřiště

* Plochy smíšené nezastavěného území - sportovně rekreační - NSs:

A. Hlavní využití

1. - nepobytové a rekreační loučky v kulturní krajině

B. Přípustné využití

1. - sportovně využívané plochy a areály v kulturní krajině bez trvalých staveb

2. - jezdecké areály

3. - areály zdraví, piknikové a relaxační nepobytové louky

4. - turistické, cyklistické a naučné stezky

5. - bludiště

6. - běžecké lyžařské areály

7. - in-line areály

8. - dřevěné rozhledny

9. - přírodní koupaliště

C. Podmínečně přípustné:

1. - altány  a odpočinkové přístřešky v případě, že nenarušují krajinné ráz a mají charakter dřevěné dočasné stavby

2. - dřevěné sportovně rekreační vybavení areálu pouze robinzonádního typu jako dočasná stavba

D. Nepřípustné:

1. - trvalé stavby

2. - terénní úpravy narušující krajinný ráz území

3. - golfová hřiště

* Plochy smíšené přírodní - NSp:

A. Hlavní využití

1. - funkční nevyhraněné plochy kulturní krajiny

1. - ptačí oblasti

2. - velkoplošná zvláště chráněná území – pouze III. a IV.zóna

3. - plochy biokoridorů na zemědělské nebo lesní půdě

4. - nivy vodních toků na ostatní půdě

B. Přípustné využití

1. - hospodaření dle podmínek uvedených v plánu péče o velkoplošné zvláště chráněné území, ve vládním nařízení či projektu ÚSES

2. - změna orné půdy na trvalý travní porost

3. - opatření zvyšující ekologickou stabilitu, zlepšující odtokové poměry a snižující ohroženost území

4. - odstraňování invazních druhů

5. - vedení cyklistických, turistických a lyžařských tras a naučných stezek po stávajících komunikací

C. Podmínečně přípustné využití

1. - výstavba cyklistických, turistických, naučných stezek včetně informačních tabulí, rozcestníků a odpočinkových míst pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody

2. - zařízení dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který i nadále umožní plnění přírodních funkcí a nejsou v rozporu s vládním nařízením, plánem péče či projektem ÚSES

3. - rozšiřování stávajících sídelních útvarů a výstavba objektů na historických parcelách, pokud nedojde k odstranění chráněných přírodních prvků a budou splněny podmínky orgánů ochrany přírody

D. Nepřípustné využití

1. - intenzivní hospodaření a změna ve využití pozemků, pokud tak není stanoveno v  plánu péče o velkoplošné zvláště chráněné území, ve vládním nařízení či projektu ÚSES nebo pokud není udělena vyjímka

2. - výstavba dopravní nebo technické infrastruktury v rozsahu, který znemožní plnění přírodních funkcí

3. - velkoplošné odvodňování pozemků

4. - odstraňování stávající geograficky a stanovištně vhodné vegetace

5. - rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území

6. - činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů

* Plochy smíšené zemědělské - NSz

A. Hlavní využití

1. - zemědělská půda obhospodařovaná, dočasně neobhospodařovaná a nezemědělská půda, která je nezbytná k provádění zemědělské činnosti, u nichž není vhodné používat intenzivní technologie hospodaření

2. - funkční nevyhrazené plochy kulturní krajiny

B. Přípustné využití

1. - výsadba doprovodné zeleně kolem komunikací a vodních toků

2. - změna kultury orné půdy na trvalý travní porost

3. - hospodaření dle podmínek uvedených v podmínkách o předběžné ochraně území, dle plánů péče o zvláště chráněná území, vládních nařízení a projektů a opatření v procesu ÚSES, v ostatních případech extenzivní formy hospodaření

4. - odstraňování invazních druhů

5. - jedná se o zemědělskou půdu v:

6. - prvcích biokoridorů

7. - v přírodních parcích

8. - v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků

9. - v nivách vodních toků

10. - v evropsky chráněných ptačích oblastech

11. - v ochranných pásmech zvláště chráněných území

12. - v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území

13. - jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie

C. Podmínečně přípustné využití

1. - pokud je vymezeno více funkcí v území, je třeba pro umisťování zařízení technické a dopravní infrastruktury ve veřejném zájmu nebo nadmístního významu respektovat podmínky dotčených orgánu vodoprávních a orgánu ochrany přírody a krajiny

2. - zvyšování ekologické stability v území formou výsadby geograficky původních a stanovištně vhodných dřevin, rušení melioračních zařízení atd.., pokud to není v rozporu s ostatními vymezenými funkcemi v území, popřípadě s plánovanými aktivitami v území

3. - výstavba nových polních, lesních, pěších, cyklistických a lyžařských cest pouze v případě, že to není v rozporu s ochranou území

4. - zakládání opatření v krajině ke snižování ohroženosti území, které jsou ve veřejném zájmu, přičemž je nutné upřednostnit biologické formy

5. - obnova výstavby na historických stavebních parcelách stavbami pro bydlení a individuální rekreaci pouze dle podmínek vodoprávních orgánů a orgánu ochrany přírody

6. - nezbytná technická opatření a stavby pro účely cestovního ruchu - ekologická a informační centra, hygienická zařízení

D. - Nepřípustné využití

1. - celoplošné zalesňování

2. - využívání území k zastavění mimo historické parcely, pokud se nejedná o stavby podporující stávající funkce v území, nebo pokud to není navrženo tímto územním plánem

3. - zcelování ploch zemědělské půdy

4. - rušení mezí, remízků, liniové zeleně a jiných stávajících  přírodních prvků v území

* Plochy smíšené lesní - NSl

A. Hlavní využití

1. – funkčně nevyhrazené plochy kulturní krajiny

2. -  lesní půda a pozemky k plnění funkcí lesa s upřednostněním mimoprodukčních funkcí (půdoochranné, vodoochranné, ekologické, rekreační aj.)

B. Přípustné využití

1. – hospodaření dle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov

2. -  technická či biologická opatření zabezpečující mimoprodukčních funkci lesních porostů

3. - jedná se o lesní půdu v:

4. – v prvcích biokoridorů

5. - v přírodních parcích

6. - v záplavových územích nebo aktivních zónách řek a potoků

7. - v nivách vodních toků

8. - v evropsky chráněných ptačích oblastech

9. - v ochranných pásmech zvláště chráněných území

10. - v II. a IV.zónách velkoplošně chráněných území

11. - jiné pozemky u kterých není z jiných důvodů vhodné používat intenzivní technologie

C. Podmínečně přípustné využití

1. – výstavba a údržba lesní dopravní sítě pouze na základě dodržení podmínek orgánu ochrany přírody a krajiny, vodoprávních úřadů a ostatních dotčených orgánů

2. – vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na nezpevněných i zpevněných lesních cestách a umisťování rozcestníků s tím souvisejících, umisťování jednoduchých staveb k vykonávání práva myslivosti pouze dle podmínek orgánů ochrany přírody a krajiny a vodoprávních úřadů

3. – nová výstavba pouze objektů přímo souvisejících s lesní výrobou, s ochranou přírody a krajiny nebo s vodním hospodářstvím, pokud jsou nezbytně nutné

4. – umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury, vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu pouze se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny a vodoprávních orgánů

D. Nepřípustné využití

1. – umisťování nových nebo rozšiřování stávajících staveb

2. – odlesňování pozemků

* Plochy smíšené ochranné  - NSo:

A. Přípustné:

1. - ochranná funkce této zóny není určující, ale měla by být respektována

2. - vyplňuje prostor mezi plochami rozdílného funkčního využití území

3. - doplnění této zóny prvky, které budou zvyšovat její ochrannou funkci a ekologickou stabilitu na rozdíl od okolních pozemků (např. zalesnění)

4. - vymezení zóny jako interakčního prvků

5. - likvidace invazních druhů dřevin a rostlin

B. Podmínečně přípustné:

1. - zónou mohou procházet turistické trasy, cyklostezky a cyklotrasy bez trvalých staveb o půdorysu nad 25 m2

2. - výstavba vodní nádrže pouze do 1ha

C. Nepřípustné:

1. - využívání území k zastavění

2. - odlesnění

g) vymezeNí veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

ÚP vymezuje veřejně prospěšné stavby a koridory, veřejně prospěšná opatření a plochy pro asanace, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit, v grafické části vlastního ÚP ve v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, M 1 : 5.000.

g) 1. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ VYVLASTNĚNÍ (DLE §170 STZ)

NA TYTO PLOCHY SE VZTAHUJE I PŘEDKUPNÍ PRÁVO PODLE § 101 STZ

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)

- Dopravní infrastruktura

D1 - koridor pro přeložku železniční tratě č. 180 - rozv.pl. Z/Z-D1

D2 - koridor pro napojení stávající tratě č. 180 na její přeložku - rozv.pl. Z/Z-D2

D3 - koridor pro přeložku silnice I/26 - rozv.pl. Z/Z-D3

D4 - komunikace k nové železniční stanici Zbůch, bažantnici a stávajícímu objektu bydlení v k.ú. Zbůch k - DS - rozv. pl. Z/Z-D6

D5 - koridor pro přeložku silnice II/180 východně od Červeného Újezdu - rozv. pl. Z/Z-D4, Č/Z-D1,

Č/P-D1

D6 - parkoviště u OÚ - rozv. pl. Z/Z-D5

- Technická infrastruktura

Navržené koridory pro inženýrské sítě a plochy pro stavby v ulicích sídel:

STL plynovod

vodovod pitný

ČSOV - čerpací stanice odpadních vod

výtlačný řad kanalizace

kanalizace splašková

trafostanice

venkovní vedení VN 22 kV

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ)

- X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

(    X1.A.1. - protierozní opatření - zalesnění orné půdy

X1.A.1.1. - u bývalé prachárny

(    X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění orné půdy

X1.A.2.1. - na východ od bývalého Dolu obránců míru ve Zbůchu

X1.A.2.2. - jižně od Plzeňské ulice sběrného dvora

X1.A.2.3. - podél lesa na jižním okraji území obce mezi zahrádkářskou kolonií a bývalou

prachárnou

(     X1.A.3. - protierozní opatření – zatravnění orné půdy výsadba mimolesní skupinové zeleně

X1.A.3.1. - v severním cípu území obce Zbůch

(     X1.A.4. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace toku včetně jeho odtrubnění

X1.A.4.1. - na náměstí obce Zbůch

X1.A.4.2. - u fotbalového hřiště na jihozápadě obce Zbůch

X1.A.4.3. - jižně od fotbalového hřiště na jihozápadě obce Zbůch

(     X1.A.5. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace toku s možností vytvoření

tůněk

X1.A.5.1. - Zálužský potok východně od přeložky silnice II/180 při hranicích území obce

(     X1.A.6.- zvyšování retenčních schopností území - přeložka toku, revitalizace toku s možností

vytvoření tůněk

X1.A.6.1. - východně od sídla Červený Újezd

X1.A.6.2. - severovýchodně od sídla Červený Újezd

- X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.2. – vymezení prvků ÚSES

X2.2.1.  - část biokoridoru č. 14-31

X2.2.2.  - část biokoridoru č. 11-14

X2.2.3.  - část biokoridoru č. 27-31

X2.2.4.  - část biokoridoru č. 31-32

X2.2.5.  - část biokoridoru č. 31 - k.ú. Líně

X2.2.6. - část biokoridoru č. 27

X2.2.7. - část biokoridoru č. 27-28

g) 2. Plochy a koridory pouze s možností pouze vyvlastnění (dle §170)

* Asanace

VA1 - asanace silážních jam severně nad školou

VA2 - asanace bývalého vodojemu - rozv. pl. Z/P-P2

VA3 - asanace části železniční tratě č. 180

VA4 - asanace cesty k bažantnici

VA5 - asanace části zahrádkářské kolonie na severozápadním okraji obce Zbůch

VA6 - asanace části severní cesty k bažantnici

VA7 - asanace části areálu bývalého vojenského letiště Líně

h) vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

ÚP vymezuje na území obce Zbůch veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo, v grafické části vlastního ÚP ve v.č.3 Výkres veřejně pospěšných staveb, opatření a asanací, M 1 : 5.000

h) 1. PLOCHY A KORIDORY, NA KTERÉ SE VZTAHUJE PŘEDKUPNÍ PRÁVO (DLE §2, ODST.1, PÍSM.k)STZ) A ZÁROVEŇ JE MOŽNO NA NĚ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ (DLE § 170 STZ)

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)

- Dopravní infrastruktura

D1 - koridor pro přeložku železniční tratě č. 180 - rozv.pl. Z/Z-D1

D2 - koridor pro napojení stávající tratě č. 180 na její přeložku - rozv.pl. Z/Z-D2

D3 - koridor pro přeložku silnice I/26 - rozv.pl. Z/Z-D3

D4 - komunikace k nové železniční stanici Zbůch, bažantnici a stávajícímu objektu bydlení v k.ú. Zbůch k - DS - rozv. pl. Z/Z-D6

D5 - koridor pro přeložku silnice II/180 východně od Červeného Újezdu - rozv. pl. Z/Z-D4, Č/Z-D1,

Č/P-D1

D6 - parkoviště u OÚ - rozv. pl. Z/Z-D5

- Technická infrastruktura

Navržené koridory pro inženýrské sítě a plochy pro stavby v ulicích sídel:

STL plynovod

vodovod pitný

ČSOV - čerpací stanice odpadních vod

výtlačný řad kanalizace

kanalizace splašková

trafostanice

venkovní vedení VN 22 kV

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ)

- X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

(    X1.A.1. - protierozní opatření - zalesnění orné půdy

X1.A.1.1. - u bývalé prachárny

(    X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění orné půdy

X1.A.2.1. - na východ od bývalého Dolu obránců míru ve Zbůchu

X1.A.2.2. - jižně od Plzeňské ulice sběrného dvora

X1.A.2.3. - podél lesa na jižním okraji území obce mezi zahrádkářskou kolonií a bývalou

prachárnou

(     X1.A.3. - protierozní opatření – zatravnění orné půdy výsadba mimolesní skupinové zeleně

X1.A.3.1. - v severním cípu území obce Zbůch

(     X1.A.4. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace toku včetně jeho odtrubnění

X1.A.4.1. - na náměstí obce Zbůch

X1.A.4.2. - u fotbalového hřiště na jihozápadě obce Zbůch

X1.A.4.3. - jižně od fotbalového hřiště na jihozápadě obce Zbůch

(     X1.A.5. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace toku s možností vytvoření

tůněk

X1.A.5.1. - Zálužský potok východně od přeložky silnice II/180 při hranicích území obce

(     X1.A.6.- zvyšování retenčních schopností území - přeložka toku, revitalizace toku s možností

vytvoření tůněk

X1.A.6.1. - východně od sídla Červený Újezd

X1.A.6.2. - severovýchodně od sídla Červený Újezd

- X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.2. – vymezení prvků ÚSES

X2.2.1.  - část biokoridoru č. 14-31

X2.2.2.  - část biokoridoru č. 11-14

X2.2.3.  - část biokoridoru č. 27-31

X2.2.4.  - část biokoridoru č. 31-32

X2.2.5.  - část biokoridoru č. 31 - k.ú. Líně

X2.2.6. - část biokoridoru č. 27

X2.2.7. - část biokoridoru č. 27-28

h) 2. PLOCHY A KORIDORY S MOŽNOSTÍ UPLATNĚNÍ POUZE PŘEDKUPNÍHO PRÁVA (DLE §101 STZ)

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l) STZ)

- Veřejná prostranství

*  Veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy

PPK1 - plocha veřejného prostranství s místní komunikací na západě obce Zbůch - rozv. pl. Z/P-P1

PPK2 - plocha veřejného prostranství s místní komunikací ve výrobní zóně severně nad školou

- rozv. pl. Z/Z-P7

* Veřejná prostranství s veřejnou zelení

PPZ1 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na náměstí v obci Zbůch

-rozv. pl. Z/Z-P2

PPZ2 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku oboustranně podél Zálužského potoka

mezi silnicemi I/26 a II/180 - rozv. pl. Z/Z-P4

PPZ3 - veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku u sportovního areálu mezi stávající

železniční tratí Zálužským potokem - rozv. pl. Z/Z-P1

PPZ4  - veřejné prostranství s veřejnou zelení podél bezejmenného pravostranného přítoku

Zálužského potoka - rozv. pl. Z/Z-P6

PPZ5 - veřejné prostranství s veřejnou zelení oboustranně podél Zálužského potoka východně za

silnicí I/26 - rozv. pl. Z/Z-P5

PPZ6 - veřejné prostranství s veřejnou zelení na místě asanovaného vodojemu na jihu obce Zbůch

- rozv. pl. Z/P-P2

PPZ7 - veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou izolační funkcí podél nově navržené lokality

bydlení U Školy - rozv. pl. Z/Z-P3

PPZ8 - veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí mezi nově navrženou

lokalitou bydlení U Vlečky a silnicí II/180 – rozv. pl. Z/Z-P8

* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ)

  - X1.B Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy:

- X1.B.1. - sanace a revitalizace výsypky dle POPD a Plánu sanace a rekultivace

X1.B.1.1. - výsadba mimolesní zeleně jako vymezení prvků ÚSES na sanovaném odvalu

X1.B.1.1.1. - na severu odvalu bývalého Dolu obránců míru ve Zbůchu

X1.B.1.2. - sanace a rekultivace odvalu bez dalších přírodních funkcí dle POPD  a Plánu

sanace a rekultivace

X1.B.1.2.1. - na severu obce Zbůch

X1.B.1.2.2. - na jihozápadě obce

- X1.B.2. - protihluková stěna - součást rozvl pl. Č/Z-D1

- X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.1. – vymezení prvků ÚSES:

14 - místní biocentrum funkční

27 - část místního biocentra funkčního

28 - místní biocentrum funkční

31 - místní biocentrum funkční

32 - místní biocentrum funkční

10-11 - místní biokoridor funkční

27-28 - část místního biokoridoru funkčního

27 -k.ú. Týnec - místní biokoridor funkční

27-31- část místního biokoridoru funkčního

28-32 - místní biokoridor funkční

32 - k.ú. Líně - místní biokoridor funkční

11-14 - část místního biokoridoru funkčního

14-31- část místního biokoridoru funkčního

* Vybrané veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst,1, písm.k) STZ)

- Dopravní infrastruktura

| označení | veřejně prospěšná stavba | k. ú. | ppč. | právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | koridor pro přeložku železniční tratě č.180 – rozv.pl.Z/Z-D1 | Zbůch | 942, 926/1, 957, 924, 883/1, 878/1, 958/1, 941/1, 926/1, 878/1, 826, 522/1, 827/1, 925, 927, 521, 937, 953, 882/2, 944/1 | Česká republika |
| D2 | koridor pro napojení stávající tratě č.180 na její přeložku – rozv.pl.Z/Z-D2 | Zbůch | 957, 956, 926/1, 937, 522/1 | Česká republika |
| D3 | koridor pro přeložku silnice I/26 rozv.pl.Z/Z-D3 | Zbůch | 932/3,882/2,926/2,932/2, 521, 522/1, 883/1, 921, 924, 925, 926/1, 931, 932/1, 933, 935, 937, 938, 939, 941/1, 953, 956, 957, 958/1 | Česká republika |
| D4 | komunikace k nové železniční stanici Zbůch, bažantnici a stávajícímu objektu bydlení v k.ú. Zbůch k - DS - rozv.pl.Z/Z-D6 | Zbůch | 926/1, 924, 883/1, 927, 925 | Obec |
| D5 | koridor pro přeložku silnice II/180 východně od červeného Újezdu – rozv.pl. Z/Z-D4, Č/Z-D1, Č/P-D1 | Červený Újezd u Zbůchu | 1237/1, 1221/1, 1224, 1218, 1209, 1183/1, 1180/2,1185, 1219/1, 1208, 1239/5, 1240/5, 1131/4, 1131/3,1213/3, 1215/3, 1125/2, 1131/2, 1200/2, 1213/2, 1240/2, 1043, 1071/1, 1207, 1211, 1212, 1213/1, 1214, 1218, 1220, 1221/1, 1223, 1224, 1239/1, 1240/1, 1241/1, 1243/11258/26, 1258/48, 1258/47, 1258/46, 1258/25, 1258/24, 1250/10, 1243/9, 1250/9, 1243/8, 1245/8, 1250/8, 1250/7, 1247/6, 1249/6, 1247/5, 1249/5, 1247/4, 1249/4, 1244/3, 1247/3, 1249/3, 1247/2, 1249/2, 1251/2, 1243/1, 1244/1, 1245/1, 1246/1, 1247/1, 1248, 1249/1, 1250/1, 1251/1, 1252 | Plzeňský kraj |
| D6 | parkoviště u OÚ – rozv.pl.Z/Z-D5 | Zbůch | 986/3, 986/1 | Obec |

(Technická infrastruktura

| označení | veřejně prospěšná stavba | k. ú. | ppč. | právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STL plynovod | Zbůch | 162, 163, 182/1, 324, 325/3, 325/4, 325/9, 331, 521, 522/1, 554, 604, 605, 606, 771, 778/1, 778/20, 878/2, 882/1, 945/1, 952/22, 952/25, 954, 955/2, 958/1, 959, 965/13, 965/21, 987/2, 987/3 | Obec |
|  | STL plynovod | Červený Újezd u Zbůchu | -1130, 1109, 1125/1, 1125/2, 1131/1, 1131/2, 1141/1, 1141/2 | Obec |
|  | Vodovod pitný | Zbůch | 35, 466, 522/1, 554, 602/3, 604, 605, 878/2, 882/1, 948/7, 960, 965/12, 965/21 | Obec |
|  | ČsoV | Zbůch | 966/1 | Obec |
|  | ČsoV | Červený Újezd u Zbůchu | 1191, 1197 | Obec |
|  | Výtlačný řad kanalizace | Zbůch | 182/1, 772/1, 774, 966/1, 966/6, 969/17 | Obec |
|  | Výtlačný řad kanalizace | Červený Újezd u Zbůchu | 1141/1, 1141/2, 1191, 1197, 1198/1, 1198/2 | Obec |
|  | Kanalizace splašková | Zbůch | 35, 604, 605, 774, 778/1, 958/1, 958/2, 965/12, 966/1 | Obec |
|  | Kanalizace splašková | Červený Újezd u Zbůchu | 1071/1, 1125/2, 1191, 1197, 1198/1, 1198/2, 1200/2, 1211, 1213/2, 1214, 1215/3, 1218 | Obec |
|  | trafostanice | Zbůch | 952/22, 966/1, 964/2, 1238/1, 772/1 | Obec |
|  | trafostanice | Červený Újezd u Zbůchu | 1197 | Obec |

|  | Venkovní vedení 22kV | Zbůch | 1238/1, 1239, 1240, 1241, 772/1, 772/2, 772/4, 772/5, 772/7, 952/22, 954, 955/2, 958/1, 962/1, 964/2, 966/1, 966/2 | Obec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Venkovní vedení 22kV | Červený Újezd u Zbůchu | 1197 | Obec |

* Vybraná veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ)

- X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

| označení | veřejně prospěšné opatření | k. ú. | ppč. | právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1.A.1. | protierozní opatření – zalesnění orné půdy |  |  |  |
| X1.A.1.1. | u bývalé prachárny | Zbůch | 792 | Obec |
| X1.A.2. | protierozní opatření - zatravnění orné půdy |  |  |  |
| X1.A.2.1. | na východ od bývalého Dolu obránců míru ve Zbůchu | Červený Újezd u Zbůchu | 1237/1, 990/2 | Obec |
| X1.A.2.2. | jižně od Plzeňské ulice u sběrného dvora | Červený Újezd u Zbůchu | 1206, 1209, 1205, 1208, 1043, 1204/1, 1207, 1204/2 | Obec |
| X1.A.2.3. | podél lesa na jižním okraji území obce mezi zahrádkářskou kolonií a bývalou prachárnou | Zbůch | 794/1, 788/2, 791, 789, 814/1 | Obec |

| X1.A.3. | protierozní opatření – zatravnění orné půdy a výsadba mimoletné skupinové zeleně |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1.A.3.1. | v severním cípu území obce Zbůch | Zbůch | 958/1, 958/2, 1340/2, 1340/3 | Obec |
| X1.A.4. | zvyšování retenčních schopností území – revitalizace toku včetně jeho odtrubnění |  |  |  |
| X1.A.4.1. | na náměstí obce Zbůch | Zbůch | 331, 323, 324, 277, 325/1, 325/2, 325/8, 325/5, 304 | Obec |
| X1.A.4.2. | u fotbalového hřiště na jihozápadě obce Zbůch | Zbůch | 897/1, 894, 898/2, 893/18, 895/1, 893/1 | Obec |
| X1.A.4.3. | jižně od fotbalového hřiště na jihozápadě obce Zbůch | Zbůch | 898/1, 34, 893/1 | Obec |
| X1.A.5. | zvyšování retenčních schopností území – revitalizace toku s možností vytvoření tůněk |  |  |  |
| X1.A.5.1. | Zálužský potok východně od přeložky silnice II/180 při hranicích území obce | Červený Újezd u Zbůchu | 1234, 1232, 1233/1, 1200/2, 1233/2, 1231 | Obec |
| X1.A.6. | zvyšování retenčních schopností území – přeložka toku, revitalizace toku s možností vytvoření tůněk |  |  |  |
| X1.A.6.1. | východně od sídla Červený Újezd | Červený Újezd u Zbůchu | 1221/1, 1125/2 | Obec |
| X1.A.6.2. | severovýchodně od sídla Červený Újezd | Červený Újezd u Zbůchu | 1224, 1071/1, 1218, 1211, 1223, 1212 | Obec |

- X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

| označení | veřejně prospěšné opatření | k. ú. | ppč. | právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X2.2. | založení vymezených prvků ÚSES |  |  |  |
| X2.2.1. | Část biokoridoru č.14-31 | Zbůch | 703/1, 989/1 | Obec |
| X2.2.1. | Část biokoridoru č.14-31 | Červený Újezd u Zbůchu | 1206, 990/2, 1204/2, 1043, 1204/1, 1205, 1207, 1208, 1209, 1237/1 | Obec |
| X2.2.2. | Část biokoridoru č.11-14 | Zbůch | 958/1, 958/2, 1340/2, 1340/3 | Obec |
| X2.2.3. | Část biokoridoru č.27-31 | Zbůch | 897/1, 893/1, 894, 898/2, 893/18, 895/1, 331, 323, 324, 277, 325/1, 325/2, 325/8, 325/5, 304, -332, 893/1, 894, 898/2 | Obec |
| X2.2.4. | Biokoridor č.31-32 | Červený Újezd u Zbůchu | 1224, 1125/2, 1211, 1218, 1221/1, 1223 | Obec |
| X2.2.5. | Biokoridor č.31 – k.ú.Líně | Červený Újezd u Zbůchu | 1234, 1200/2, 1233/2, 1231, 1232, 1233/1 | Obec |
| X2.2.6. | Část biocentra č.27 | Zbůch | 898/1, 34, 893/1 | Obec |
| X2.2.7. | Část biokoridoru č.27-28 | Zbůch | 794/1, 788/2, 789, 791, 814/1 | Obec |

* Veřejně prospěšné stavby (dle §2, odst.1, písm.l)STZ)

- Veřejná prostranství s komunikačními koridory a shromažďovacími plochami

| označení | veřejně prospěšná stavba | k. ú. | ppč. | právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPK1 | plocha veřejného prostranství s místní komunikací na západě obce Zbůch – rozv.pl.Z/P-P1 | Zbůch | 522/1 | Obec |
| PPK2 | plocha veřejného prostranství s místní komunikací ve výrobní zóně severně nad školou – rozv.pl.Z/Z-P7 | Zbůch | 964/2 | Obec |

- Veřejná prostranství s veřejnou zelení

| označení | veřejně prospěšná stavba | k. ú. | ppč. | právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPZ1 | veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku na náměstí v obci Zbůch – rozv.pl.Z/Z-P2 | Zbůch | 324, 325/1, 325/2, 325/8, 325/5, 325/6, 325/7 | Obec |
| PPZ2 | veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku oboustranně podél Zálužského potoka mezi silnicemi I/26 a II/180 – rozv.pl.Z/Z-P4 | Zbůch | 987/3, 982/23, 982/17, 982/16, 982/15, 982/14, 984/7, 984/6, 984/5, 984/4, 984/3, 984/2, 982/1, 984/1 | Obec |
| PPZ3 | veřejné prostranství s veřejnou zelení charakteru parku u sportovního areálu mezi stávající železniční tratí a Zálužským potokem – rozv.pl. Z/Z-P1 | Zbůch | 898/1, 893/1 | Obec |
| PPZ4 | veřejné prostranství s veřejnou zelení podél bezejmenného pravostranného přítoku Zálužského potoka – rozv.pl. Z/Z-P6 | Červený Újezd u Zbůchu | 1191, 1141/2, 1190 | Obec |
| PPZ5 | veřejné prostranství s veřejnou zelení oboustranně podél Zálužského potoka východně za silnicí I/26 – rozv.pl. Z/Z-P5 | Zbůch | 762/2, 762/11, 762/10, 764/6, 764/5, 764/3, 764/2, 762/1, 764/1 | Obec |

| PPZ6 | veřejné prostranství s veřejnou zelení na místě asanovaného vodojemu na jihu obce Zbůch – rozv.pl. Z/P-P2 | Zbůch | 324, 325/8, 325/7, 325/6, 325/5, 325/2, 325/1 | Obec |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PPZ7 | - veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí podél nově navržené lokality bydlení U Školy – rozv. pl. Z/Z-P3 | Zbůch | 965/1, 965/33, 965/32, 965/12, 965/2 | Obec |
| PPZ8 | veřejné prostranství s veřejnou zelení s ochrannou a izolační funkcí mezi nově navrženou lokalitou bydlení U Vlečky a silnicí II/180 –rozv. pl. Z/Z-P8 | Zbůch | 958/2, 958/1 | Obec |

* Veřejná prospěšná opatření

- Snižování ohrožení území způsobené civilizačními vlivy

| označení | veřejně prospěšné opatření | k. ú. | ppč. | právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1.B.1. | sanace a revitalizace výsypky dle POPD a Plánu sanace a rekultivace |  |  |  |
| X1.B.1.1. | výsadba mimolesní zeleně jako vymezení prvků ÚSES na sanovaném odvalu |  |  |  |
| X1.B.1.1.1. | na severu odvalu Dolu obránců míru ve Zbůchu | Zbůch | 703/1, 989/1 | Obec |
| X1.B.1.2. | sanace a rekultivace odvalu bez dalších přírodních funkcí dle POPD a Plánu sanace a rekultivace |  |  |  |
| X1.B.1.2.1. | na severu obce Zbůch – odval Dolu obránců míru | Zbůch | 703/1, 703/5, 688/4, 703/1, 980/1, 989/1, 1242, | Obec |
| X1.B.1.2.1. | na severu obce Zbůch – odval Dolu obránců míru | Červený Újezd u Zbůchu | 990/2, 990/1 | Obec |
| X1.B.1.2.2. | na jihozápadě obce Zbůch – odval Dolu Týnec | Zbůch | 824/1, 824/4, 823, 826, 827/1, 862/1, 1341 | Obec |
| X1.B.2. | protihluková stěna - součást rozv.pl. Č/Z-D1 |  | 1211, 1125/2, 1219/1 | Plzeňský kraj |

* Veřejně prospěšná opatření (dle §2, odst.1., písm.m) STZ)

- X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.1. – vymezení prvků ÚSES

| označení | veřejně prospěšné opatření | k. ú. | ppč. | právnická osoba, v jejíž prospěch bude uplatněno předkupní právo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | místní biocentrum funkční | Zbůch | 703/1, 989/1 | Obec |
| 27 | část místního biocentra funkčního | Zbůch | 822, 34, 823 | Obec |
| 28 | místní biocentrum funkční | Zbůch | 775, 182/2, 780, 781, 782, 783, 784, 785 | Obec |
| 28 | místní biocentrum funkční | Červený Újezd u Zbůchu | 1187, 1188, 1189/2, 1190, 1189/1 | Obec |
| 31 | místní biocentrum funkční | Červený Újezd u Zbůchu | 1226, 1200/2, 1213/2, 1071/1, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212 ,1218, 1224, 1225, 1230, 1231, 1232, 1234 | Obec |
| 32 | místní biocentrum funkční | Červený Újezd u Zbůchu | 1239/1 | Obec |
| 10-11 | místní biokoridor funkční | Zbůch | 956, 957, 522/1 | Obec |
| 27-28 | část místního biokoridoru funkčního | Zbůch | 794/1, 182/2, 98/1, 796/7, 796/6, 799/6, 803/6, 799/5, 815/5, 796/4, 799/4, 815/4, 796/3, 797/3, 799/3, 815/3, 796/2, 799/2, 815/2, 817/2, 785, 795, 796/1, 797/1, 798, 799/1, 802, 805, 806, 815/1, 816, 820, 824/1, 823 | Obec |
| 27-k.ú.Týnec | místní biokoridor funkční | Zbůch | 824/1, 824/8, 824/7, 824/6, 824/3, 522/1, 1341, 34 | Obec |
| 27-31 | část místního biokoridoru funkčního | Zbůch | 98/1, -985, 982/38, 982/37, 982/36, 982/35, 982/23, 982/18, 982/17, 982/16, 982/15, 982/14, 764/6, 984/7, 764/5, 984/6, 895/5, 984/5, 895/4, 984/4, 764/3, 277, 984/3, 762/2, 764/2, 762/1, 763, 764/1, 893/1, 894, 895/1, 982/1, 983, 984/1 | Obec |
| 27-31 | část místního biokoridoru funkčního | Červený Újezd u Zbůchu | 1071/1, 1215/6, 1215/5, 1215/4, 1215/3, 1200/2, 1213/2, 1215/2, 1043, 1065, 1193, 1199, 1200/1, 1201, 1212, 1214, 1215/1 | Obec |
| 28-31 | místní biokoridor funkční | Zbůch | 764/3, 780, 764/4, 764/2 | Obec |
| 28-31 | místní biokoridor funkční | Červený Újezd u Zbůchu | 1191, 1197, 1195, 1190, 1141/2, 1193 | Obec |
| 28-32 | místní biokoridor funkční | Červený Újezd u Zbůchu | 1186/1, 1186/4, 1242/3, 1163/2, 1229/2, 1251/2, 1168/1, 1241/1, 1242/1, 1251/1 | Obec |
| 32 – k.ú.Líně | místní biokoridor funkční | Zbůch | 1131/4, 1239/7, 1131/3, 1131/2, 1219/1, 1220, 1221/1, 1239/1 | Obec |
| 11-14 | část místního biokoridoru nefunkčního | Zbůch | 966/1, 35, 966/2, 1340/2, 1340/1 | Obec |
| 14-31 | část místního biokoridoru nefunkčního | Červený Újezd u Zbůchu | 991, 1213/3, 1204/2, 1213/2, 990/1, 1024, 1043, 1064, 1204/1, 1207, 1209, 1213/1 | Obec |

ch) vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření

ÚP na území obce Zbůch vymezuje tyto plochy a koridory jako  územní rezervy, které předurčují nezastavěnou kulturní krajinu k výhledovému využití pro zástavbu:

Seznam územních rezerv

R1 - rezerva pro bydlení Nad Dráhou - BČ

R2 - rezerva pro výrobu U Starého dolu - sever - VL

R3 - rezerva pro veřejnou zeleň s izolační funkcí u rozšířeného sportovního areálu ve Zbůchu - PVz3

R4 - rezerva pro výrobu U Starého vodojemu - VL

R5 - rezerva pro bydlení Olšinky - BČ

R6 - rezerva pro veřejnou zeleň podél bezejmenného pravostranného přítoku Zálužského potoka - PVz

R7 - rezerva pro bydlení Pod Lesem Červený Újezd - BČ

R8 - rezerva pro výrobu Za Haldou - VL

R9 - rezerva pro výrobu U Sběrného dvora - VL

R10 - rezerva pro výrobu U Starého dolu - jih -VL

R11 - rezerva pro výrobu Za školou - VL

R12 - rezerva pro rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště Líně - DL

R13 - rezerva obslužných ploch letiště Líně - SM

R14 - rezerva pro dopravní koridor VRT - DD

Územní rezervy R1 - R11, R13 budou zapracovány do ÚP jako zastavitelné plochy po prokázání využití k reálné výstavbě (vydané ÚR) min. 75% součtu všech zastavitelných a přestavbových ploch dle platné ÚPD - vztaženo vždy k jednotlivým funkcím.

Územní rezerva R14 bude do ÚP zapracována jako dopravní zastavitelný koridor na základě požadavku ZÚR PK.

i) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

ÚP navrhuje na území obce tyto plochy a koridory, ve kterých je nezbytné prověřit změnu jejich využití územní studií:

* Plochy opatření ke snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami:

(     X1.A.5. - zvyšování retenčních schopností území - revitalizace toku s možností vytvoření

tůněk

X1.A.5.1. - Zálužský potok východně od přeložky silnice II/180 při hranicích území obce

(     X1.A.6.- zvyšování retenčních schopností území - přeložka toku, revitalizace toku s možností

vytvoření tůněk

X1.A.6.1. - východně od sídla Červený Újezd

X1.A.6.2. - severovýchodně od sídla Červený Újezd

Data schválených územních studií budou vložena do evidence územně plánovací činnosti do 10 let od vydání ÚP.

j) vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu

ÚP nevymezuje na území obce žádnou plochu ani koridor, pro které by bylo podmínkou pro rozhodování o jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu. Součástí textové části návrhu ÚP  Zbůch není tedy žádné zadání regulačního plánu.

k) stanovení pořadí změn v území (etapizace)

ÚP nestanovuje žádný zvláštní režim navrhovaných změn na území obce. Veškeré změny na území obce jsou navrženy v jedné etapě bez udání časového horizontu.

l) vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autzorizovaný architekt

ÚP nevymezuje na území obce žádnou architektonicky nebo urbanisticky významnou  stavbu, pro kterou by mohl zpracovat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt.

m) vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle § 177 odst.1 stavebního zákona

ÚP vymezuje tyto zastavitelné a přestavbové plochy, na kterých nelze pro navrhovanou výstavbu použít zkrácené stavební řízení:

Z/Z-d1, Z/Z-d2, Z/Z-d3, Z/Z-d4, Z/Z-d6, Č/Z-d1, č/p-d1,

n) údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část vlastního Územního plánu Zbůch je vypracována v rozsahu 65 stran textu včetně titulní strany a obsahu i včetně vložených tabulek

II. Grafická část Územního plánu Zbůch:

v.č.1 Výkres základního členění území                                                    M 1 : 5.000

v.č.2.1. Hlavní výkres                                                                               M 1 : 5.000

v.č.2.2. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny                             M 1 : 5.000

v.č.2.3. Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury                         M 1 : 5.000

v.č.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                M 1 : 5.000

Odůvodnění

Odůvodnění Územního plánu Zbůch obsahuje textovou část a grafickou část.

I.Textová část odůvodnění Územního plánu Zbůch:

a) Postup při pořízení územního plánu.........................................................................................str.č. 67

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů................................str.č.69

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování..........................................................str.č.70

d) Vyhodnocení s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů........... str.č.71

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů..................................str.č.71

f) Vyhodnocení splnění pokynů ke zpracování ÚP........................................................................str.č.71

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení ...................................................................................str.č.72

g) 1. Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití ............................................str.č.73

g) 2. Limity využití území ............................................................................................................ .str.č.77

g) 3. Koncepce dopravního řešení .............................................................................................. .str.č.79

g) 4. Koncepce občanského vybavení ......................................................................................... str.č.80

g) 5. Koncepce technického vybavení ..........................................................................................str.č.82

g) 6. Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území ................................. str.č.82

g) 7. Koncepce návrhu ÚSES ...................................................................................................... str.č.86

g) 8. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro  jeho technické zajištění ...................................................................................................................................................... str.č.89

g) 9. Koncepce řešení požadavků civilní ochrany ....................................................................... str.č.89

g) 10. Koncepce ochrany životního prostředí .............................................................................. str.č.91

h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí.......................................................................................str.č. 92

ch)Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na půdní fond.......................str.č.92

ch) 1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF včetně tabulkové části................................................................................................................................................str.č.92

ch) 2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na PUPFL........................str.č.99

i)  Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění............................................................................str.č.99

j) Vyhodnocení připomínek..........................................................................................................str.č.102

a) Postup při pořízení územního plánu

Obec Zbůch  má v současné době platný Územní plán obce Zbůch (dále jen ÚPO), který byl schválen Zastupitelstvem obce Zbůch dne 23.10. 2002, usnesením č.24/2002. Závazná část ÚPO byla vydána Obecně závaznou vyhláškou obce Zbůch o závazných částech ÚPO dne 23.10. 2002 s účinností ode dne 9.11. 2002.Projektantem ÚPO je autorizovaný Ing.arch. Václav Mastný, č. aut. ČKA  00123. Pořizovatelem byl OÚ Zbůch. Pro ÚPO Zbůch byla zpracována změna č. 1 ÚPO Zbůch (dále jen změna č.1), která pouze upřesňovala název funkční plochy bydlení individuální na bydlení čisté. Tato změna č. 1 byla schválena Zastupitelstvem obce dne 29.12. 2006  usnesením č.1/2006. Závazná část změny č.1 byla vydána Obecně závaznou  vyhláškou obce Zbůch č. 1/2006 dodatek č.1s účinností dne 29.12.2006. ÚP je zpracován klasicky, ručně.

Od 1.1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění, a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Na základě §188, odst.(2) tohoto zákona je třeba platné ÚPO upravit, projednat a vydat jako územní plán a to do r. 2015.

Tento předkládaný ÚP představuje tedy pouze úpravu stávajícího platného ÚPO Zbůch dle odst. (2), § 188 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

ÚP je zpracován digitálně v programu Arc. View 9.3. na základě digitální katastrální vektorové mapy správního území obce doplněné vrstevnicemi.

ÚP je zpracován ve formátu * mdb.

( Na základě stavebního zákona byl ÚPO upraven zejména v těchto oblastech:

- ÚP je formálně upraven jako opatření obecné povahy, tzv. že je členěn na návrhovou část a odůvodnění

- jsou uplatněny nové druhy ploch s rozdílným využitím dle vyhlášky 501/2006 Sb., a to včetně kulturní krajiny

- rozvojové plochy jsou členěny na zastavitelné a přestavbové

- je změněno označení a základní popis rozvojových a zastavitelných ploch

- je zavedena plocha „veřejného prostranství“:

- veřejné prostranství s komunikací a shromažďovací plochou = ulice s místní obslužnou komunikací

- veřejné prostranství  s veřejnou zelení (park, izolační zeleň) = dříve veřejná (sdílení) zeleň

Plochy veřejného prostranství jsou vedeny jako zastavěné, zastavitelné nebo přestavbové plochy

- je řešena i krajina: protierozní opatření a opatření ke zvýšení retence území , prvky ÚSES jsou vymezeny, pouze vybrané prvky s konkrétním opatřením ke zvýšení ekologické stability krajiny jsou založeny

- je nový seznam veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

( Na základě vydaných ZÚR PK jsou do ÚP zapracovány tyto aktivity v novém rozsahu:

- území rezerva pro vysokorychlostní trať VR 1

- koridor přeložky železnice č. 180 jako součást modernizace III. tranzitního železničního koridoru, odbočná větev hranice ČR - Domažlice - Plzeň, šířka koridoru š = 120 m upřesněna na základě investiční studie SUDOP Praha, a.s., OP = 100 m od krajní hranice

- koridor přeložky silnice I/26 v šířce š = 200 m, v souběhu s přeložkou železnice č. 180 je tento silniční koridor zmenšen, OP = 100 m

- koridor přeložky silnice II/180 jako součást aglomeračního příměstského okruhu kolem krajského města Plzeň, šířka koridoru š = 100 m, OP = 15 m

- územní rezerva pro prodloužení a rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště Líně

( Nad rámec platné ÚPD byly do předkládaného  ÚP Zbůch zapracovány tyto skutečnosti:

- aktualizace rozsahu stávající zrealizované zástavby - provedeno na základě  vlastních průzkumů projektanta a podkladů OÚ

- zapracování nových změn v území na základě usnesení Zastupitelstva obce Zbůch č.5/2007z 12.12. 2007:

1. v k.ú. Zbůch

a) Lokalita „U odvalu“ - převod z výhledu na návrh ploch výrobních: pozemky p.č. 1242, 1241 -

plocha Z/Z-V4

b) Lokalita „U Prefy“ - převod z výhledu na návrh ploch výrobních: pozemky p.č. 966/1, 966/6 -

plocha Z/Z-V1

c) Lokalita „U vlečky“ - převod z výhledu na návrh ploch pro bydlení čisté: pozemky p.č. 951,

464/2, 464/3, 464/1, 950, 465/1, 948/2, 948/7, 947/1, 947/2, 948/3, 948/8, 947/3, 947/6,    948/1,

948/4, 948/5, 947/4, 947/5, 942, 943/1, 943/2, 944/1, 944/2, 944/3, 944/7, 944/4, 944/5, 944/6,

945/1. 945/2 - plocha Z/Z-B7

d) Lokalita „U Prachárny“ - zalesnění pozemků

aa) převod ploch ZPF - trvalé travní porosty na lesy

pozemek p.p.č. 782, 789 - nesouhlas DO - nezapracováno

bb) převod ploch ZPF - orná půda na lesy

pozemek p.p.č. 792 - opatření X1.A.1.

2. v k.ú. Červený Újezd

Převod pozemků z ostatní plochy pro bydlení čisté a úprava hranice pro zastavitelné území. Jedná se o pozemky p.č. 1112/1, 1112/2, 1113/1, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5 - plocha Č/Z-B1.

- zapracování 1 nové zastavitelné plochy ozn. Z/Z-P1 park u sportovního areálu -Pvz1. Jedná se o zbytkové území mezi tělesem stávající železniční tratě č. 180 a sportovním areálem, které je těžko přístupné. ÚPO Zbůch v tomto místě ponechal kulturní krajinu bez jakéhokoliv zásahu. Vzhledem k plánovaným obchvatům obou sídel dopravními koridory ze západu i z východu, bude výrazně omezena prostupnost krajinou. Proto se ÚP významně soustřeďuje na možnost rekreace a sportovního vyžití obyvatel v bezprostředním okolí sídel s vyloučením prostorové kolize s návrhovými koridory

Návrh ÚP Zbůch zpracovala Ing. arch. A. Kasková v červenci 2009. Pořizovatelem ÚP Zbůch je MěÚ Nýřany, odbor územního plánování, pracoviště Plzeň.

Pořizovatel oznámil konání společného jednání o návrhu ÚP Zbůch dne 4.8. 2009. Společné jednání se konalo dne 20.8. 2009 na MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň. Návrh ÚP byl vystaven k nahlédnutí na odboru územního plánování MěÚ Nýřany od 10.8. 2009 do 21.9. 2009. Dotčené orgány mohly uplatnit svá stanoviska a sousední obce mohly uplatnit své připomínky do 30 dnů ode dne společného jednání tzn. 21.9. 2009.

Pořizovatel obdržel ve stanovené lhůtě stanoviska a připomínky, které sepsal a vyhodnotil ve zprávě „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ze společného jednání k návrhu ÚP Zbůch. Tato zpráva obsahuje zároveň i pokyny k úpravě návrhu ÚP Zbůch“. Pořizovatel poskytl podklady KÚPK, ORR k posouzení návrhu ÚP.

Pořizovatel předal zprávu „Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů ze společného jednání k návrhu ÚP Zbůch“, kterou odsouhlasil starosta obce jako určený zastupitel obce,  projektantovi ÚP.

Projektant zpracoval úpravu návrhu ÚP Zbůch před řízením o ÚP v únoru 2010.

Pořizovatel oznámil zahájení řízení o návrhu ÚP dne 3.2. 2010. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚP se konalo dne 17.3. 2010 v restauraci Baník ve Zbůchu. Návrh ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru územního plánování MÚ Nýřany a na OÚ Zbůch. DO mohly uplatnit  na závěr projednání své stanovisko k uplatněným  připomínkách a námitkám.

Námitky mohli uplatnit nejpozději při veřejném jednání vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšnou stavbou, veřejně prospěšným opatřením a zastavitelných i přestavbových ploch. Každý mohl uplatnit nejpozději při veřejném jednání připomínky.

Pořizovatel obdržel ve stanovené lhůtě připomínky a námitky, které sepsal, vyhodnotil a formuloval pokyny k úpravě návrhu ÚP před vydáním. Pořizovatel předal tyto pokyny projektantovi ÚP. Veškeré pokyny obdržené pořizovatelem ÚP k upravenému návrhu ÚP v rámci řízení o návrhu ÚP projektant zapracoval do ÚP Zbůch. Zastupitelstvo obce Zbůch vydalo dne 24.3. 2010 pod číslem jednacím OÚP-Ple/17828/2009-2 Územní plán Zbůch.

b) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

* Politika územního rozvoje ČR 2008 (dále jen PÚR ČR 2008)

- Celé ORP Nýřany je vymezeno jako rozvojová oblast Plzeň OB 5  se silnou ekonomickou koncentrací obyvatelstva, s vazbou na dálnici D5 a III.tranzitní železniční  koridor.

- Je vymezen koridor konvenční železniční dopravy ŽD6 Plzeň - Nýřany - Stod - Staňkov - Domažlice - Česká Kubece - hranice ČR

- Je vymezen koridor vysokorychlostní dopravy VR1 v úseku Nürnberg - hranice ČR - Plzeň – Praha

- ÚP klade důkaz na nové plochy bydlení doplněné službami a plochami výroby.

- ÚP zapracovává modernizaci odbočné větve III.tranzitního železničního koridoru - přeložku železniční trati č.180.

- ÚP řeší územní rezervu pro vysokorychlostní trať VR1 a to částečně v souběhu se modernizací odbočné větve III.tranzitního železničního koridoru.

ÚP Zbůch je zpracován v souladu s PÚR ČR 2008.

* Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje vydané dne 2.9.2008 Zastupitelstvem Plzeňského kraje, usnesením č.834/08, dále jen ZÚR PK

* ZÚR PK vymezuje na území obce tyto rozvojové oblasti, území i koridory:

- rozvojové území mezinárodní neveřejné komerční letiště s komerční zónou Plzeň - Líně

- upřesnění rozvojové oblasti OB 5 Plzeň s úkolem zapracovat plochy pro bydlení a služby, optimalizovat veřejnou infrastrukturu v koordinaci průmyslové zóny Plzeň - Líně, zapracovat přeložky silnic I/26, II/180

- koridor vysokorychlostní dopravy VR1 v šířce 600m

- odbočná větev III.tranzitního železničního koridoru - železniční trať č.180 Plzeň - Česká Kubice - úsek Zbůch - Česká Kubice - modernizace, šířka 200m

- přeložka silnice I/26 v úseku Nýřany (MUK s D5) - Chotěšov - Stod - Staňkov - Horšovský Týn, šířka koridoru 200m

- aglomerační okruh - úpravy silnice II/180:

šířka koridoru 100m

- neveřejné mezinárodní letiště Líně - prodloužení vzletové a přistávací dráhy

* Na území obce vymezuje ZÚR PK tyto veřejně prospěšné stavby:

- 26/01 - Nýřany (MUK s D5) - Chotěšov - Stod - Staňkov - Horšovský Týn - přeložka

Území obce je součástí specifické oblasti území Plzeň - jihozápad, pro které je třeba rozvoj území ověřit v územní studii.

* ÚP zapracovává:

- přeložku silnice I/26 - šířka koridoru 200m, OP = 50m

- modernizaci železniční tratě č.180 v nové trase, šířka koridoru po upřesnění 120m, OP = 100m

- přeložka silnice II/180 - šířka koridoru 100m, OP = 15m

- územní rezerva pro VR1, šířka koridoru 600m

- rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště Líně

ÚP Zbůch je zpracován v souladu se ZÚR PK.

c) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Územní plán je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

Cíle územního plánu:

-	vytváří předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území

-	zajišťuje předpoklady pro obecně prospěšný soulad veřejných a soukromých zájmů

-	zajišťuje podmínky pro ochranu veřejných zájmů

-	chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území

Úkoly územního plánu:

-	posuzuje stav území obce

-	stanovuje koncepci jejího rozvoje

-	prověřuje změny v území z hlediska ochrany veřejných zájmů

-	stanovuje regulativy využití ploch

-	stanovuje podmínky změn v území s ohledem na zachování charakteru obce

-	vytváří podmínky pro vymezení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

-	vytváří podmínky pro kvalitní bydlení

-	umožňuje hospodárné vynakládání prostředků z veřejných zdrojů

-	vytváří podmínky pro zajištění civilní ochrany

-	posuzuje vliv navržené koncepce na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj území

d) Vyhodnocení s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Územní plán je zpracován v souladu se stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a metodickými pokyny MMR ČR.

e) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů - soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Územní plán je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky všech dotčených orgánů, které se při projednávání návrhu územního plánu vyjádřily. Sousední obce neuplatnily připomínky k řešení územního plánu.

f) Vyhodnocení splnění pokynů ke zpracování ÚP

f) 1. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Návrh ÚP představuje úpravu dosud stále platného ÚPO Zbůch na základě § 188, odst. (2) stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění. Pořízení této úpravy schválilo Zastupitelsko obce Zbůch dne 12.12.2007 usnesením č.5/2007 - podrobně viz. kap. a) odůvodnění.

f) 2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ÚPRAVY NÁVRHU ÚP PŘED ŘÍZENÍM

Na základě zprávy „ Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a připomínek sousedních obcí k návrhu ÚP“ byly do upraveného ÚP zapracovány tyto skutečnosti:

- byla zpracována ochranná zeleň ozn. Z/Z-P8 podél východního okraje plochy bydlení Z/Z-B6

- byl aktualizovaný rozsah rezervy R10 na odvalu Dolu Týnec

- bylo posunuto LBC č. 27 mimo odval Dolu Týnec východním směrem do lesního pozemku

- v Červeném Újezdě byla zmenšena plocha bydlení Č/Z-B1 v kontaktu k dopravním koridorem pro přeložku silnice III/181 o 30 m, protihluková zeď byla rovněž posunuta

- plocha bydlení Z/Z-B5 byla aktualizována dle řešených pozemkových úprav, ve vztahu k této ploše byla rovněž upravena plocha rezervy R1

f) 3. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ ÚPRAVY NÁVRHU ÚP PŘED VYDÁNÍM

Na základě pokynů pořizovatele k upravenému a posouzenému návrhu ÚP Zbůch byly do ÚP zapracovány tyto skutečnosti:

- u názvu plochy s rozdílným využitím RZ  „Rekreace - zahrádkářské osady bez možnosti chatek“ bylo vypuštěno sousloví „bez možnosti chatek“

- změna funkce pozemku v k.ú. Zbůch, p.p.č. 776/3 z SM na SV, vše stav

- změna funkce pozemků v k.ú. Zbůch, p.p.č. 704, 705, 706, 707/1 a 707/2 z VL na SM, vše stav

- změna funkce pozemku v k.ú. Zbůch, p.p.č. 940 z BI na BV, vše stav

- upřesnění popisu zastavitelné plochy Z/Z-D6

g) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Řešené území je vymezeno správním územím obce Zbůch. Skládá se ze dvou katastrálních území :

-  Zbůch

-  Červený Újezd u Zbůchu

Na území obce se nacházejí 2 sídla: Obec Zbůch a sídlo Červený Újezd

Správní území obce Zbůch náleží do okresu  Plzeň –sever. Leží při jeho jihozápadní hranici.

Obecní úřad sídlí v obci Zbůch.Území spadá do působnosti stavebního úřadu ( odbor výstavby a územního plánování ) městského úřadu  Nýřany. Obcí s rozšířenou působností je město Nýřany.

Správní území obce Zbůch sousedí s obcemi: Úherce, Líně, Nová Ves, Chotěšov, Dobřany.

Obec Zbůch je součástí Mikroregionu  ,, Rozvojová zóna západního Plzeňska“

| Katastrální území | Rozloha k.ú. v ha | Sídla v k.ú. |
| --- | --- | --- |
| Zbůch | 486,06 | Zbůch |
| Červený Újezd | 371,13 | Červený Újezd |
| Celkem | 857,19 |  |

Obec Zbůch náleží ke své velikosti k ostatním sídlům ve struktuře osídlení .Obec leží na rozvojové ose při komunikaci  I / 26 Plzeň – Horšovský Týn – Furth im Wald.

Rozvoj obce v podstatné míře ovlivnila důlní činnost. Zbůch se rozvíjel po obou stranách silnice I / 26 a podél komunikace II. třídy směrem na Úherce a Nýřany.

Největší rozvoj nastal na přelomu století a v 1.pol. století dvacátého .Zástavba má charakter nízkopodlažních domů rodinného typu.Hospodářských usedlostí je minimum.Nevzniklo výrazněji vymezené centrum. Občanská vybavenost je rozptýlena po celém území obce s poněkud vyšší koncentrací podél silnice I/26.

Zástavbu tvoří převážně rodinné domy ,případně nájemní domy různého stáří s poměrně dobrou občanskou vybaveností .

Průmyslová zástavba se postupně vytvářela a vytváří na místech bývalých areálů důlních podniků (Důl Týnec a Důl Obránců míru ve Zbůchu).

Střední část obce se nachází podél komunikace Plzeň – Domažlice a to převážně na severozápadní straně,dále podél spojovací silnice do Nýřan. Prakticky uprostřed se nachází obecní úřad a severně od něj převažují rodinné domy většinou jednopodlažní,jednopodlažní s podkrovím, v menší míře pak dvoupodlažní.

Jižně od obecního úřadu jsou vícepatrové řadové domy a staré hornické nájemní třípodlažní domy. V sídlišti jsou pak typické dlouhé řady  řadových garáží.V centrální části je na západní straně sportovní areál a na východě škola.Občanská vybavenost je účelně rozptýlena v rámci zástavby.

Jižní část obce se nachází jižně od silnice I/26, naproti areálu Dolu Obránců míru. Zde převažují vícepodlažní domy a ubytovny.Je zde rehabilitační středisko pro děti a mládež a administrativa.

Západní část obce je v areálu bývalého dolu v Týnci a tvoří ho převážně vícepodlažní nájemní domy hornické zástavby.Svým rozsahem je tato místní část menší a je oddělena haldou Dolu Týnec od obce. Občanská vybavenost je minimální a je v plné míře závislá na centrální části.

Ves je poprvé připomínána r.1253, kdy byla v majetku chotěšovského kláštera.

Zbůch je jednou z obcí v Plzeňské pánvi ,jejíž rozvoj ovlivnila již na přelomu 19. a 20. století

těžba bohatých zásob kamenouhelných slojí. Někdejší Masarykův jubilejní důl ležící při silnici ze Zbůchu na Plzeň, vybudovaný v letech 1906 – 1908 Západočeským báňským akciovým spolkem v Plzni patřil ve své době k největším a nejmodernějším šachtám v celém c.k. mocnářství a od r. 1911 doloval přímo pod obcí. Zdejší uhlí bylo používáno k výrobě svítiplynu ,koksovalo se nebo vyváželo do Německa a Rakouska.O velkorysosti celého projektu svědčí fakt, že druhá zdejší šachta, o něco menší Masarykův důl u Týnce,zaměstnávala v polovině 20.let na  1 500 dělníků.

Dodnes lze po celé vsi i v areálech někdejších šachet spatřit množství původních objektů, mnohdy dosahujících nemalých architektonických kvalit.

V letech 2. světové války byl v obci zřízen pracovní tábor pro válečné zajatce, který připomíná místní pomník. Ve vsi fungovaly dvě cihelny.Na návsi stojí zděná kaple z období po r. 1850.Hodnotná je i budova obecní školy z 30. let našeho století a objekt radnice z r. 1925. V lese  ,, Za dubovcem “ bylo nalezeno pravěké mohylové pohřebiště.

g) 1. Koncepce rozvoje obce, plochy s rozdílným způsobem využití

Koncepce rozvoje území obce reaguje na novou situaci vzniklou v 70.letech minulého století, kdy byly postupně uzavřeny hlubinné doly. V 90.letech minulého století pak započala transformace i výrobních závodů. Životní podmínky na území obce se zlepšily a obec se začala prezentovat především jako obytně obslužné sídlo. ÚP proto řeší převážnou část rozvojových ploch pro bydlení a veřejná prostranství (veřejnou zeleň).

Územní vazby se v návrhovém období na území obce podstatně změní: nadmístní průjezdná silniční doprava i železnice budou sice odkloněny mimo zastavěné plochy i mimo rozvojové území, ale Zbůch spolu s Červeným Újezdem  budou sevřeny z obou stran přeložkami silnic a železničními tratěmi. Rozvojové území obce je tak ještě více prostorově limitováno.

Rozvoj území je proto výrazně směřován do území mezi oběma sídly, Zbůch i Červený Újezd se postupně vzájemně propojí a to obytnou zónou.

Na území obce jsou navrženy plochy s rozdílným využitím území dle vyhl. č.501/2006, v platném znění:

* Plochy bydlení

- bydlení hromadné - BH

- bydlení čisté individuální - BČ

- bydlení individuálního městského a příměstského typu - BI

- bydlení individuální venkovského typu - BV

* Plochy rekreace

- rekreace individuální pobytová - RI

- rekreace - zahrádkářské osady - RZ

* Plochy občanského vybavení

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu §2 odst.1, k3 - OI

- občanské vybavení - ostatní služby - OV

- občanské vybavení - sport - OS

* Plochy veřejných prostranství

- veřejná prostranství - komunikační koridory a shromažďovací plochy - PVk

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - PVz

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - parky - PVz1

- veřejná prostranství - veřejná zeleň - ochranná a izolační zeleň - PVz3

* Plochy smíšené obytné

- smíšené obytné městského typu - SM

- smíšené obytné venkovského typu - SV

* Plochy dopravní infrastruktury

- doprava silniční - DS

- doprava drážní - DD

- doprava letecká - DL

* Plochy technické infrastruktury

- technická infrastruktura - TI

* Plochy výroby a skladování

- výroba - těžkého průmyslu a energetiky - VT

- výroba - lehký průmysl - VL

- plochy logistiky - VLL

- výroba drobná - VD

- areál fotovoltaické elektrárny - VF

* Plochy smíšené výrobní

- smíšené výrobní plochy  - VS

* Plochy vodní a vodohospodářské

- plochy vodní a vodohospodářské - W

* Plochy zemědělské

- plochy zemědělské - NZ

* Plochy lesní

- plochy lesní - NL

* Plochy přírodní

- plochy přírodní - NP

* Plochy smíšené nezastavěného území

- plochy smíšené nezastavěného území určené k sanaci a přirozené rekultivaci – NSsa

- plochy smíšené nezastavěného území sportovně rekreační - NSs

- plochy smíšené nezastavěného území - NSx

Význam indexů zastoupených v plochách se smíšenou funkcí:

p - přírodní

z - zemědělská

l - lesnická

o - ochranná

Pro jednotlivé druhy ploch s rozdílným způsobem využití stanovuje vlastní návrh ÚP hlavní, přípustné, podmínečně přípustné a nepřípustné využití staveb a pozemků v nich umístěných a navrhuje základní podmínky prostorového uspořádání území.

Nad rámec ploch s rozdílným využitím území dle vyhl. č.501/2006 Sb., v platném znění, nenavrhuje ÚP žádný nový druh plochy s rozdílným využitím..

Rozvoj území je řešen v 1.etapě bez časového horizontu. ÚP navrhuje územní rezervy jako další potencionální rozvojové plochy.

g) 1.1. Přehled navržených rozvojových ploch

ÚP navrhuje na území obce Zbůch zastavitelné nebo přestavbové plochy. Toto základní členění rozvojových ploch na zastavitelné a přestavbové plochy řeší grafická část:

*  vlastní ÚP:

- v.č.1 Výkres základního členění území, M 1 : 5.000

- v.č.2.1. Hlavní výkres, M 1 : 5.000

* část odůvodnění ÚP:

- v.č.1 Koordinační výkres, M 1 : 5.000

Rozvojové plochy jsou označeny číslem, pod kterým jsou dále prezentovány na všech dalších výkresech návrhu územního plánu kromě v.č.2 Širší vztahy, M 1 : 50.000 v části odůvodnění.

Označení rozvojových ploch sleduje polohu plochy, charakter plochy a navržený způsob využití území (např. Z/Z-B1, Z/P-B1):

  - písmeno (před lomítkem) = zkratka sídla, ve kterém plocha leží:

Z = Zbůch, Č - Červený Újezd

  - písmena za lomítkem = zkratka charakteru rozvojové plochy:

P - přestavbová plocha

Z - zastavitelná plocha

  - písmena za pomlčkou = zkratka navrženého funkčního využití plochy:

B - bydlení, O - občanské vybavení, R - rekreace, PV - veřejná prostranství, S - smíšené            obytné plochy,  D - dopravní infrastruktura, V - výroba, T - technická infrastruktura,

  - číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití

Poznámka:

Z vlastního popisného označení rozvojových ploch na území obce Zbůch je tedy zcela zjevné, zda se jedná o plochy zastavitelné nebo přestavbové. Tento charakter rozvojových ploch je v ÚP navíc řešen ještě i barevným rozlišením hranic rozvojových ploch:

- hranice zastavitelných ploch - hnědá barva

- hranice přestavbových ploch - tyrkysová barva

ÚP ZBŮCH NAVRHUJE TYTO ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBOVÉ PLOCHY DLE SÍDEL:

Obec Zbůch

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

Z/Z-B1 - lokalita Na Vršku na jižním okraji obce - BČ

Z/Z-B2 - lokalita bydlení Olšinky na jihovýchodním okraji obce jako propojení zástavby  Zbůchu a Červeného Újezdu - BČ

Z/Z-B3 -  dostavba ZÚ U Školky - BČ

Z/Z-B4 - lokalita Višňovka - BČ

Z/Z-B5 - lokalita Nad Dráhou - BČ

Z/Z-B6 - lokalita U Vlečky oboustranně podél místní komunikace - BČ

Z/Z-B7 - dostavba ZÚ na severozápadním okraji obce - BČ

Z/Z-B8 - lokalita U Školy - BČ

Plochy občanského vybavení

Z/Z-O1 - rozšíření sportovního areálu na západě za stávající železniční tratí - OS

Plochy veřejných prostranství

Z/Z-P1 - park u sportovního areálu mezi stávající železniční tratí a Zálužským potokem -  PVz1

Z/Z-P2 - rozšíření parku na náměstí - PVz1

Z/Z-P3 - izolační zeleň podél severního okraje lokality bydlení U Školy -PVz3

Z/Z-P4 - park oboustranně podél Zálužského potoka mezi silnicemi I/26 a II/180 - PVz1

Z/Z-P5- veřejná zeleň oboustranně podél Zálužského potoka východně za silnicí I/26 - PVz

Z/Z-P6 - veřejná zeleň podél bezejmenného pravostranného přítoku Zálužského potoka – PVz

Z/Z-P7 - místní komunikace ve výrobní zóně severně nad školou - PVk

Z/Z-P8 - izolační zeleň mezi navrženou obytnou lokalitou U Vlečky a silnicí II/180 - PVz3

Plochy dopravní infrastruktury

Z/Z-D1 - koridor pro přeložku železniční tratě č. 180 - DD

Z/Z-D2 - koridor pro napojení stávající tratě č. 180 na její přeložku - DD

Z/Z-D3 - koridor pro přeložku silnice I/26 - DS

Z/Z-D4 - koridor pro přeložku silnice II/180 severně od Plzeňské ulice - DS

Z/Z-D5 - parkoviště u OÚ

Z/Z-D6 - komunikace k nové železniční stanici Zbůch, bažantnici a stávajícímu objektu bydlení v k.ú. Zbůch k - DS

Plochy výroby a skladování

Z/Z-V1 - rozšíření areálu Prefy - VT

Z/Z-V2 - dostavba proluky při jižním okraji areálu Prefy - VL

Z/Z-V3 - výrobní plocha východně za haldou - VL

Z/Z-V4 - areál fotovoltaické elektrárny severně od Plzeňské ulice na východním okraji obce - VF

Plochy přestavbové

Plochy veřejných prostranství

Z/P-P1 - místní komunikace v trase stávající železniční tratě č. 180 - PVk

Z/P-P2 - asanace starého vodojemu - PVz

SÍDLO ČERVENÝ ÚJEZD

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

Č/Z-B1 - plocha na východním okraji sídla - BČ

Č/Z-B2 - plocha Pod Lesem Červený Újezd  - BČ

Plochy dopravní infrastruktury

Č/Z-D1 - koridor pro přeložku silnice II/180  jižně od Plzeňské ulice – DS

Plochy výroby a skladování

Č/Z-V1 - areál logistiky u letiště Líně - VLL

Plochy přestavbové

Plochy dopravní infrastruktury

Č/P-D1 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně na koridor silnice č. II/180 - DS

Č/P-D2 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně - DL

Plochy výroby a skladování

Č/P-V1 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně na plochy logistiky - VLL

Č/P-V2 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně na plochy výroby - VL

g) 1.2. Přehled navržených veřejně prospěšných opatření v krajině

ÚP navrhuje na území obce Zbůch v kulturní krajině mimo zastavěné území a mimo rozvojové zastavitelné a přestavbové plochy tato opatření nestavební povahy:

X1.A. Snižování ohrožení v území způsobené povodněmi a jinými přírodními katastrofami

X1.A.1. - protierozní opatření - zalesnění orné půdy

X1.A.2. - protierozní opatření - zatravnění orné půdy

X1.A.3. - protierozní opatření - zatravnění orné půdy a výsadba mimolesní skupinové zeleně

X1.A.4. - zvyšování retenčních schopností území

- revitalizace toku včetně jeho odtrubnění

- X1.A.5. - zvyšování retenčních schopností území

- revitalizace toku s možností vytvoření tůněk

- X1.A.6. - zvyšování retenčních schopností území

- přeložka toku, revitalizace toku s možností vytvoření tůněk

X1.B. Snižování ohrožení v území způsobené civilizačními vlivy

X1 .B.1. - sanace a revitalizace výsypky dle POPD a Plánu sanace a revitalizace

X1.B.2. - protihluková stěna

X2. Opatření k ochraně nebo rozvoji přírodního dědictví

X2.1. - vymezení prvků ÚSES

X2.2. - založení prvků ÚSES

Navrhovaná veřejně prospěšná opatření v krajině jsou prezentována ve v.č.2.2. Hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny, M 1 : 5.000.

g) 1.3. Územní rezervy

ÚP navrhuje na území obce územní rezervy.

Seznam územních rezerv

R1 - rezerva pro bydlení Nad Dráhou - BČ

R2 - rezerva pro výrobu U Starého dolu - sever - VL

R3 - rezerva pro veřejnou zeleň s izolační funkcí u rozšířeného sportovního areálu ve Zbůchu - PVz3

R4 - rezerva pro výrobu U Starého vodojemu - VL

R5 - rezerva pro bydlení Olšinky - BČ

R6 - rezerva pro veřejnou zeleň podél bezejmenného pravostranného přítoku Zálužského potoka - PVz

R7 - rezerva pro bydlení Pod Lesem Červený Újezd - BČ

R8 - rezerva pro výrobu Za Haldou - VL

R9 - rezerva pro výrobu U Sběrného dvora - VL

R10 - rezerva pro výrobu U Starého dolu - jih -VL

R11 - rezerva pro výrobu Za školou - VL

R12 - rezerva pro rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště Líně - DL

R13 - rezerva obslužných ploch letiště Líně - SM

R14 - rezerva pro dopravní koridor VRT - DD

Rozvojové plochy dle funkcí : v ha

| funkce Obec Zbůch | celkem | zastavitelné plochy | přestavbové plochy |
| --- | --- | --- | --- |
| bydlení | 37,1 | 37,1 |  |
| veřejné prostranství | 15,1 | 11,7 | 3,4 |
| občanské vybavení | 2,8 | 2,8 |  |
| výroba | 17,7 | 17,7 |  |
| doprava | 1,7 | 1,7 |  |
| nadmístní doprava | 71,9 | 60,1 | 11,8 |
| Celkem Zbůch | 146,3 | 131,1 | 15,2 |
| funkce Sídlo Červený Újezd | celkem | zastavitelné plochy | přestavbové plochy |
| bydlení | 8 | 8 |  |
| veřejné prostranství |  |  |  |
| výroba |  |  |  |
| doprava |  |  |  |
| Výroba nadmístní | 45 | 5,9 | 39,1 |
| Celkem Červený Újezd | 53 | 13,9 | 39,1 |
| CELKEM ÚP | 199,3 | 145 | 54,3 |

Poznámka:

Fotovoltaická elektrárna (plocha výroby ozn. Z/Z-V4), která je řešena oboustranně podél dopravního koridoru přeložky silnice II/181, může být do doby realizace přeložky rozšířena i na část navrženého dopravního koridoru. Obě části FVE budou tak dočasně propojeny v jeden areál. Plocha FVE ozn. Z/Z-V4 se zvětší z dosavadních 10,6 ha o dalších 5,2 ha na ploše koridoru, celkem tedy 15,8 ha.

g) 2. Limity využití území

Na území obce se nacházejí tyto limity využití území vyplývající z právních rozhodnutí a správních předpisů, které ÚP respektuje:

HRANICE:

* hranice správního území obce Zbůch

* hranice jednotlivých katastrálních území

* hranice zastavěného území k 15.12. 2009

Ochrana přírody a krajiny:

- PUPFL -V VKP ze zákona

- vodní toky a plochy - VKP ze zákona

- mokřady - VKP ze zákona

ÚSES - Místní úroveň

- místní biocentrum funkční

- místní biocentrum nefunkční

- místní biokoridor funkční

- místní biokoridor nefunkční

OCHRANA LESa:

- ochranné pásmo lesa OP = 50 m

Ochrana památek:

nemovitá kulturní památka:

- obec Zbůch, k.ú. Zbůch:

Kaple návesní r.č. 100479

- sídlo Červený Újezd, k.ú. Červený Újezd

Ochrana technické infrastruktury:

- vodovod skupinový Plzeň - Nýřany - Líně

- vodovod pitný

- vodojem

- kanalizace splašková

- výtlačný řád kanalizace

- stoka dešťové kanalizace přes těleso odvalu Dolu Týnec

- čerpací stanice odpadních vod

- venkovní vedení VN 22 kV, OP = 7 m (10m)

- trafostanice, OP = 7 m (10 m)

- VTL plynovod, DN90, OP = 4 m, BP = 15 m

- VTL plynovod, DN350, OP = 4m, BP = 40m

- STL plynovod, OP = 1m

- RS regulační stanice VTL/STL plynu, OP = 4 m, BP = 10 m

- dálkový sdělovací kabel, OP = 1m

- radioreléová trasa

- objekt na RR síti

Ochrana dopravní infrastruktury:

- silnice I. třídy I/26, OP = 50m

- silnice II. třídy, č. II/180, OP = 15m

- silnice III. třídy, č. III/0267, OP = 15 m

- železniční trať č. 180 - regionální doprava, OP = 60 m

- železniční trať č. 180 - součást III. tranzitního železničního koridoru, OP = 100m

- vysokorychlostní železniční trať, OP = 100 m

- železniční vlečka, OP = 30 m

- OP vzletové a přistávací dráhy letiště Líně

Limity využití území vyplývající z vlastností území:

- meliorace - odvodňovací plocha

- les ochranný

- poddolované území

- BPEJ a třída ochrany ZPF

- hranice rozvodí

g) 3. Koncepce dopravního řešení

g) 3.1. Drážní doprava

Územím obce prochází celostátní železniční trať č.180 Plzeň - Domažlice se stanicí ve Zbůchu.

Z této tratě odbočuje vlečka do bývalého vojenského letiště Líně a do bývalého areálu ZÚD.

* ÚP navrhuje na základě vydaných ZÚR PK přeložku železnice č.180 a to jako součást modernizace III. tranzitního železničního koridoru - odbočná větev Regensburg - hranice ČR - Domažlice - Plzeň: úsek Plzeň - Česká Kubice. Na základě dohody s projektantem investičního záměru „Modernizace železniční tratě č.180 v úseku Plzeň - Česká Kubice“ je koridor pro přeložku této tratě zapracován již v aktualizované šířce = 120m, OP = 100m od krajní koleje.

Součástí této modernizace je:

- zachování regionální tratě Stod - Zbůch - Nýřany - Plzeň, OP = 60m

- přeložka stanice Zbůch s předsunutým nástupištěm

- místní komunikace ze Zbůchu k nástupištím a dále k bažantnici a dalším nemovitostem na západním okraji území obce, tato komunikace vykříží železnici č.180 přemostěním

- část stávající železniční tratě bude sanována a rekonstruována na místní komunikaci - Z/P-PV1

* ÚP navrhuje na základě vydaných ZÚR PK území rezervu pro vysokorychlostní trať VR1 Nürnberg - hranice ČR - Plzeň - Praha: - severním okrajem území prochází územní rezerva ozn.R14 pro dopravní koridor VRT, která se nedotýká žádného zastavěného ani rozvojového území. Celková šířka koridoru R14 = 600m (převážná část tohoto koridoru zasahuje do správního území obce Úherce severně od Zbůchu).

* Obě stávající vlečky jsou zachovány – vlečka do letiště Líně, vlečka do areálu bývalého Dolu Týnec.

g) 3.2. Silniční doprava

Obcí Zbůch prochází páteřní komunikace  I. třídy č.26.Tato komunikace – silnice  I/26   v širších  souvislostech  sleduje  významnou  nadregionální  urbanizační  osu  Plzeň -Domažlice – Furth im Wald – Cham s přechodem státní hranice se SRN ve Folmavě.

V mikroregionálních vztazích Stod – Chotěšov – Plzeň  je silnice mimo regionální a nadregionální  dopravu značně  využívána  pro každodenní ,, příměstskou “ dopravu směřující do Plzně.V návaznosti na dálnici D 5 oba úseky od  MÚK Ejpovice a od MÚKSulkov vedené do vnitřního prostoru Plzně přejímající funkci východního a západního  přivaděče  Plzně.

V rámci přestavby silniční a komunikační sítě Plzně byl realizován a zprovozněn                  čtyřpruhový úsek MÚK S ulkov – Nová Hospoda, výhledově navazující na jižní část silničního okruhu s vazbou na přeložku silnice I / 20 vedenou po severovýchodním okraji Plzně a dále na dokončovací čtyřpruhový úsek Plzeň, mosty – MÚK Ejpovice.

Dále vede ze Zbůchu přes Úherce do Nýřan komunikace a zároveň dálniční přivaděč II / 180 a odbočka III / 0267 do Červeného Újezda.Ostatní komunikace v obci jsou  místní.

Z výsledků celostátního sčítání dopravy v roce 1995

- komunikaci I / 26 -  stanovišt Zbůch

11240 vozidel / 24 hodin ( z toho 408 těžkých)

Komunikace I/26 má v obci 2 nevyhovující úseky směrové.

Hromadná doprava

- regionální autobusová doprava

Obcí prochází v součastné době tyto pravidelné linky:

°   Domažlice – Praha

°   Domažlice – Plzeň

Pěší doprava

Pohyb chodců se odehrává při hlavních komunikacích na vybudovaných chodnících. Chodníky jsou vybudované i ve většině ulic v obci.

Cyklistická doprava

Na správním území obce nevede žádná značená cykloturistická trasa KČT. V obci nejsou rovněž vytvořeny žádné speciální stavby nebo zařízení pro bezpečný provoz   cyklistů, tj.stezky, pruhy, pásy a trasy.

* ÚP navrhuje na základě vydaných ZÚR PK přeložku silnice I/26 a to v úseku Nýřany (MÚK s D5) - Chotěšov - Stod - Staňkov - Horšovský Týn: na území obce je veden koridor přeložky silnice I/26 v šířce 200m, OP = 50m, který se v souběhu s koridorem modernizace železniční tratě č.180 v jihozápadní části území přibližuje k železniční trati až na šířku pouze 120m. Oba tyto dopravní koridory významně omezí rozvoj obce na západě. Stávající silnice I/26 bude převedena na silnici III.třídy. Předpokládá se vedení nové silnice I/26 v zářezu pod železniční tratí  do Nýřan.

* ÚP navrhuje na základě vydaných ZÚR PK přeložku silnice II/180 a to jako součást aglomeračního okruhu: koridor přeložky II/180 v šířce 100m je veden východním obchvatem Zbůchu i Červeného Újezda s úrovňovou křižovatkou se stávající silnicí I/26. Přeložka II/180 prochází těsně podél zastavitelné plochy bydlení Č/Z-B1 v Červeném Újezdu, kde bude doplněna protihlukovou stěnou. Stávající silnice II/180 bude převedena do III.třídy, stávající silnice III/0267 do Červeného Újezdu bude převedena do místních komunikací.

ÚP navrhuje novou místní obslužnou komunikaci od stávající zastávky směrem na západ, která přemostěním překoná novou železnici II/180 včetně připojení na trasu do Nýřan a připojí se průsečnou křižovatkou na novou silnici I/26, obslouží bažantnici a ostatní nemovitosti na západním okraji území obce.

Místní komunikace v obci jsou ponechány beze změny. Jedná se o obslužné místní komunikace C -  dvoupruhové i jednopruhové a zklidněné místní komunikace D1 charakteru pěší zóny. Na návsi naproti OÚ je řešeno parkoviště osobních aut. Místní komunikace jsou řešeny jako součásti veřejných prostranství.

g) 3.3. Letecká doprava

* Na základě vydaných ZÚR PK ÚP řeší: územní rezerva R12 pro rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště Líně, které je dále navrženo k rozšíření jako mezinárodní neveřejné komerční letiště.

g) 4. Koncepce občanského vybavení

V souvislosti s novým stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č.501/2006Sb. došlo k významné metodické změně pojetí ploch s rozdílným využitím území „občanského vybavení“. V ÚP jsou rozlišovány tyto druhy ploch s rozdílným využitím území (funkční plochy):

- občanské vybavení - veřejná infrastruktura ve smyslu § 2,odst.1, k3 - OI

- občanské vybavení - ostatní služby - OV

- občanské vybavení - sport - OS

ÚP zachovává stávající plochy OI v plném rozsahu (budova OÚ, návesní kaple, hasičské zbrojnice, škola, školní družina s jídelnou, dům s pečovatelskou službou, knihovna, ústav sociální péče, MŠ, zdravotní středisko). ÚP nenavrhuje žádnou novou plochu OI.

ÚP zachovává stávající plochy OV - stravování, obchodní síť, služby. Většina těchto aktivit je stabilizována v centrální zóně obce ve smíšeném bydlení městského charakteru. ÚP nenavrhuje žádnou novou plochu OV.

ÚP zachovává stávající plochy OS - hřiště v Červeném Újezdě, fotbalové hřiště a tenisové kurty se zázemím ve Zbůchu v areálu V Cihelně.

ÚP navrhuje rozšíření sportovního areálu V Cihelně západně od stávající železniční tratě, která bude zrušena, sanována a přestavěna na místní komunikaci. Letní koupaliště jižně od Zbůchu je stabilizováno jako nezastavěná smíšená krajina se sportovně rekreační funkcí ozn. NSs.

g) 5. Koncepce technického vybavení

g) 5. 1. Vodní hospodářství

Řešené území leží v povodí řeky Berounky. Územím protéká nevýznamný Zálužský potok a severně mimo území Luční potok.

Zátopové území Zálužského potoka není stanoveno. Kolem potoka se ponechává 6m ochranné manipulační pásmo. Řešené území se nenachází v OP vodního zdroje. Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu z Plzně do VDJ  Pankrác ( 3 000 m3  ). Odtud  gravitačně do obce Zbůch a Červený Újezd.

Vodní toky a plochy:

Územní plán obce řeší území obce Zbůch v okrese Plzeň - sever.

Rozhodující část řešeného území obce Zbůch a celé řešené území sídla Červený Újezd leží v povodí Zálužského potoka, který je pravostranným přítokem Lučního potoka a který se vlévá v prostoru Valchy do nádrže České údolí na řece Radbuze nad Plzní. Malá část zástavby obce Zbůch na severní a severovýchodní straně obce zasahuje do povodí Lučního potoka. Luční potok je vodohospodářsky významným vodním tokem a to podle vyhlášky č.28/1975 Sb. pod pořadovým číslem 242.

Území sídel Zbůch a Červený Újezd leží jednak v povodí hydrologického pořadí č.1-10-02-104 a jednak č.1-10-02-103 a to podle označení v listech č.22-21 a č.11-44 základní vodohospodářské mapy České republiky v měřítku 1:50.000,.

K obci přitéká Zálužský potok od sídla Týnec a protéká celou obcí Zbůch a dále pod sídlem Červený Újezd, odkud pokračujete dále k obci Líně, kde se pod obcí vlévá do Lučního potoka.

Uprostřed obce Zbůch na návsi protéká Zálužský potok návesním rybníkem a pod obcí přibírá zleva bezejmenný tok z prostoru od bývalého dolu.

V severní části obce v prostoru Na haldách je zatopená plocha po těžební činnosti a z ní vytéká bezejmenný vodní tok, který je pravostranným přítokem Lučního potoka.

Zásobování pitnou vodou

Současný stav:

V obci Zbůch i v sídle Červená Újezd je prakticky veškeré obyvatelstvo zásobováno ze skupinového vodovodu Plzeň - Nýřany - Zbůch. Taktéž izolovaná lokalita zástavby bývalého dolu v Týnci vč. celé řady tamních obytných domů je zásobována vodou z této vodovodní skupiny. Provozovatelem vodovodu je Vodárna Plzeň, a.s. se sídlem v Plzni.

Obec Zbůch i sídlo Červený Újezd jsou zásobovány společně z vodojemu Pankrác situovaného nad městem Nýřany, odkud vede vodovodní zásobní řád DN 400 mm do obce Zbůch  Vodojem Pankrác má maximální hladinu vody na kótě 394,2 m n.m. Na jihozápadním konci obce je vodojem Zbůch o obsahu 2*1500 m3 s kótou maximální hladiny vody 373 m n.m., který je však podle provozovatele mimo provoz.

Návrh zásobování vodou sídel Zbůch a Červený Újezd

Návrh řešení koncepce zásobování vodou sídel Zbůch a Červený Újezd vychází z celkového řešení územního plánu.

Vzhledem k tomu, že prakticky celé řešené území je v součané době zásobováno ze skupinového vodovodu, je předmětem návrhu pouze doplnění rozvodné vodovodní sítě v těch částech obou sídel, kde dnes ještě není vodovodní systém zaveden a dále návrh rozvodné vodovodní sítě v lokalitách nové zástavby podle návrhu územního plánu.

V obou sídlech je podle územního plánu celkový počet 2000 stálých obyvatelů vč. územní rezervy.

Výškové rozložení stávající i navrhované zástavby v obci je následující podle návrhu územního plánu:

- minimální kóta terénu v severní části zástavby obce …………………332 m n.m.

- minimální kóta terénu ve východní části zástavby obce………………333 m n.m.

- minimální kóta terénu zástavby u vodojemu Zbůch……………………369 m n.m.

-  minimální kóta terénu zástavby Červený Újezd………………..354 m n.m.

- kóta maximální hladiny ve vodojemu Pankrác v Nýřanech……………394,2 m n.m.

Výše uvedené výškové rozdělení stávající i navržené zástavby obou obcí umožňuje zásobovat obce Zbůch i Červená Újezd vodou v jednom tlakovém pásmu z vodojemu Pankrác nad Nýřany.

Na nových vodovodních řádech budou osazeny pro případ požáru podzemní hydranty DN 80 mm. Nové řady budou navrženy minimálně o profilu DN 100 mm.

Návrh dimenzování nových vodovodních řádů vody bude předmětem vlastní projektové dokumentace.

Odvodnění a kanalizace

Současný stav

V obci Zbůch byla dokončena v roce 2008 v rámci projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“ výstavba splaškové kanalizace, která zajišťuje odvedení odpadních vod z obce a jejich převedení k likvidaci na ČOV Líně mimo správní území obce Zbůch.

Součástí kanalizace jsou 3 přečerpávací stanice o kapacitě 2,7l/s, 2,7l/s, 7m/s. Menší čerpací stanice čerpají odpadní splaškové vody z lokality Týnec výtlačným řadem do stoky, dále pak gravitačně potrubím k západnímu okraji obce a ze severní části obce. Hlavní čerpací stanice pak veškeré odpadní vody čerpá výtlačným řadem do stávající kanalizace ve východní části obce, která je dále napojena na ČOV Líně. Recipientem je Zálužský potok.

V Červeném Újezdě je vybudovaná jednotná kanalizační síť, která je připojena na kanalizační systém obce Zbůch. Odpadní vody z Červeného Újezda jsou dále rovněž odvedeny do ČOV Líně. ÚP tento centrální systém čištění odpadních vod z celého území obce v ČOV Líně zachovává a řeší napojení kanalizace z jednotlivých rozvojových ploch na tento systém a to i s využitím dalších čerpacích stanic.

g) 5.2. Zásobování elektrickou energií

Správní území obce Zbůch je zásobováno 14 transformačními stanicemi, z toho je 8 distribučního charakteru a 6 pro napájení průmyslových oblastí. Celkově se dá říct, že kapacitně jsou distribuční TS vytíženy a další nárůst, až na vyjímky, bude nutno zajistit z nových zdrojů a s tím souvisejících nových rozvodů nízkého napětí.

Distribuce - Obec 1 (TS 8) - zděná, stáv. trafo 400 kVA, plně vytížená

Obec 2 (TS 9) - zděná, stáv. trafo 400 kVA, plně vytížená

Sídliště (bez ozn.) - zděná, stáv. trafo 250 kVA, plně vytížená

JZD (TS 6) - betonová, čtyřsloupová, trafo 63 kVA, 100 kW rezerva

B.J ZUD (TS 12) - betonová, čtyřsloupová, trafo 160 kVA, 50 kW rezerva

Bytovky (TS 5) - betonová, dvousloupová, stáv. trafo 400 kVA, rezerva 100 kW

Vodojem (TS 4) - stožárová , příhradová, stáv. trafo 160 kVA, plně vytížená

Červený Újezd - Obec - zděná, stáv. trafo 160 kVA, 100kW rezerva

TS pro průmyslovou oblast napájí vždy jen určitého zákazníka a v některých případech je i toto zařízení v jejich majetku, proto se nepočítá s možností nového napájení pro distribuci.

Návrh lokalit

1. Pod Týneckým vrchem - 60 kW - vybudovat novou TS-A u plochy Z/Z-B6 - 160kVA

2. Za višňovkou - 140 kW - nahradit stáv. TS6 kapacitně silnější - 160kVA

3. Na panských  - 120 kW - vybudovat novou TS-D 160kVA u plochy Z/Z-V1

4. U hřiště  - 40 kW - využít stáv. TS Bytovky: TS5 400kVA - rekonstruovat na 500kVA

5. + 6. Jih - 140 kW + 60 kW - vybudovat novou TS -E 250kVA

7. Za dvorem - 100 kW - vybudovat novou TS-C 160kVA

8. V jamách - 40 kW - Na pastvinách - 60 kW - vybudovat novou TS-F 160kVA u plochy Č/Z-B2

9. Červený Újezd - 50 kW - stávající TS - obec - rekonstruovat na 250kVA

10. Pod čističkou - 300 kW - vybudovat novou TS-B 300kVA u  plochy Z/Z-V3

Spolu s rozvodem VN se provede rozvod NN a veřejného osvětlení a to zemními kabely.

ÚP řeší na východním okraji Zbůchu za odvalem Dolů Obránců míru areál FVE (plocha výroby ozn. Z/Z-V4), který bude oboustranně rozložen podél přeložky silnice II/180. Do doby realizace přeložky této silnice budou obě části areálu FVE propojeny v jeden oplocený areál. Panely FVE budou dočasně instalovány i na ploše plánované přeložky silnice II/180 (ozn. Z/Z-D4)

g) 5.3. Zásobování plynem

Na západní straně od obce Zbůch prochází směrem od jihu k severu VTL plynovod DN 350, na který je napojena celá obec, pomocí dvou regulačních stanic, z které budou využity pro napojení do nově navržených lokalit. Vše je zřejmé z grafické části.

Navržené řešení

Vlastní návrh plynofikace obce vychází ze zpracovaného územního plánu. Počítá se stejným napojením na stávající VTL plynovod, stejným umístěním regulační stanice i stejnými trasami středotlakých plynovodů v obci a s obdobným využitím plynu. Počítá se také však i se zvýšenou spotřebou vlivem rozvojových ploch v různých částech obce. Proto bylo také navrženo rozšíření středotlakého plynovodu do těchto ploch a použití kapacitnější regulační stanice.

Při zpracování projektové dokumentace je třeba dbát. na zvýšený průtok plynu u některých úseků.

- STL plynovody - OP = 1m

- RS - OP = 4m, BP = 10m

- VTL plynovod, DM300 - OP = 15m

- VTL plynovod, DM90 - OP = 10m, BP = 20m

g) 5.4. Zásobování teplem

S užitím plynu se počítá především pro výrobu tepla.

Zemní plyn je uvažován jako základní palivo pro výrobu tepla. V nových obytných lokalitách se většinou bude jednat o malé plynové zdroje tepla pro rodinné domy.

S užitím zemního plynu se však počítá i pro průmyslové plochy navržené v jednotlivých částech obce. Zde budou navrženy plynové kotelny a to vždy jedna kotelna pro celou plochu, reprezentující svým výkonem předpokládanou potřebu tepla celé plochy. Ve skutečnosti se počítá se vznikem více kotelen na každé ploše v závislosti na počtu firem nebo i objektů. Předpokládá se plynofikace stávajících kotelen.

g) 5.5. Vnější sdělovací rozvody

Obec Zbůch je součástí UTO Plzeň. Nadřazená telefoní =ústředna je v Plzni.

V posledních letech proběhla kabelizace UPS s výpočtem rezerv. Nově navržené lokality vyžadují vyšší požadavky na svůj další rozvoj. UPS bude nutno místně posílit. Telefonica O2 nepožaduje pozemky pro svá nadzemní zařízení v katastru obce. Území obce je dobře pokryto signály mobilních operátorů.

Správním územím obce procházejí trasy dálkových telefonních kabelů. Tyto kabelové trasy neprocházejí místy navrhované výstavby. Napříč územím obce jsou vedeny 2 radioreleové trasy.

g) 5.6. Nakládání s odpadem

Nakládání s odpady se ve správním území obce Zbůch řídí obecně závaznou vyhláškou o nakládání se směsným komunálním odpadem, vydanou obecním zastupitelstvem Zbůch .

Odvoz směsného komunálního odpadu provádí firma EKO SEPAR s.r.o Nýřany na skládku v Chotíkov. Shromažďování  vytříděného domovního odpadu je prováděno do běžných sběrných nádob.V obci jsou rozmístěny kontejnery na plasty sklo a  papír. Odvoz provádí firma EKO SEPAR s.r.o Nýřany.

Sběr nebezpečného odpadu je prováděn firmou EKO SEPAR s.r.o Nýřany, 3x ročně do velkoobjemových kontejnerů. Sběr  kovového odpadu je prováděn dle potřeby zřízení sběrného dvora.

Sběrný dvůr mezi Zbůchem a Červeným Újezdem v místě zrušené ČOV Zbůch je stabilizován. Provoz na recyklaci plastů ve Zbůchu je navržen k výhledovému rozšíření (územní rezerva R4).

g) 6. Koncepce ochrany krajiny, civilizačních a kulturních hodnot v území

V řešeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Na území obce se nacházejí pouze významné krajinné prvky ze zákona: vodní plochy a toky, údolní nivy, PUPFL

Půdní fond je základním krajinotvorným prvkem v území. Lesní půdní fond se vyskytuje minimálně, pouze v jižní části  -  les zvaný Doupovec. Na zemědělské půdě je řada mokřin a zamokřených luk zejména v okolí vodních toků. Mokřady a zbytky kalových nádrží se nacházejí severně od haldy dolu v Týnci. Největší podíl ploch je orná ,louky, pastviny a ostatní plochy.

Výrazný podíl na současném stavu životního prostředí i krajiny jako celku má dlouhodobé působení člověka v řešeném území.

Plochy přírodě blízké až přirozené se v katastrálních územích Zbůchu a Červeného Újezda prakticky nevyskytují. Řešené území je jednoznačně charakterizováno jako území s maximální převahou ekosystémů umělých, tedy člověkem vytvořených a přeměněných.

V rozsahu hodnocení zemědělské půdy dominuje orná půda, trvalé travní porosty se vyskytují prakticky jen lokálně v nivě Zálužského potoka. Určitý podíl na struktuře mají neobhospodařované pozemky zejména v okolí bývalých provozů hlubinných dolů. Lesní porosty zaujímají na katastru obce Zbůch minimální plochy a stejně tak jako lesní porosty v katastru Červeného Újezdu byť zde jsou ve větším rozsahu, patří ke kultinocenózám, tedy ekosystémům umělým, člověkem přeměněným. Druhová skladba je odpovídající současnému systému hospodaření v lesích (monokulturní borové porosty se smrkem ve sníženinách a minimální příměsí dubu letního a dubu zimního).

Značná část pozemků využívaných zemědělským způsobem byla v minulosti odvodňována a některé z melioračních systémů fungují do současné doby. Některé meliorační systémy vlivem poklesů povrchu terénu, zejména v lokalitách poddolování a vlivem nevhodných způsobů obhospodařování se staly nefunkčními a díky tomu vznikla celá řada pozemků tzv. neobhospodařovatelných. Území postrádá dominantní krajino - ekologické prvky vyjma dvou výraznou krajinných antropogenních prvků, kterými jsou odvály hlušiny z hlubinné těžby.

Z pohledu fytogeografického hodnocení území náleží katastr do hercynské podprovincie, podle regionálně fytogeografického členění do Českomoravského mezofytika, okresu 31. Plzeňská pahorkatina. Podle biogeografického členění náleží území k Plzeňskému bioregionu (Culek a kol. 1966). Biotu tvoří 2.-3. vegetační stupeň dubobukový v jehličnaté variantě. Potenciální vegetaci tvoří na kyselých karbonských sedimentech a terciéru acidofilní doubravy (Genisto - germanicae -petraea).

    - Prostupnost krajiny

ÚP odklání nadmístní automobilovou dopravu z průjezdu obce Zbůch mimo zastavěné a rozvojové plochy. ÚP řeší přeložky silnice I/26 i II/180 a to obchvatem obce Zbůch ze západu a z východu. Tímto řešením jsou obě sídla sevřena z obou stran nadmístní automobilovou dopravou, ze západu se ještě přidává koridor přeložky železniční tratě č.180.

Prostupnost krajinnou se výrazně zhorší. rozvoj je tedy logicky navržen na klidový prostor vymezený novými dopravními koridory:

V tomto vymezené prostoru budou významně posíleny územní vazby mezi vlastní obcí Zbůch a její místní částí Červeným Újezdem. Obě sídla budou vzájemně propojena lineární klidovou zónou, ve které se zintenzivní prostupnost a vzájemná vazba v území. Alespoň minimální prostupnost v území zajišťující vjezdy na zemědělské pozemky v krajině ve vazbě na všechny navrhované dopravní koridory ošetří vždy projektová dokumentace příslušné dopravní stavby. ÚP neobnovuje žádnou historickou polní a lesní cestu.

    - Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny jejich využití – land use

Na území obce Zbůch se vyskytují intenzivně využívaná orná půda i travní porost, částečně nevyužívané louky, odvodněné louky, pole a malé skupiny lesních porostů. Změny ve využití pozemků jsou navrženy především v prvcích ÚSES, kde změna využití pozemků je nezbytná z hlediska fungování ekologické sítě. Některé změny pozemků byly navrženy z důvodu zvýšení retence krajiny, protierozní funkce a k zachytávaní organických splachů. ÚP řeší:

- část BC č.27 - sanace a revitalizace odvalu

- část BK č.11-14 - zatravnění orné půdy a skupinová výsadba mimolesní zeleně

- část BK č.14-31 - zatravnění orné půdy

- část BK č.31-k.ú. Líně - revitalizace Zálužského potoka a možnost vytváření tůněk

- BK č.31-32 - přeložka toku (z důvodu přeložky silnice II/180), revitalizace toku a možnost vytváření tůněk

- část BK č.27-28 - zatravnění orné půdy

- část BK 27-31 - revitalizace toku, odtrubnění

    - Protierozní ochrana a ochrana před povodněmi a jinými přírodními katastrofami

Na území obce je třeba zvýšit přirozenou retenci krajiny, omezit vodní erozi, zlepšit mikroklima a ekologickou stabilitu krajiny a celkově zlepšit organizaci a estetickou stránku krajiny. Těchto cílů dosáhne ÚP:

* změnami ve využití pozemků:

- zalesnění orné půdy U Prachárny

- odtěžení a rekultivace obou odvalů na území obce a výsadba mimolesní zeleně: odval Dolu Obránců míru ve Zbůchu bude po ukončení těžby zachován jako nová krajinná dominanta s porostem mimolesní zeleně, odval Dolu Týnec bude odtěžen a sanovaná plocha ve výhledu rozšíří manipulační plochy výrobního areálu v Týnci.

* vymezením ploch pro zvýšení retence a stabilizace (zachycování splavenin)

- v údolní nivě Zálužského potoka mezi sídly Zbůch a Červený Újezd bude vymezena veřejná zeleň charakteru parku s možností umístění vodní plochy nebo suchého poldru

    - Rekreační využití území

Rekreační využití území se soustředí výhradně na výsek krajiny s oběma sídly sevřenými z obou stran dopravními koridory:

- ÚP stabilizuje letní přírodní koupaliště jako nezastavěnou kulturní krajinu smíšeného charakteru se sportovním a rekreačním využitím

- ÚP rozšiřuje významně sportovní areál V Cihelně a doplňuje ho parkem

- ÚP navrhuje park a další veřejnou zeleň v údolní nivě Zálužského potoka

- na území obce nebudou rozšiřovány plochy individuální rekreace, naopak zahrádkářská osada na severním Zbůchu je navržena k sanaci a přestavbě na plochu bydlení.

g) 7. Koncepce návrhu ÚSES

Ekologická stabilita krajiny je schopnost systému přetrvávat i za působení negativních vlivů i obnovovat své přirozené charakteristiky.Čím více je nutné do systému dodávat tzv. dodatkovou energii pro jeho kvalitní fungování, tím je systém labilnější  ( zranitelnější ) .

Jedním z podkladů pro vymezení systému ekologické stability je vymezení ekologicky významných segmentů, tzv. kostry ekologické stability.Její prostorové parametry a kvality závisí na stupni hospodářského využití krajiny. Návrh SES představuje doplnění regionálního a  nadregionálního  SES prvky ze zjištěné kostry ekologické stability.Za ekologicky významné segmenty krajiny byly vybrány ekologicky nejstabilnější a nejzachovalejší segmenty, v lesních porostech také s přihlédnutím ke genetickému potenciálu, k porostům s vyšší příměsí stabilizačních dřevin a s dřevinnou skladbou odpovídající přirozenému stanovišti.Interakční prvky jsou také tvořeny významnými  prvky z hlediska krajinotvorného.

Na území obce nenavrhly ZÚR PK žádný prvek nadregionálního ÚSES. Na území obce nenavrhly ZÚR PK žádný prvek regionálního ÚSES.

Návrh lokálního ÚSES

V rámci navazujících projektů řešících dané území je nutné zabezpečit a dále podporovat roztroušenou zeleň v zemědělské krajině, při využití stávajících mezí, remízů, stávajících i nově budovaných polních cest, vodních toků budovaných, budovaných protierozních opatření.Zvýšenou péči je nutné věnovat úpravě druhové struktury porostů, odstranění stanoviště nevhodných druhů, výsadbě odolných a původních taxonů.Významná je také snaha o postupné propojování vtroušené zeleně volné krajiny s vytvářenou i existující zelení intravilánů. Řešení rozptýlené zeleně v krajině má odpovídat místním podmínkám při zabezpečování následných funkcí:

-    protierozní ochrana půdy

-    protipovodňová opatření

-    dotváření mikroklimatických a vodohospodářských podmínek ( větrolamy )

-    vytváření úkrytů a potravní nabídky pro volně žijící organismy

-    estetické a další funkce

# g) 7.7.6. Tabulky biocenter a biokoridorů

Prvky ÚSES všech úrovní jsou uvedeny ve vložených tabulkách v textové části vlastního návrhu ÚP v kap. č. 5.2. Údaje v tabulkách poskytují základní informace o prvcích tak, jak to předpokládá úroveň plánu ÚSES. Navrhovaná opatření představují určité minimální zásady pro zajištění funkčnosti jednotlivých prvků. Předpokládá se, že tyto zásady budou základním podkladem pro rozhodování orgánů státní správy a pro zpracování navazujících dokumentací, např. urbanistických studií, územních plánů, pozemkových úprav, projektů ÚSES.

Na území obce Zbůch jsou navrženy pouze prvky místního ÚSES.

g) 8. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro  jeho technické zajištění

Na území obce Zbůch se vykytuje:

* Poddolovaná území hlubinou těžbou černého uhlí

- poddolované území č.5177 Zbůch

- poddolované území Chotěšov - Týnec

Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby pouze po provedení speciálního geologického průzkumu, který určí soubor technických opatření nutných pro zakládání staveb v těchto oblastech. Podrobnější informace podá na vyžádání Česká geologická služba – Geofond ČR Praha. Na poddolovaných územích lze zřizovat stavby v souladu s ust. § 13 zák. č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy III, pracoviště Plzeň, a za jím stanovených podmínek. Pro projektování staveb do území zasaženého těžbou nerostných surovin platí ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území, která musí být dodržena.

Na území obce se nacházejí 2 odvaly hlušiny jako zbytky hlubinné těžby černého uhlí. V současné době probíhá na obou odvalech těžba nevýhradního ložiska. Těžba kameniva a lupku je prováděna hornickým způsobem na odvalu Dolu Obránců míru ve Zbůchu (p.p.č. 703/1) a na odvalu Dolu Týnec (p.p.č. 824/1 a 862/2) v místní části Týnec.

Odvalová halda Dolu Týnec je odtěžována s následným rozhrnutím hlušiny a bude rekultivována na podstatně sníženém horizontu. Odval Dolu Týnec bude ve výhledu zapojen do výrobních ploch.

Odvalová halda Dolu Obránců míru ve Zbůchu je odtěžována a bude sanována do podoby kopce terasovitého tvaru, který bude rekultivován výsadbou mimolesní zeleně. Tento umělý kopec převezme úlohu dominanty kulturní krajiny.

g) 9. Koncepce řešení požadavků civilní ochrany

g) 9.1. Zájmy obrany státu

Na řešeném území nejsou známy žádné zájmy obrany státu.

g) 9.2. Zájmy civilní ochrany

Obec Zbůch má zpracovaný plán ukrytí obyvatel a osazenstva objektů, dle kterého je zajištěno ukrytí plného počtu obyvatel i osazenstva objektů v území v improvizovaných úkrytech.

Plán ukrytí musí zabezpečit ukrytí 100% obyvatel, 100% žáků a 100% nejsilnější směny zaměstnanců v objektech. V řešeném území není žádný tlakově odolný úkryt, který by sloužil v případě mimořádných událostí k ukrytí stálých obyvatel.

Jako zdroj požární vody v území slouží:

obec Zbůch - rybník na návsi, rybník Na haldách

sídlo Červený újezd - rybník jižně od sídla

Sirény, kterými varuje obec své obyvatelstvo v případě nebezpečí, jsou umístěny na budově OÚ ve Zbůchu, hasičské zbrojnice v Červeném Újezdě a dělnickém domě pč.192. V obci pracuje místní organizace dobrovolných hasičů - hasičská zbrojnice je v obci Zbůch za objektem OÚ i v Červeném Újezdě. Zdrojem mimořádných událostí na území obce Zbůch je Zálužský potok a jeho záplavové území a průjezdná doprava na silnicích I/26 a II/180. Mimořádné události řeší základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému Plzeňského kraje. K mimořádným událostem na území obce přijíždí hasičský záchranný sbor z Nýřan.

Pro nouzové ubytování slouží základní škola, pro případ nouzového stravování slouží jídelna základní školy. Na území obce není hřbitov, obec využívá hřbitov v sousední obci Úherce.

Na území obce nejsou skladovány nebezpečné látky. Zdravotní péči poskytuje pracoviště obvodního lékaře v obci Zbůch a nemocnice v Plzni. V případě nouze bude v budově OÚ zřízena humanitární stanice s výdejem pomůcek osobní ochrany, balené pitné vody i potravin a šatstva. Pro tuto stanici bude zajištěn náhradní zdroj elektrické energie.

Na území obce není provozován žádný chov hospodářského zvířectva.

Jak obec Zbůch tak i sídlo Červený Újezd jsou v současné době napojeny na skupinový vodovod, který zaručuje vyrovnanou kvalitu i kvantitu pitné vody. V případě kontaminace pitné vody bude v sídlech přistavena mobilní cisterna pitné vody z Chotěšova nebo bude rozdávána balená pitná voda.

Územím obce protéká Zálužský potok, který v případě přívalových srážek ohrožuje záplavou náves i přilehlé nemovitosti ve Zbůchu. Obec již zrealizovala zkapacitnění zatrubněné části toku jako protipovodňová opatření. Pro Zálužský potok nebylo dosud stanoveno záplavové území Q100 leté vody. ÚP nerozšiřuje zástavbu do údolní nivy Zálužského potoka. ÚP nenavrhuje žádná další protipovodňová opatření. ÚP navrhuje v kulturní krajině systém protierozních opatření, který výrazně zvýší retenční schopnost krajiny: zatravnění orné půdy, zalesnění orné půdy, revitalizace toků a založení tůněk. Tímto řešením se sníží stávající ohrožení záplavou.

Na území obce Zbůch není stanovena zóna havarijního plánování, území obce není určeno jako cílové území evakuovaných obyvatel z jiných lokalit ani není určeno k hromadné evakuaci obyvatel v případě mimořádné události.

Menší množství látek materiálu získaného při záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je možno přechodně skladovat v areálu ZDÚ u odvalu Dolu Obránců míru na ppč.703/1. Tento pozemek je přístupný z Plzeňské ulice od východu. Pokud bude třeba uskladnit větší množství materiálu vzniklého při likvidaci mimořádné události, určí krizový štáb při OÚ vhodnou lokalitu na území obce ve volné krajině s dobrou přístupností a bez možnosti kontaminace zdrojů pitné vody. OÚ Zbůch nepředpokládá trvalé skladování sanačních materiálů na území obce Zbůch.

Obci Zbůch ani jejímu správního území nehrozí průchod přílivové vlny vzniklé při mimořádné události.

g) 10. Koncepce ochrany životního prostředí

Stav životního prostředí na území obce Zbůch není v současné době uspokojivý:

    - napříč územím obce procházejí významné liniové zdroje emisí silnice nadmístního významu silnice I/26 a II/180

    - na území obce se v současné době nacházejí 2 odvaly hlušiny po dolech Týnec a Obránců míru ve Zbůchu, jejichž těžba černého uhlí byla ukončena v 70. letech minulého století. Odval Dolu Týnec je těžen a bude rekultivován rozhrnutím materiálu s výhledovým zapojením do výrobních ploch. Odval Dolu Obránců míru ve Zbůchu je těžen, lupek z odvalu Dolu Obránců míru je zpracován na území obce v závodě Prefa na stavební díly. Odval bude rekultivován jako dominanta krajiny.

    - výrobní zóna těsně u Zbůchu sice představuje několik místně soustředěných menších výrobních závodů, které však zatěžují území především dopravou.

    - nemovitosti na území obce jsou vytápěny v lokálních topeništích - území je plynofikováno

    - nemovitosti na území obce jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu, území je centrálně odkanalizováno - splaškové vody jsou likvidovány mimo území obce v ČOV Líně.

    - v krajině převládá zemědělský půdní fond s minimálním podílem lesních bloků

    - ekologická stabilizace krajiny je na nízkém stupni, což dokládá i skutečnost, že na celém správním území obce Zbůch nebyl vymezen žádný prvek ani nadregionálního ale ani regionálního systému ÚSES

    - na území obce leží sporadicky využívaný bývalý vojenský areál letiště Líně

ÚP Zbůch navrhuje některé kroky, které povedou ke stabilizaci životního prostředí na území obce:

ÚP řeší:

- dopravní koridory nadmístního významu silnice I/26 a II/180 včetně všech souvisejících aktivit (včetně protihlukových stěn) jsou vedeny mimo zástavbu obce

- ÚP řeší ve vazbě na ZÚR PK modernizaci železniční tratě č.180 a to v nové trase, která je od obce odsunuta více na západ

- nemovitosti na rozvojových plochách budou napojeny na skupinový vodovod, odpadní vody budou odváděny do ČOV Líně, nemovitosti budou napojeny na STL plynovod

- ÚP výrazně rozšiřuje možnosti rekreačního a sportovního využití obyvatel: je řešeno rozšíření sportoviště v obci, jsou navrženy nové parky u sportovišť ve Zbůchu, v údolní nově Zálužského potoka

- ÚP řeší přestavbu vojenského letiště Líně na neveřejné mezinárodní letiště s rozsáhlou komerční a obslužnou zónou

- ÚP zapracovává odtěžení, sanaci a rekultivaci odvalů a jejich zapojení do kulturní krajiny

- ÚP se výrazně soustřeďuje na rozvoj klidové funkce bydlení, která nepředstavuje zdroj ohrožení v území

- respektuje PUPFL

- zapracovává místní ÚSES

- ÚP řeší komplexně revitalizaci krajiny na území obce Zbůch:

- revitalizace toků včetně možnosti založení tůněk

- přeložka toku východně u Červeného Újezda z důvodu přeložky silnice II/180

- zalesnění orné půdy a tím zvýšení retence území

- zatravnění orné půdy a tím zvýšení ekologické stability území

- revitalizace a rozšíření parku na návsi ve Zbůchu

- výsadba skupinové mimolesní zeleně na zatravněných pásech orné půdy

- ochranná zeleň mezi plochami bydlení a výrobou

Rozvoj na území obce Zbůch předpokládá zabezpečení zájmů ochrany ovzduší.

Na území obce Zbůch se nenachází žádný zvláště velký, velký ani střední zdroj znečištění ovzduší.

Na území obce se nenacházejí žádné chovy hospodářských zvířat ani skládky, které by představovaly potenciální velký zdroj znečištění ovzduší. ÚP rovněž žádné takové aktivity nenavrhuje. Na území obce se nenachází žádné území s výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší ani pro ochranu zdraví lidí ani pro ochranu ekosystému. V současné době je kvalita ovzduší na území obce vyhovující imisním limitům. Územní plán nevytváří předpoklady k jejich zhoršení nad přípustnou míru. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší, včetně dopravy a dopravních staveb, nesmí způsobit překročení krajských emisních stropů a imisních limitů.

h) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Tento návrh ÚP Zbůch představuje úpravu dosud platného ÚPO Zbůch na základě § 188, odst. 2) stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění.

Na území obce se nenacházejí zvláště chráněné plochy systému NATURA 2000 EVL  ani ptačí oblasti.

Pro ÚP Zbůch nebylo požadováno a tedy ani zpracováno vyhodnocení vlivu návrhu ÚP Zbůch na udržitelný rozvoj území.

ch) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

ch) 1. DÚSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR ZPF

Vyhodnocení ztrát ZPF je zpracováno na základě zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, na základě metodické vyhlášky č.13/1994 Sb, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, a metodického pokynu MŽP ze dne 12.6.1996, č.j.00LP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF.

Výchozím podkladem pro zpracování zemědělské přílohy jsou výkresy v grafické části vlastního ÚP v.č.2 Hlavní výkres, M 1 : 5.000, v.č.2.2. Hlavní výkres - koncepce krajiny, M 1 : 5.000 a v grafické části odůvodnění  ÚP v.č.1 Koordinační výkres, M 1 : 5.000.

Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno na výkresech grafické části odůvodnění ÚP v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, M 1 : 5.000, v.č.3a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - detail obce Zbůch, M 1 : 3.500.

V těchto výkresech je vymezena a zakreslena hranice ZÚ k 15.12. 2009 dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., v platném znění.

Výměry, kultury i vlastníci pozemků a parcel byly převzaty z jednotné evidence DKM a katastru nemovitosti poskytnuté obcí. Řešené území se nachází na k.ú. Zbůch a k.ú. Červený Újezd u Zbůchu.

## *  Klimatické poměry

- klimatický region - 4 - MT 1 mírně teplý, suchý, průměrný roční úhrn srážek 450-550mm.

* Skupiny půd hlavních půdních jednotek

21: hnědé půdy a drnové půdy (regosoly), rendziny a ojediněle i nivní půdy na píscích, velmi lehké a silně výsušné

22: hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, většinou lehčí nebo středně těžké, s poněkud příznivějším vodním režimem

23 : Hnědé půdy a drnové půdy většinou slabě oglejené na píscích, uložených na slínech

a jílech, lehké v ornici a velmi těžké ve spodině, vodní režim je kolísavý - od vysušeného až po převlhčení podle výšek srážek

30 a 31 :Hnědé půdy a renziny na pískovcícha písčitě větrajících permokarbonských horninách, bez štěrku až středně štěrkovité, vláhové poměry nepři znivé, velmi závislé na vodních srážkách.

33:Hnědé půdy a hnědé půdy kyselé ňa permokarbonských horninách, středně těžké až těžké, s příznivými vláhovými poměry

48 :Hnědé půdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené půdy na různých břidlicích, na lupcích a siltovcích, lehčí až středně těžké, až středně štěrkovité či kamenité, náchylné k dočasnému zamokření.

Výrobní charakter odpovídá průměrným podmínkám bramborářské oblasti s vyššími náklady na výrobu s horší bonitační hodnotou.

Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území obce a je přiložena k této kapitole 9.1. textové části odůvodnění návrhu ÚP Zbůch.

Tab.č.1 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 25

Tab.č.2 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do ZPF - zastavitelné plochy, str. 1

Tab.č.3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit, str. 1 - 4

V těchto tabulkách je uvedeno:

- výměra m2 zabíraného území pozemku

- poznámka udává polohu pozemku - * v ZÚ – v zastavěném území

* mimo ZÚ – mimo zastavěné území

Označení rozvojových ploch sleduje situování plochy, charakter plochy a navržené funkční využití (např. Z/Z-B1):

  - písmeno (před lomítkem) = zkratka katastrálního území, ve kterém plocha leží:

Z - Zbůch, Č - Červený Újezd

*     písmeno za lomítkem určuje charakter plochy:

Z - zastavitelné plochy, P - přestavbové plochy

  - písmena za pomlčkou = zkratka navrženého funkčního využití plochy:

B - bydlení, O - občanské vybavení, P - veřejná prostranství, D - dopravní infrastruktura, V -  výroba a skladování

  - číslo za písmenem - pořadové číslo rozvojové plochy téhož funkčního využití

Poznámka:

Návrh ÚP Zbůch nezachovává označení rozvojových ploch shodné s dosud platným ÚPO Zbůch a to z důvodu přechodu na nový stavební zákon č.183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.501/2006 Sb. (nově definované funkční plochy: veřejná prostranství, smíšené obytné plochy, plochy občanského vybavení, plochy rekreace).

ÚP Zbůch navrhuje tyto rozvojové plochy:

OBEC ZBŮCH

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

Z/Z-B1 - lokalita Na Vršku na jižním okraji obce - BČ

Z/Z-B2 - lokalita bydlení Olšinky na jihovýchodním okraji obce jako propojení zástavby  Zbůchu a Červeného Újezdu - BČ

Z/Z-B3 -  dostavba ZÚ U Školky - BČ

Z/Z-B4 - lokalita Višňovka - BČ

Z/Z-B5 - lokalita Nad Dráhou - BČ

Z/Z-B6 - lokalita U Vlečky oboustranně podél místní komunikace - BČ

Z/Z-B7 - dostavba ZÚ na severozápadním okraji obce - BČ

Z/Z-B8 - lokalita U Školy - BČ

Plochy občanského vybavení

Z/Z-O1 - rozšíření sportovního areálu na západě za stávající železniční tratí - OS

Plochy veřejných prostranství

Z/Z-P1 - park u sportovního areálu mezi stávající železniční tratí a Zálužským potokem -  PVz1

Z/Z-P2 - rozšíření parku na náměstí - PVz1

Z/Z-P3 - izolační zeleň podél severního okraje lokality bydlení U Školy -PVz3

Z/Z-P4 - park oboustranně podél Zálužského potoka mezi silnicemi I/26 a II/180 - PVz1

Z/Z-P5- veřejná zeleň oboustranně podél Zálužského potoka východně za silnicí I/26 - PVz

Z/Z-P6 - veřejná zeleň podél bezejmenného pravostranného přítoku Zálužského potoka – PVz

Z/Z-P7 - místní komunikace ve výrobní zóně severně nad školou - PVk

Z/Z-P8 - izolační zeleň mezi navrženou obytnou lokalitou u Vlečky a silnicí II/180 - PVz3

Plochy dopravní infrastruktury

Z/Z-D1 - koridor pro přeložku železniční tratě č. 180 - DD

Z/Z-D2 - koridor pro napojení stávající tratě č. 180 na její přeložku - DD

Z/Z-D3 - koridor pro přeložku silnice I/26 - DS

Z/Z-D4 - koridor pro přeložku silnice II/180 severně od Plzeňské ulice - DS

Z/Z-D5 - parkoviště u OÚ

Z/Z-D6 - komunikace k nové železniční stanici Zbůch, bažantnici a stávajícímu objektu bydlení v k.ú. Zbůch k - DS

Plochy výroby a skladování

Z/Z-V1 - rozšíření areálu Prefy - VT

Z/Z-V2 - dostavba proluky při jižním okraji areálu Prefy - VL

Z/Z-V3 - výrobní plocha východně za haldou - VL

Z/Z-V4 - areál fotovoltaické elektrárny severně od Plzeňské ulice na východním okraji obce - VF

Plochy přestavbové

Plochy veřejných prostranství

Z/P-P1 - místní komunikace v trase stávající železniční tratě č. 180 - PVk

Z/P-P2 - asanace starého vodojemu - PVz

SÍDLO ČERVENÝ ÚJEZD

Plochy zastavitelné

Plochy bydlení

Č/Z-B1 - plocha na východním okraji sídla - BČ

Č/Z-B2 - plocha Pod Lesem Červený Újezd  - BČ

Plochy dopravní infrastruktury

Č/Z-D1 - koridor pro přeložku silnice II/180  jižně od Plzeňské ulice - DS

Plochy výroby a skladování

Č/Z-V1 - areál logistiky u letiště Líně - VLL

Plochy přestavbové

Plochy dopravní infrastruktury

Č/P-D1 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně na koridor silnice č. II/180 - DS

Č/P-D2 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně - DL

Plochy výroby a skladování

Č/P-V1 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně na plochy logistiky - VLL

Č/P-V2 - přestavba bývalého vojenského letiště Líně na plochy výroby - VL

ÚP řeší i územní rezervy, které představují další potencionální rozvojové plochy:

Seznam územních rezerv

R1 - rezerva pro bydlení Nad Dráhou - BČ

R2 - rezerva pro výrobu U Starého dolu - sever - VL

R3 - rezerva pro veřejnou zeleň s izolační funkcí u rozšířeného sportovního areálu ve Zbůchu - PVz3

R4 - rezerva pro výrobu U Starého vodojemu - VL

R5 - rezerva pro bydlení Olšinky - BČ

R6 - rezerva pro veřejnou zeleň podél bezejmenného pravostranného přítoku Zálužského potoka - PVz

R7 - rezerva pro bydlení Pod Lesem Červený Újezd - BČ

R8 - rezerva pro výrobu Za Haldou - VL

R9 - rezerva pro výrobu U Sběrného dvora - VL

R10 - rezerva pro výrobu U Starého dolu - jih -VL

R11 - rezerva pro výrobu Za školou - VL

R12 - rezerva pro rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště Líně - DL

R13 - rezerva obslužných ploch letiště Líně - SM

R14 - rezerva pro dopravní koridor VRT - DD

ÚP Zbůch řeší z hlediska ochrany ZPF několik druhů ploch:

- Rozvojové přestavbové plochy:

Veškeré rozvojové přestavbové plochy jsou řešeny jako nové funkční využití stávajícího urbanizovaného zastavěného území, které je často spojeno s rekonstrukcí, demolicí objektu či s asanací celého areálu nebo koridoru. Tyto rozvojové přestavbové plochy zhodnocují dnes nevyužívané areály. V tab. č. 1 jsou tyto přestavbové plochy bez bilance nového územního záboru podbarveny šedivě. Ve výkresech v grafické části odůvodnění v. č. 3., v.č. 3a jsou tyto přestavbové plochy obtaženy modře a vyšrafovány modře.

Celkem ÚP navrhuje ….ha přestavbových ploch.

- Areály fotovoltaických elektráren:

ÚP navrhuje jako dočasně zastavitelnou plochu 1 areál FVE:

Z/Z-V4 - areál FVE severně od Plzeňské ulice na východním okraji obce - VF.

Tento výrobní areál je určen pouze a výhradně pro umístění FVE. Tato výrobní plocha neumožňuje na základě funkčního regulativu VF - areál fotovoltaické elektrárny v kap. f) .9. textové části vlastního ÚP Zbůch realizaci jiné stavby než FVE a to jako dočasné stavby bez záboru ZPF a bez skrývky ornice. Tato rozvojová plocha je v tab.č.1 na str.10 podbarvena šedivě. Na v.č. 3, 3a grafické části odůvodnění ÚP je tato plocha Z/Z-V4 obtažena světle tyrkysově a vyšrafována světle tyrkysově.

Do doby realizace přeložky silnice II/180 bude areál FVE řešen jako jeden ucelený areál i na ploše plánované přeložky. Celková rozloha tohoto dočasného areálu FVE: 15,8 ha Střední část FVE bude uvolněna pro přeložka silnice II/180 a FVE bude posléze provozována ve dvou samostatně oddělených oplocených areálech oboustranně podél nové silnice II/180 v celkovém rozsahu 10,6 ha.

- Plochy územních rezerv:

ÚP navrhuje rovněž plochy územních rezerv, které představují výhledově možné rozvojové zastavitelné plochy. Tyto územní rezervy nejsou zařazeny do bilance záboru ZPF. Plnohodnotnou rozvojovou zastavitelnou plochou se jednotlivé navržené územní rezervy stanou pouze vydáním řádné změny ÚP. V tabulce č.1 jsou územní rezervy na str.20 - 25 podbarveny šedivě. ÚP Zbůch navrhuje plochy územních rezerv o celkové rozloze 81,2 ha.

Územní rezervy:

R1 - rezerva pro bydlení Nad Dráhou - BČ

R2 - rezerva pro výrobu U Starého dolu - sever - VL

R3 - rezerva pro veřejnou zeleň s izolační funkcí u rozšířeného sportovního areálu ve Zbůchu - PVz3

R4 - rezerva pro výrobu U Starého vodojemu - VL

R5 - rezerva pro bydlení Olšinky - BČ

R6 - rezerva pro veřejnou zeleň podél bezejmenného pravostranného přítoku Zálužského potoka - PVz

R7 - rezerva pro bydlení Pod Lesem Červený Újezd - BČ

R8 - rezerva pro výrobu Za Haldou - VL

R9 - rezerva pro výrobu U Sběrného dvora - VL

R10 - rezerva pro výrobu U Starého dolu - jih -VL

R11 - rezerva pro výrobu Za školou - VL

R12 - rezerva pro rozšíření vzletové a přistávací dráhy letiště Líně - DL

R13 - rezerva obslužných ploch letiště Líně - SM

R14 - rezerva pro dopravní koridor VRT - DD

- Veřejně prospěšná opatření nestavební povahy v kulturní krajině, která jsou navržena k vynětí ze ZPF:

Tyto plochy a koridory navržených opatření v krajině jsou v grafické části odůvodnění v. č. 3 obtaženy žlutě. ÚP navrhuje pro veřejně prospěšná opatření v krajině vyjmout celkem 4,5ha ZPF (zalesněné orné půdy).

Navržená zástavba v sídlech na území obce Zbůch sleduje tyto zásady:

- jsou zastavěny proluky v ZÚ

- nové rozvojové plochy přiléhají ke stávající zástavbě, takže se nevytvářejí  těžko přístupné zbytkové lokality ZPF

- v krajině nejsou rozšiřována meliorační opatření

- k rozvoji jsou využity dnes nefunkční areály, které jsou navrženy k přestavbě a následnému využití pro novou funkci

ÚP navrhuje nové zastavitelné plochy, které představují nový zábor ZPF: (v ha)

|  | Celková rozloha | Z toho ZPF | ZPF v ZÚ | ZPF mimo ZÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| návrh | 148,94 | 131,42 | 10,1 | 121,28 |

Ve struktuře nově odjímaného ZPF jednoznačně převládá orná půda (121,55 ha = 90,6 % odjímaného ZPF) a TTP (9,84 ha = 7,3 % odjímaného ZPF). Zahrad je odjímáno pouze 2,8ha. Nové zastavitelné plochy vyplňují proluky v ZÚ a obalují těsně ZÚ. Výstavba na ostatních plochách bez záboru ZPF činí 19,5ha ÚP se výrazně zaměřuje rozvojovými plochami na ZPF mimo ZÚ.

Ve struktuře nově odnímatelného ZPF dle tříd ochrany je navržen zábor ZPF:

- střední kvalita ZPF: II. a III. třída ochrany: 57,35 ha = 42,7 % nově odjímaného ZPF

- horší kvalita ZPF: IV. a V. třída ochrany: 75,3 ha = 56,0 % nově odjímaného ZPF

- nejkvalitnější ZPF v I. třídě ochrany je odjímáno 1,6 ha = 1,3 % nově odjímaného ZPF

Největší funkční plochou je jednoznačně doprava: zastavitelné plochy na 80,3 ha ZPF = 59,8 % nově navrženého rozvoje. Pro dopravu je zabírána veškerá ZPF v I.třídě ochrany.

Druhou největší zastavitelnou funkční plochou je bydlení o celkové rozloze 42,6 ha. Velký důraz je rovněž kladen na navržené plochy veřejných prostranství 6,0 ha. Z tabulky č. 2.2. vyplývá, že celý zbor ZPF v I. třídě ochrany v rozsahu 1,6ha je navržen pouze v plochách dopravy nadmístního významu.

Zdůvodnění:

ÚP je výrazně zaměřen na nadmístní veřejnou infrastrukturu - na dopravní stavby krajského významu (aglomerační okruh), celostátního významu (přeložka silnice I/26, modernizace železniční trati č.180) a mezinárodního významu (mezinárodní neveřejné letiště Líně). Na tyto nadmístní rozvojové aktivity, které ÚP přebírá z vydané ZÚR PK, připadá 76,53 ha ZPF = 58,2 % veškerého nového záboru ZPF. Pro tyto nadmístní zájmy je i vyjímána nejkvalitnější ZPF v I.třídě ochrany v rozsahu 1,6ha, v II.třídě ochrany 6,9ha. V souladu s ZÚR PK se ÚP výrazně soustřeďuje rovněž na plochy bydlení (42,6 ha = 31,7 % navrženého záboru ZPF).

Pro plochy bydlení je zabírána již méně kvalitní ZPF. Navržený zábor 131,42 ha ZPF je přiměřený postavení obce Zbůch ve struktuře osídlení Plzeňské aglomeraci. Na území obce není provozována žádná zemědělská farma, pro rozvoj území je využito i přestavbové území dnešních nefunkčních areálů a nevyhovující dopravní infrastruktury.

Rozvoj obou sídel je řešen výhradně ve vymezeném výseku kulturní krajiny mezi západním a východním navrženým dopravním koridorem nadmístního významu. Obě sídla se proto výrazně svojí zástavbou přibližují, lineární obytná zóna Z/Z-B2, Č/Z-B2 pak obě sídla propojí při pravém břehu Zálužského potoka, přičemž je respektována nejkvalitnější I.třída ochrany ZPF severně nad Červeným Újezdem. Ve vymezeném segmentu území vznikne tak kompaktní vysoce urbanizované území s minimálními prolukami ZPF. Údolní niva potoka je respektována jako lokální BK, VKP ze zákona i jako zátopové rozlivné území na území obce.

ÚP úměrně navrženým rozvojovým plochám řeší i opatření nestavební povahy v krajině: jsou řešena protierozní opatření, opatření ke zvýšení retence území, opatření ke zvýšení ekologické stability území. ÚP zapracovává rovněž opatření ke snižování ohrožení území způsobené civilizačními vlivy. ÚP svým řešením navrací zpět do struktury obce oba odvaly hlušiny po hlubinné těžbě černého uhlí.

ÚP Zbůch navrženým záborem v rozsahu 131,42 ha ZPF (respektive pouze 54,89 ha ZPF v zájmu obce)  nezhorší podmínky zemědělské výroby na území obce ani stávající podmínky životního prostředí.

Poznámka: Přiloženy jsou tabulky obsahu:

Tabulková část je zpracována v těchto tabulkách pro celé správní území obce je přiložena k této kapitole 9.1. textové části odůvodnění návrhu ÚP Zbůch.

Tab.č.1 Rozvojové plochy – seznam dotčených pozemků, str. 1 - 25

Tab.č.2 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do ZPF - zastavitelné plochy, str. 1

Tab.č.3 Bilance předpokládaného odnětí ZPF pro realizaci urbanistického řešení podle jednotlivých lokalit, str. 1 - 4

Tab.č.4 Opatření v krajině - seznam dotčených ploch, str. 1

ch) 2. DŮSLEDKY NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA PUPFL

ÚP řeší rozvoj celého správního území obce Zbůch. ÚP řeší nadmístní zájmy, které představují dopravní koridory (železnice č.180 a přeložky silnic č. I/26 a II/180) a rozvoj letiště Líně. ÚP řeší rozvoj sídel Zbůch i Červený Újezd jako místní zájmy. Pro tyto „místní zájmy“ rozvoje území nejsou zabírány žádné PUPFL.

(  ÚP řeší jako „nadmístní zájmy“ koridory silniční a železniční dopravy:

Z/Z-D1, Z/Z-D2, Z/Z-D3, Z/Z-D4, Č/Z-D1, Č/P-D1, Č/P-D2

Nadmístní dopravní koridory zabírají lesní půdu v majetku České republiky:

- Č/Z-D1: k.ú. Červený Újezd u Zbůchu: 2,93ha PUPFL

- Z/Z-D3: k.ú. Zbůch: 0,96ha PUPFL

- Č/P-D1: k.ú. Červený Újezd u Zbůchu: 2,3 PUPFL

Celkem je dopravními koridory zabíráno 6,19 ha hospodářského lesa.

Trasy dopravních koridorů jsou do ÚP převzaty ze ZÚR PK. Navržený zábor PUPFL v rozsahu 6,19 ha neovlivní negativně ekologickou stabilitu lesa ani stav životního prostředí v území.

(   ÚP řeší jako „nadmístní zájmy rozvoj letiště Líně včetně jeho přestavby z vojenského letiště na mezinárodní letiště s komerční zónou: Jsou řešeny plochy výroby, dopravy a občanského vybavení: Č/Z-V1, Č/P-V1, Č/P-V2. Nadmístní plocha výroby zabírá lesní půdu v majetku České republiky:

- Č/Z-V1: k.ú. Čevený Újezd u Zbůchu: 0,71 ha  PUPFL

- Č/P-V1: k.ú. Červený Újezd u Zbůchu: 0,26 ha PUPFL

- Č/P-V2: k.ú. Červený Újezd u Zbůchu: 3,87 ha PUPFL

Celkem je pro výrobní plochy ve vazbě na letiště Líně zabíráno 4,84 ha hospodářského lesa. Navržený zábor PUPFL v rozsahu 4,84 ha neovlivní negativně ekologickou stabilitou lesa ani stav životního prostředí v území.

Celkem ÚP Zbůch navrhuje k trvalému odnětí 11,03 ha PUPFL.

Na území obce se nevyskytují objekty k rodinné rekreaci na PUPFL. ÚP rovněž žádné takové aktivity nenavrhuje. ÚP rovněž nenavrhuje žádné plochy sportu ani rekreace na PUPFL.

ÚP navrhuje jednu plochu k zalesnění - k.ú. Červený Újezd u Zbůchu: 4,5ha PUPFL.

Výsledná bilance:

( Navrženo k trvalému odnětí z PUPFL pod nadmístní zájmy: 11,03 ha.

( Navrženo k zalesnění 4,5 ha.

( ÚP na území obce Zbůch navrhuje úbytek lesní půdy v rozsahu 6,53 ha.

i) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Zastupitelstvo obce Zbůch v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu takto:

Oldřich Novák, Na Výhledech 449, 330 22 Zbůch

Námitka:

Požaduji změnit funkci mých nemovitostí parc.č. 776/3 v k.ú. Zbůch ze SM na SV

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Pozemek parc.č. 776/3 v kat. území Zbůch se nachází v okrajové části zastavěného území, změna funkčního využití území smíšené obytné městského typu na smíšené obytné venkovského typu je možná.

Milan Flajšhanz, Stará čtvrť 23, 330 02 Zbůch

Námitka:

Před pozemkovou úpravou byly mé pozemky (310/1, 313/1, 313/2) k hranici Zálužského potoka a po úpravě došlo k posunutí pozemků (v celé šířce) o 3 m a to do horší bonitní půdy, z důvodu přístupové komunikace. Územní plán Zbůch tuto komunikaci nemá zakreslenou a ještě na mém pozemku plánuje vysadit veřejnou zeleň (Pvz Z/Z-P5). Tyto pozemky bych rád využil k jinému záměru než louky (např. areál sluneční elektrárny, zalesnění atd.)

Rozhodnutí o námitce:

Námitka se zamítá.

Odůvodnění:

Pozemkové úpravy se řeší samostatně v souběhu s územním plánem. Podle územního plánu se předmětné pozemky nachází v nezastavitelných plochách, tj. plocha zemědělská a veřejné prostranství – veřejná zeleň, která je navržena na obou březích Zálužského potoka. Územním plánem se neřeší podrobně komunikační síť, na plochy veřejného prostranství se vztahuje předkupní právo dle § 101 stavebního zákona. S ohledem na rozsah navrhovaných zastavitelných ploch nelze záměru na jiné využití vyhovět.

Námitka:

Přístupová komunikace k pozemkům 600/1, 600/2, 600/2 díl2 vede přes koridor železniční tratě č. 180-DD a následně koridor pro přeložku silnice I/26-DS. Netuším jak bude umožněno tyto koridory bezpečně přejíždět nebo přecházet.

Není zakreslena přístupová komunikace pro jednotlivé pozemky (podél) přeložky silnice I/26-DS západně od koridoru (Z/Z-D3).

Rozhodnutí o námitce:

Námitka se zamítá.

Odůvodnění:

Územní plán v daném případě vymezuje pouze koridory přeložky železnice a silnice. Přejezdy a přechody budoucích komunikací včetně přístupů k pozemkům budou podrobně řešeny v dalších stupních projektové dokumentace těchto komunikací a případné připomínky lze uplatnit v územním a stavebním řízení na tyto stavby.

Alena Nezhybová, Zbůch 312, 330 02 Zbůch

Gustav Nezhyba, Zbůch 312, 330 02 Zbůch

Pavla Nezhybová, Zbůch 312, 330 02 Zbůch

Námitka:

Protože pozemky parc.č. 940 a 938 v k.ú. Zbůch, které jsou vedeny jako plochy bydlení a je na nich provedena bytová zástavba, zasahují do plánovaných ploch dopravní infrastruktury, žádáme, aby bylo zahrnuto do zpracování ÚP Zbůchu, v místě obytné zástavby, vybudování protihlukových opatření, která budou součástí přeložky silnice I/26 a přeložky železniční tratě č. 180 včetně jejího napojení na stávající trať.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Podmínkou navrhovaných přeložek bude i vybudování protihlukových opatření na ochranu stávajících staveb pro bydlení.

Námitka:

Vzhledem ke zrušení stávající komunikace (označena jako ostatní komunikace k.č. 937 v k.ú. Zbůch), která slouží jako jediná přístupová cesta k našim nemovitostem Vás žádáme, aby v územním plánu nově navržená komunikace k bažantnici (označena jako Z/Z-D6) byla zakreslena až na severní okraj hranici pozemku k.č. 940 v k.ú. Zbůch, a byla napojena na současnou příjezdovou komunikaci, tak aby zůstal zachován stávající přístup k našemu rodinnému domu.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se vyhovuje.

Odůvodnění:

Objekt bydlení č.p. 312 na pozemku parc.č. 940 v kat. území Zbůch musí mít zachován příjezd. Plocha dopravní infrastruktury Z/Z-D6 bude označena takto: komunikace k nové železniční stanici Zbůch, k bažantnici a stávajícímu vjezdu k objektu č.p. 312 na pozemku parc.č. 940 v kat. území Zbůch.

Námitka:

Také Vás žádáme aby plocha bydlení označena jako BI byla změněna na plochu SM. Jedná se o pozemek kat.č. 940 v k.ú. Zbůch.

Rozhodnutí o námitce:

Námitce se částečně vyhovuje.

Odůvodnění:

Pozemek parc.č. 940 s rodinným domem č.p. 312 v kat. území Zbůch, sousedí se zemědělskými pozemky a lesním pozemkem, nenavazuje na souvisle zastavěné území. Je možná změna funkčního využití území bydlení individuální městského a příměstského typu na bydlení individuální venkovského typu.

Námitka:

Dále nesouhlasíme s předkupním právem pro Českou republiku na pozemek kat.č. 938 v k.ú. Zbůch, neboť tento pozemek nebude dotčen plánovanou výstavbou dopravní infrastruktury.

Rozhodnutí o námitce:

Námitka se zamítá.

Odůvodnění:

Pozemek parc.č. 938 v kat. území Zbůch je součástí koridoru přeložky silnice I/26, v územním plánu plocha Z/Z-D3. Dle stavebního zákona se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, na tyto plochy a koridory se podle § 101 stavebního zákona vztahuje předkupní právo a dle § 170 stavebního zákona je možné i vyvlastnění.

j) Vyhodnocení připomínek

Připomínky nebyly k návrhu územního plánu uplatněny.

I. Grafická část odůvodnění Územního plánu Zbůch:

v.č.1 Koordinační výkres                                                                                            M 1 : 5.000

v.č.2 Širší vztahy                                                                                                        M 1 : 50.000

v.č.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu                                               M 1 : 5.000

v.č.3.a Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – detail obce Zbůch            M 1 : 3.500

Schéma:

A.1 Krajina – ÚSES                                                                                                    M 1 : 5.000

A.2 Krajina – struktura krajiny, její užívání a ochrana                                   	    M 1 : 5.000

B.1 Dopravní řešení	   							    M 1 : 5.000

C.1 Vodní hospodářství - zásobování vodou					    M 1 : 5.000

C.2 Vodní hospodářství - odkanalizování					    M 1 : 5.000

D.1 Zásobování energiemi - elektrorozvody, spoje				    M 1 : 5.000

D.2 Zásobování energiemi - plyn teplo						    M 1 : 5.000

Poučení:

Proti Územním plánu Zbůch vydaného formou opatření obecně povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád).

..............................................                                     ...................................................

Josef Skála					     Ing. Jiří Hájek

Místostarosta obce					     Starostka obce

Seznam zkratek:

ÚPO - územní plán obce

ÚP - územní plán

ÚS - urbanistická studie

ZÚ - zastavěné území

P+R - průzkumy a rozbory

DO - dotčený orgán

ZÚR PK - zásady územního rozvoje plzeňského kraje

PÚR ČR 2008 - Politika územního rozvoje České republiky 2008

ÚAPO - územně analytické podklady obce

RD - rodinný dům

ÚSES - územní systém ekologické stability

VKP - významný krajinný prvek

BK - biokoridor

BC - biocentrum

LOK - lokální

REG - regionální

FUN - funkční

BPEJ - bonitované půdně ekologické jednotky

OP - ochranné pásmo

BP - bezpečnostní pásmo

ČOV - čistírna odpadních vod

ČSOV - čerpací stanice odpadních vod

ČSPHM - čerpací stanice pohonných hmot

TS - trafostanice

VTL plynovod - vysokotlaký plynovod

STL plynovod - středotlaký plynovod

RS - regulační stanice

VPS - veřejně prospěšná stavba

VPO - veřejně prospěšná opatření

ÚR - územní rozhodnutí

SP - stavební povolení

KPÚ - komplexní pozemkové úpravy

PUPFL - pozemky určené pro plnění funkce lesa

ZPF - zemědělský půdní fond

DUR - dokumentace k územnímu rozhodnutí

k.ú. - katastrální území

FVE - fotovoltaická elektrárna

VRT - vysokorychlostní trať